ALLEGATO A

A -  REQUISITI   INDISPENSABILI

| SEZ.A0 | REQUISITI INDISPENSABILI DELLA FORNITURA |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A0-1 | Fornitura di almeno tutta la strumentazione prevista in allegato C . In particolare : A) N. 10 Analizzatori automatici per l’elettroforesi delle siero proteine con tecnica capillare; B) N. 12 Sistemi analitici per l’esecuzione di analisi elettroforetiche delle proteine ed immunofissazione su gel di agarosio su matrice biologica diversa (siero, urine ed altri liquidi biologici). | SI | NO |
| A0-2 | Tutta la strumentazione offerta deve essere di ultima generazione , idonea all’uso previsto nel presente Capitolato Speciale, conforme alla Direttiva CE 98/79 e rispondente alle norme tecniche CEI 66.5 (EN 61010-1) | SI | NO |
| A0-3 | Tutti gli analizzatori automatici in capillare ed i sistemi analitici in gel di agarosio, dove richiesto (Allegato C) , devono essere collegati bidirezionalmente al LIS dei laboratori : DNLab della ditta NOEMA LIFE . L’ offerta deve includere l’ Hardware ed il Software necessari. | SI | NO |
| A0-4 | Tutti i reagenti ed i consumabili (dove applicabile) devono essere conformi alla Direttiva CE 98/79 | SI | NO |
| A0-5 | Esecuzione di tutti gli analiti indicati in allegato C, nessuno escluso | SI | NO |
| A0-6 | Deve essere garantita la trasmissibilità al LIS dei risultati identificati come controlli di qualità. Si segnala che tutti i laboratori sono dotati di un sistema di gestione con elaborati statistici per il controllo di qualità (Attualmente : Ditta BIORAD) | SI | NO |
| A0-7 | Recupero dell’archivio esistente e sua reinstallizzazione (completa di grafici elettroforetici, immagini di immunofissazione e scheda) sugli strumenti offerti , da effettuarsi entro la data del collaudo | SI | NO |
| A0-8 | Il gel per la ricerca delle Bence Jones deve contenere al massimo 4 posizioni di corse elettroforetiche | SI | NO |
| SEZ.A1 | REQUISITI INDISPENSABILI DEGLI ANALIZZATORI AUTOMATICI per l’elettroforesi delle sieroproteine con tecnica capillare |  |  |
| A1-1 | Analizzatori completamente automatici walk-away | SI | NO |
| A1-2 | Utilizzo di provetta primaria | SI | NO |
| A1-3 | Identificazione positiva dei campioni tramite lettore di barcode interno allo strumento | SI | NO |
| A1-4 | Possibilità di lavorare con piccoli volumi per campioni pediatrici | SI | NO |
| A1-5 | Capacità dei campioni on board non inferiore a 90 campioni | SI | NO |
| A1-6 | Produttività oraria per elettroforesi delle siero proteine non inferiore a 80 test | SI | NO |
| A1-7 | Esecuzione della tipizzazione delle componenti monoclonali sieriche in completa automazione | SI | NO |
| A1-8 | Risultati analitici conformi alle raccomandazioni SIBIOC per una corretta esecuzione dei tracciati siero proteici (6 frazioni) | SI | NO |
| A1-9 | Partecipazione gratuita ad un programma VEQ internazionale o nazionale da attivare a scelta della AVEC, per tutta la durata del contratto | SI | NO |
| SEZ.A2 | REQUISITI INDISPENSABILI DEI SISTEMI ANALITICI in gel di agarosio |  |  |
| A2-1 | Sistema automatizzato per le seguenti fasi : deposizione del siero/urina su gel di migrazione, colorazione, decolorazione, lettura densitometrica | SI | NO |
| A2-2 | Sistemi completi di tutti gli accessori (preparatore, stampante, scanner, etc) indicati in Allegato C per ciascun laboratorio | SI | NO |
| A2-3 | Campionatore/diluitore che consenta la preparazione automatica delle diluizioni necessarie per l’esecuzione delle immunofissazioni. | SI | NO |
| A2-4 | Identificazione positiva dei campioni tramite lettore di barcode | SI | NO |
| A2-5 | Produttività non inferiore a 8 test /ora per immunofissazione sierica ed urinaria | SI | NO |
| A2-6 | Assenza di carry-over fra campioni in successione |  |  |
| A2-7 | Controllo della temperatura durante la fase di migrazione | SI | NO |
| A2-8 | Risultati analitici conformi alle raccomandazioni SIBIOC per una corretta esecuzione dei tracciati siero proteici (6 frazioni) | SI | NO |
| A2-9 | Disponibilità di antisieri k e  libere per la ricerca della proteina di Bence Jones | SI | NO |
| A2-10 | Disponibilità di antisieri IgD ed IgE per immunofissazione sierica | SI | NO |
| A2-11 | Sensibilità delle proteine su urine di almeno 20 mg/l | SI | NO |
| A2-12 | Partecipazione gratuita ad un programma VEQ internazionale o nazionale per la tipizzazione di componenti monoclonali su siero da attivare a discrezione della AVEC , per tutta la durata del contratto | SI | NO |

ALLEGATO A

B -  REQUISITI   OGGETTO DI VALUTAZIONE

| B1 ANALIZZATORI AUTOMATICI per l’elettroforesi delle Sieroproteine con tecnica capillare |
| --- |
| RIF. | REQUISITO | SI/NO | RELAZIONARE |
|  | Analizzatore : Produttore, Modello |  |  |
|  | Produttività oraria per l'elettroforesi delle siero proteine (n.test/analizzatore/h) |  |  |
|  | Tempo di produzione primo referto da strumento spento |  |  |
|  | Capacità dei campioni on board |  |  |
|  | Caricamento in continuo dei campioni (senza stand by) |  |  |
|  | Volume minimo di campione richiesto |  |  |
|  | Numero capillari |  |  |
|  | Disponibilità reagenti in linea (indicare capacità reagenti , tamponi, antisieri) |  |  |
|  | Monitoraggio livello reagenti |  |  |
|  | Disponibilità di ulteriori protocolli di analisi sul sistema offerto (indicare metodiche disponibili) |  |  |
|  | Manutenzione giornaliera : Operazioni a carico dell'operatore e tempo necessario a svolgerle |  |  |
|  | Altre caratteristiche di interesse e miglioramento rispetto ai requisiti del capitolato, innovazioni tecnologiche proposte, etc |  |  |
| B2 SISTEMI ANALITICI IN GEL DI AGAROSIO |
| RIF. | REQUISITO | SI/NO | RELAZIONARE |
|  | Descrizione dei componenti del sistema, Produttore, Modello |  |  |
|  | Massimo livello di automazione sull’ intero processo analitico. |  |  |
|  | Applicatori monouso (descrivere caratteristiche e sistema di applicazione in particolare per liquidi biologici a bassa concentrazione) |  |  |
|  | Cadenza analitica (n.ro immunofissazioni/h e n.ro elettroforesi/h) |  |  |
|  | Possibilità di eseguire più tipologie di analisi contemporaneamente |  |  |
|  | Manutenzione giornaliera : Operazioni a carico dell'operatore e tempo necessario a svolgerle |  |  |
|  | Altre caratteristiche di interesse e miglioramento rispetto ai requisiti del capitolato, innovazioni tecnologiche proposte, etc |  |  |

| B3 SOFTWARE |
| --- |
|  | Software in linea per il supporto alla valutazione morfologica (qualitativa) di primo screening su singola frazione proteica del tracciato elettroforetico prodotto (SI/NO , descrivere caratteristiche di funzionamento) |  |  |
|  | Software che consenta l’integrazione delle tecniche elettroforetiche capillari e su gel di agarosio in grado di generare un unico file paziente e di gestire un archivio unico (SI/NO, descrivere) |  |  |
|  | Descrivere la modalità di visualizzazione dei precedenti |  |  |
|  | Presenza di un software capace di quantificare in automatico le componenti monoclinali (SI/NO, descrivere) |  |  |