Dipartimento Tecnico-Patrimoniale UOC Ingegneria Clinica

CAPITOLATO SPECIALE – ALLEGATO A Scheda tecnica

Fornitura in service di Sistemi per indagini immunoematologiche – LOTTO 1: esami in schedine

REQUISITI MINIMI, PENA L’ESCLUSIONE

CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA

| 1 | Tutti i dispositivi richiesti nell’Allegato C, le cui caratteristiche (indispensabili ed oggetto di valutazione) sono indicate nel presente Allegato. | SI | NO |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Dispositivi di ultima generazione e nuovi di fabbrica. | SI | NO |
| 3 | Tutti i reagenti, le schedine, i controlli di qualità, i calibratori, il materiale di consumo, gli accessori, l’hardware, il software, i toner e le cartucce delle stampanti, ecc. necessari per il corretto e completo funzionamento dei dispositivi offerti, nulla escluso. | SI | NO |
| 4 | A titolo gratuito, tutti i reagenti, le schedine, i controlli di qualità, i calibratori, il materiale di consumo, gli accessori, i toner e le cartucce delle stampanti, ecc. necessari per la corretta e completa messa in funzione dei dispositivi, nulla escluso, compreso il trasporto, la consegna al piano e l’installazione. | SI | NO |
| 5 | A titolo gratuito, tutti i reagenti, le schedine, i controlli di qualità, i calibratori, il materiale di consumo, gli accessori, il toner e le cartucce delle stampanti, ecc. necessari per garantire il corretto e completo funzionamento durante tutto il periodo di collaudo dei dispositivi, nulla escluso, dal primo giorno di utilizzo fino alla data di decorrenza del contratto di service (N.B.: tale fornitura gratuita deve essere garantita anche nel caso in cui i dispositivi siano utilizzati per la routine). | SI | NO |
| 6 | Aggiornamenti strumentali ed informatici gratuiti, nelle ultime versioni disponibili sul mercato. | SI | NO |
| 7 | Supporto scientifico e metodologico per il personale delle Aziende Appaltanti. | SI | NO |
| 8 | Corsi di formazione iniziali all’uso dei dispositivi ed ulteriori corsi che si rendessero necessari per approfondimenti al personale già formato o per la formazione di nuovi operatori. | SI | NO |
| 9 | Collegamento bidirezionale dei dispositivi al Sistema Informativo del Servizio Trasfusionale di AUSL BO, AUSL Imola ed AOSP BO anche in presenza di connessioni WAN (N.B.: la Ditta Aggiudicataria sarà tenuta a seguire le indicazioni relative all’anagrafica dei pazienti/donatori che saranno fornite dalle Aziende). | SI | NO |
| 10 | Per AOSP FE, i risultati dei test devono essere resi disponibili da parte del sistema analitico in file di testo oppure in formato standard (excel, access, etc.). | SI | NO |
| 11 | Fornitura di gruppi di alimentazione tampone (UPS), se non fosse possibile collegare i dispositivi offerti ad un impianto già predisposto con tali caratteristiche. | SI | NO |
| 12 | La copertura assicurativa in caso di malfunzionamenti. | SI | NO |
| 13 | L’eventuale trasferimento e riavvio della strumentazione qualora la collocazione individuata dovesse variare a seguito di riorganizzazioni interne. | SI | NO |
| 14 | Reagenti validati per l’utilizzo sui dispositivi offerti. | SI | NO |
| 15 | Dispositivo di produzione dell’acqua idoneo e correttamente dimensionato rispetto alle necessità, qualora gli analizzatori richiedessero l’utilizzo di acqua distillata/deionizzata/osmotizzata etc. | SI | NO |

DIRETTIVE E NORME

| 16 | Dispositivi conformi alla Direttiva CE 98/79. | SI | NO |
| --- | --- | --- | --- |
| 17 | Dispositivi rispondenti alle Norme Tecniche CEI 66.5 (EN 61010-1). | SI | NO |

ASSISTENZA POST VENDITA

| 18 | Illimitati interventi su chiamata. | SI | NO |
| --- | --- | --- | --- |
| 19 | Parti di ricambio/consumo incluse. | SI | NO |
| 20 | Tempo massimo di intervento dalla chiamata non superiore a 48 ore solari, esclusi sabato e festivi. | SI | NO |
| 21 | Tempo massimo di ripristino funzionalità (risoluzione guasto o disponibilità apparecchiatura sostitutiva) dalla chiamata non superiore a 72 ore solari, esclusi sabato e festivi. | SI | NO |
| 22 | Manutenzioni preventive incluse, secondo modalità e frequenza previste dal fabbricante. | SI | NO |

CARATTERISTICHE DEI DISPOSITIVI AUTOMATICI

| 23 | Dispositivi completamente automatici, dalla dispensazione alla lettura dei risultati, e ad accesso continuo. | SI | NO |
| --- | --- | --- | --- |
| 24 | Gestione prioritaria delle urgenze. | SI | NO |
| 25 | Possibilità di programmare differenti profili diagnostici anche in modalità manuale. | SI | NO |
| 26 | Identificazione positiva dei campioni, delle schedine e dei reagenti mediante lettura e riconoscimento del codice a barre e loro registrazione automatica con possibilità di lettura anche di codici a barre di lunghezze diverse (8 e 10 cifre). | SI | NO |
| 27 | Sospensione automatica delle emazie test. | SI | NO |
| 28 | Sistema di rilevazione e segnalazione del livello dei liquidi di scarico. | SI | NO |
| 29 | Scarico dei liquidi e delle schedine a bordo del dispositivo in contenitori per lo smaltimento dei rifiuti che non comportino manipolazioni a rischio infettivo per l’operatore. | SI | NO |
| 30 | Utilizzo di campioni di diversa composizione: plasma, siero. | SI | NO |

CARATTERISTICHE DEI DISPOSITIVI SEMIAUTOMATICI (SE OFFERTI)

| 31 | Sistema semiautomatico compatto da banco di dispensazione, analisi e lettura, completo di centrifughe e lettore, compatibile con la trasmissione telematica. | SI | NO |
| --- | --- | --- | --- |
| 32 | Possibilità di programmare differenti profili diagnostici. | SI | NO |
| 33 | Identificazione positiva di campioni, reagenti e schedine. | SI | NO |
| 34 | Possibilità di conversione in modalità manuale, anch’essa con la possibilità di trasmettere i risultati al gestionale del Servizio. | SI | NO |
| 35 | Utilizzo di campioni di diversa composizione: plasma, siero. | SI | NO |

CARATTERISTICHE DEI REAGENTI E DELLE SCHEDINE

| 36 | Reattivi pronti all’uso (senza necessità di diluizione/ricostituzione). | SI | NO |
| --- | --- | --- | --- |
| 37 | Reagenti predispensati nelle schedine per i profili di più frequente impiego: gruppo AB0/D di conferma , gruppo AB0/RH + reverse, fenotipo RH + Kell, ricerche anticorpi irregolari e prove crociate. | SI | NO |
| 38 | Pannello di screening per la ricerca di anticorpi irregolari a 3 cellule a concentrazione diverse ed idonee sia alla schedina, sia alla fase liquida, con la rappresentazione di almeno i seguenti antigeni: C, c, Cw, D, E, e, K, k, Fya, Fyb, Jka, Jkb, S, s, M, N, P1, Lea, Leb, l’espressione in “doppia dose” degli antigeni Fya, Fyb, Jka, Jkb, S, s, M e almeno una cellula positiva per gli antigeni rari Lua e Kpa e Cw. | SI | NO |
| 39 | Pannello di identificazione di anticorpi irregolari almeno a 11 cellule a concentrazione diverse ed idonee sia alla schedina, sia alla fase liquida, sia all’utilizzo con enzimi, con le seguenti caratteristiche: rappresentazione di almeno i seguenti antigeni: C, Cw, c, D, E, e, K, k, Fya, Fyb, Jka, Jkb, S, s, Lea, Leb, M, N, P1, Lua presenza di almeno una cellula R1R1 e di una cellula R1WR1 che, nell’insieme, esprimano i seguenti antigeni: K, k, Fya, Fyb, Jka, Jkb, S, s presenza di almeno tre cellule prive degli antigeni C, D, E, una delle quali K positiva, e che, nell’insieme, esprimano in “doppia dose” gli antigeni: k, Fya, Fyb, Jka, Jkb, S, s, M almeno una cellula positiva per gli antigeni rari Lua e Kpa e Cw. | SI | NO |
| 40 | I pannelli devono essere in quantità sufficiente al carico di lavoro del Servizio e inviati periodicamente secondo un calendario prestabilito. | SI | NO |
| 41 | Fornitura di emazie A1, A2, B per esecuzione di gruppo AB0 indiretto (per le AUSL BO; AUSL Imola ed AOSP BO). | SI | NO |
| 42 | Fornitura di emazie A1, A2, 0, B per esecuzione di gruppo AB0 indiretto (per AOSP FE). | SI | NO |
| 43 | Determinazione dell’antigene RhD mediante 2 diversi reagenti anti-D di comprovata sensibilità (se monoclonali, derivanti da cloni diversi), di cui almeno uno DVI+ per la determinazione nei funicoli/donatori e DVI- per i pazienti, in accordo con le raccomandazioni delle società scientifiche nazionali e internazionali. Nel caso di offerta di anti-D e anti-CDE, il primo reagente deve risultare negativo con il fenotipo DVI mentre la componente anti-D del secondo deve dare un risultato positivo. In alternativa all’anti-CDE, devono essere offerti 2 anti-D con caratteristiche opposte per quanto riguarda il riconoscimento del fenotipo DVI. | SI | NO |

CARATTERISTICHE DEI SOFTWARE

| 44 | Back up giornaliero automatico dei dati ottenuti per ogni tipologia di indagine. | SI | NO |
| --- | --- | --- | --- |
| 45 | Tracciabilità dei risultati e delle interpretazioni di ciascun campione, dalla programmazione alla stampa del referto macchina. | SI | NO |
| 46 | Lettura automatica dei risultati e possibilità di correzione dell’interpretazione, con tracciabilità dell’operazione e dell’operatore. | SI | NO |
| 47 | Visualizzazione e memorizzazione delle immagini delle reazioni. | SI | NO |
| 48 | Produzione di un referto macchina contenente: data e ora di esecuzione; data e ora di stampa, con indicazione (laddove disponibile l’informazione) dell’operatore; dati del campione; identificazione del paziente/donatore; identificazione dei reattivi, delle schedine e dello strumento utilizzati risultati; identificazione dell’operatore che ha validato e di eventuali modifiche apportate ai risultati; eventuali note esplicative. | SI | NO |
| 49 | Allarmi acustici/visivi per segnalare insufficiente disponibilità di reagenti o schedine prima e durante l’esecuzione del piano di lavoro. | SI | NO |
| 50 | Accesso al programma con assegnazione nominativa di tutti gli utenti abilitati al sistema, prevedendo per ognuno differenti livelli di responsabilità. | SI | NO |
| 51 | Programma per la gestione dei risultati dei Controllo di Qualità con tracciabilità dei processi e possibilità di produrre report personalizzabili. | SI | NO |
| 52 | Produzione di report riportanti, per periodi selezionabili, statistiche per test e per profilo (eseguiti, validati, rifiutati, ecc.). I report dovranno essere esportabili in file con formati più comuni (es. pdf, Excel, ecc.). | SI | NO |

CARATTERISTICHE DEL SISTEMA DI TELEMEDICINA

| 53 | Visualizzazione e validazione a distanza dei test immunoematologici. | SI | NO |
| --- | --- | --- | --- |
| 54 | Webcam per il controllo a distanza della provetta e della sua identificazione. | SI | NO |
| 55 | Sistema di trasferimento dei dati del campione e di trasferimento e/o visualizzazione delle immagini via rete in modo sicuro e completo. | SI | NO |
| 56 | Interfacciamento al sistema gestionale del Servizio. | SI | NO |

REQUISITI OGGETTO DI VALUTAZIONE

| Punti | ID | Requisito | Indicazioni compilazione | Risposta Ditta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | Qualità dispositivi automatici (17 punti) |
| 4 | 1.1 | Foratura della copertura dell’alluminio delle schedine da parte del dispositivo al momento dell’effettivo utilizzo, con possibilità di reimpiego di quelle parzialmente utilizzate nello strumento o in metodica manuale. | Sì/no. Relazionare indicando il tempo massimo entro cui la schedina è riutilizzabile. |  |
| 3 | 1.2 | Ampio magazzino di schedine a bordo del dispositivo, caricate con i rack originali e possibilità di inventario automatico dei reagenti e delle schedine con uso prioritario degli stessi sulla base della data di scadenza. | Sì/no. Relazionare. |  |
| 2 | 1.3 | Soluzioni diluenti dedicate per singolo campione. | Sì/no. Relazionare. |  |
| 3 | 1.4 | Caricamento continuo di reagenti, campioni e schedine senza interrompere il flusso di lavoro del dispositivo. | Sì/no. Relazionare. |  |
| 2 | 1.5 | Rack di carico dei campioni compatibili con provette di diametro differente, senza adattatori. | Sì/no. Indicare la tipologia di provette. |  |
| 1 | 1.6 | Numero di campioni caricabili e tempi medi di esecuzione dei test. | Relazionare. |  |
| 2 | 1.7 | Verifica e segnalazione dell’avvenuta dispensazione dei reagenti. | Sì/no. Relazionare. |  |
|  | 2 | Qualità dei reagenti e delle schedine (15 punti) |
| 4 | 2.1 | Caratteristiche del sistema di filtrazione nelle schedine e sue performance rispetto alla lettura e alla interpretazione dei risultati. | Relazionare il principio di separazione, la conseguente modalità di lettura automatica e manuale delle reazioni nelle schedine e la sensibilità del sistema. |  |
| 3 | 2.2 | Unico fornitore di reagenti/ schedine e dispositivo e validazione delle metodiche in modalità manuale ed automatica. | Sì/no. Relazionare. |  |
| 5 | 2.3 | Possibilità di schedine dedicate per antigeni D parziali, test di Coombs Diretto con anticorpi monospecifici pre-seminati CE IVD completi (IgG – IgA - IgM - complemento – controllo), possibilità di studio di sottoclassi IgG su schedine dedicate e antigeni rari in schedina preseminata. | Sì/no. Relazionare ed allegare documentazione originale del fabbricante. |  |
| 2 | 2.4 | Possibilità di estensione del pannello base con altre cellule, per l’identificazione di miscele anticorpali complesse o la risoluzione di dubbi interpretativi. | Sì/no. Relazionare. |  |
| 1 | 2.5 | Caratteristica costante dell’assetto antigenico richiesto in gara nei diversi lotti che sono oggetto di spedizione in abbonamento in almeno 5 spedizioni consecutive. | Relazionare. |  |
|  | 3 | Qualità dei software (5 punti) |
| 2 | 3.1 | Nell’eventuale processo di modifica a seguito di acquisizione/validazione dati nei diversi sistemi coinvolti (sw strumento/sw telemedicina) dovrebbe essere prevista la possibilità di gestire campi obbligatori (esempio campo note) e la relativa tracciatura completa (utente, data e ora della modifica) finalizzata ad evidenziare e tracciare la variazione effettuata. Sarebbe auspicabile avere anche un sistema di notifica che permetta allo stesso Sistema Gestionale dei Trasfusionali di recepire le modifiche effettuate sui sw strumentali/sw telemedicina. | Relazionare. |  |
| 1 | 3.2 | Possibilità di report del magazzino (schedine e reagenti) con dati relativi al lotto, data scadenza, data esecuzione controllo qualità e test eseguiti con quel reagente/schedina. Possibilità di esportare i dati. | Relazionare. |  |
| 2 | 3.3 | Sistema che controlli la qualificazione delle schedine e dei reattivi utilizzati per i test. | Sì/no. Relazionare. |  |
|  | 4 | Servizio post-installazione (3 punti) |
| 2 | 4.1 | Modalità di assistenza tecnica: caratteristiche migliorative rispetto a quanto richiesto ai punti 20 e 21. | Relazionare. |  |
| 1 | 4.2 | Servizio di supporto finalizzato alle convalide e riconvalide periodiche delle metodiche e delle apparecchiature. | Relazionare. |  |