FORNITURA IN SERVICE DI SISTEMI COMPLETI PER RECUPERO SANGUE INTRAOPERATORIO ALLEGATO A

Da compilare dettagliatamente in ogni sua parte senza riferimento ad allegati se non richiesto

# A -  REQUISITI INDISPENSABILI

| RIF. | REQUISITO | SI / | NO |
| --- | --- | --- | --- |
| A.1 | Separatori cellulari per autotrasfusione per uso intraoperatorio, di ultima generazione e nuovi di fabbrica , idonei all’uso previsto e dotati dei requisiti tecnici e funzionali descritti nel presente capitolato. | SI | NO |
|  | Apparecchiature conformi alla Direttiva Europea 93/42 recepita dal Decreto Legislativo 46/97 e rispondenti alle norme CEI 62.5 (EN60601-1) e successive modifiche ed integrazioni; | SI | NO |
|  | Fornitura dei Set monouso sterili richiesti in Allegato C, conformi alla Direttiva Europea 93/42 | SI | NO |
|  | Sistema idoneo per l’ utilizzo su pazienti adulti , pediatrici e neonatali | SI | NO |
|  | Apparecchiature ergonomiche che consentano una agevole pulizia ed una facile movimentazione ; dotate di ruote con sistema frenante/blocco | SI | NO |
|  | Deve essere possibile effettuare la stampa dei report delle procedure | SI | NO |
|  | Modalità operativa : automatica e manuale | SI | NO |
|  | Protocolli di lavoro memorizzabili | SI | NO |
|  | Protocollo di emergenza | SI | NO |
|  | Elevata velocità di funzionamento | SI | NO |
|  | Sistema che consenta un lavaggio di elevata qualità | SI | NO |
|  | I set monouso sterili, devono adattarsi perfettamente ai separatori cellulari offerti e possedere caratteristiche che né facilitino il montaggio e la sicurezza (es. codice colore per i tubi, componenti ad incastro obbligato, etc). I set devono essere completi di tutto quanto necessario per effettuare le procedure di autotrasfusione, nulla escluso. | SI | NO |
|  | Possibilità di ordinare i singoli componenti dei set : set per lavaggio e set di aspirazione/raccolta | SI | NO |
|  | Memorizzazione dei dati delle procedure e possibilità di stampa e di trasferimento dati a PC | SI | NO |

# B - REQUISITI OGGETTO DI VALUTAZIONE

| RIF. | REQUISITO | SI/NO | Relazionare |
| --- | --- | --- | --- |
| B.1 | Produttore , Modello | ////////// |  |
| B.2 | Caratteristiche fisiche (dimensioni, peso); Alimentazione elettrica | ////////// |  |
| B.3 | Apparecchiature ergonomiche che consentano una agevole pulizia ed un agevole trasporto (specificare) |  |  |
| B.4 | Specificare tipo e dimensioni delle ruote | ////////// |  |
| B.5 | Rumorosità (dB) | ////////// |  |
| B.6 | Apparecchiature dotate di autotest, allarmi e sistemi di sicurezza (specificare) | ////////// |  |
| B.7 | Modalità d'uso : automatica, semiatomatica, manuale (specificare) | ////////// |  |
| B.8 | Tipo di display ed interfaccia utente (preferibilmente a colori, touch screen e di elevate dimensioni) | ////////// |  |
| B.9 | Visualizzazione dei parametri relativi alle procedure in corso (specificare) | ////////// |  |
| B.10 | Sistema di aspirazione : specificare la caratteristiche ed il livello di vuoto. | ////////// |  |
| B.11 | Tipi di set offerti allo stesso prezzo per l’ utilizzo su pazienti adulti, pediatrici e neonatali; specificare per ciascun set i singoli componenti e le caratteristiche (linea di aspirazione, filtro, reservoir, etc) | ////////// |  |
| B.12 | Specificare le caratteristiche volte a facilitare il montaggio dei set e la sicurezza (es. codice colore per i tubi, componenti ad incastro obbligato, etc) | ////////// |  |
| B.13 | Specificare la capacità del set (reservoir) neonatale ed il quantitativo minimo di sangue necessario per avviare il processo di lavaggio | ////////// |  |
| B.14 | Sistema di accesso per il controllo di qualità dell’emocomponente finale |  |  |
| B.15 | Protocolli di lavoro memorizzabili (specificare numero e tipo di protocolli) | ////////// |  |
| B.16 | Protocollo di emergenza che garantisca una elevata velocità ed un efficace lavaggio dei globuli rossi (specificare ) |  |  |
| B.17 | Disponibilità dell'opzione “nessun lavaggio” |  |  |
| B.18 | Elevata velocità di funzionamento (Specificare , per i diversi tipi di set offerti , i flussi di riempimento, lavaggio e recupero nei protocolli standard, di urgenza e di alta qualità) | ////////// |  |
| B.19 | Portata e velocità della centrifuga (specificare) | ////////// |  |
| B.20 | Elevata efficienza di filtrazione e lavaggio : Specificare per ciascun set i valori % minimi di eliminazione garantiti e la percentuale di recupero dei globuli rossi | ////////// |  |
| B.21 | Valore minimo e massimo dell'ematocrito del prodotto finale (circa 60%) | ////////// |  |
| B.22 | Dispositivo fornito per la stampa dei report relativi alle procedure (specificare) |  |  |
| B.23 | Gestione e tracciabilità dei dati: la ditta dovrà descrivere e relazionare circa le caratteristiche del software dedicato per la gestione e archiviazione dei dati, sistema di codice a barre, porta USB , ecc.. | ////////// |  |
| B.24 | Altre caratteristiche di interesse e miglioramento rispetto ai requisiti del capitolato, innovazioni tecnologiche proposte, etc | ////////// |  |