FORNITURA IN SERVICE DI SISTEMI COMPLETI PER CHIRURGIA DELLA CATARATTA E VITREO-RETINICA

Da compilare dettagliatamente in ogni sua parte senza riferimento ad allegati se non richiesto

ALLEGATO A1 : REQUISITI TECNICI DEI SISTEMI

LOTTO 1 : “Sistemi completi per l’esecuzione di interventi chirurgici di facoemulsificazione della cataratta e vitrectomia anteriore”

# A -  REQUISITI INDISPENSABILI

| A1.0 | REQUISITI INDISPENSABILI DELLA FORNITURA | SI / | NO |
| --- | --- | --- | --- |
| A1.0.1 | Fornitura di almeno tutte apparecchiature previste in allegato C. In particolare : N. 17 Facoemulsificatori per lo svolgimento di interventi di facoemulsificazione della cataratta, ciascuno completo dei seguenti accessori pluriuso N. 1 Carrello di supporto N. 10 Manipoli faco ad ultrasuoni N. 10 manipoli I/A N. 10 chiavi per punte Tale dotazione di accessori dovrà essere sempre mantenuta e integrata (senza oneri aggiuntivi) in caso di rottura o usura degli stessi per tutta la durata della fornitura. | SI | NO |
| A1.0.2 | Fornitura di tutto il materiale di consumo monouso, nulla escluso, necessario per svolgere gli interventi previsti in allegato C. Ogni kit dovrà avere la seguente composizione: cassetta con linee e deflussori punte (con ampia disponibilità di misura e tipologia) sleeve e quant’altro necessario al funzionamento della tecnologia proposta | SI | NO |
| A1.0.3 | Fornitura di manipoli per vitrectomia anteriore, nelle quantità indicate in allegato C | SI | NO |
| A1.0.4 | Fornitura di sistemi di per diatermia (pennello o pinza diatermica) nelle quantità indicate in allegato C | SI | NO |
| A1.0.5 | Tutte le attrezzature offerte devono essere nuove di fabbrica e di ultima generazione, idonee all’uso previsto nel presente Capitolato Speciale, conformi alla Direttiva 2007/47/CE e rispondenti alle norme tecniche CEI 62.5 | SI | NO |
| A1.0.6 | Tutti i consumabili previsti devono essere conformi alla Direttiva 2007/47/CE (se applicabile) | SI | NO |

| A1.1 | REQUISITI INDISPENSABILI DELLE APPARECCHIATURE | SI / | NO |
| --- | --- | --- | --- |
| A1.1.1 | Facoemulsificatore ad ultrasuoni utilizzabile anche con tecnica microincisionale (almeno 2,2 mm) | SI | NO |
| A1.1.2 | Pompa di aspirazione con valori programmabili flusso almeno da 0 a 60 cc/min vuoto almeno da 0 a 600 mmHg possibilità di controllo lineare | SI | NO |
| A1.1.3 | Sistema anticollasso della camera anteriore a controllo elettronico | SI | NO |
| A1.1.4 | Possibilità di impostazione in diversi livelli per tutte le funzioni gestite linearmente da pedale | SI | NO |
| A1.1.5 | Controllo e gestione delle funzioni della macchina mediante schermo LCD - Touch Screen | SI | NO |
| A1.1.6 | Modalità di funzionamento: Continuo, Burst, Pulsato, Pulsato - Personalizzato | SI | NO |
| A1.1.7 | Generatore di Ultrasuoni digitale con: sensore per il bilanciamento della potenza faco disponibilità di manipoli U/S almeno da 38 KHz con elongazione longitudinale tradizionale | SI | NO |
| A1.1.8 | Diatermia bipolare | SI | NO |
| A1.1.9 | Modalità per vitrectomia anteriore | SI | NO |
| A1.1.10 | Pedale interamente personalizzabile | SI | NO |
| A1.1.11 | Carrello porta strumenti dotato di ruote con sistema frenante e di alza bottiglie ad elevazione elettrocomandata e tavolino servitore | SI | NO |

| A1.2 | REQUISITI INDISPENSABILI KIT E MATERIALE DI CONSUMO | SI / | NO |
| --- | --- | --- | --- |
| A1.2.1 | Cassette monouso, monopaziente complete di sacca raccogli liquidi, tubi di connessione I/A, linea di infusione e telo di campo sterile | SI | NO |
| A1.2.2 | Punte faco monouso | SI | NO |
| A1.2.3 | Sleeves di irrigazione anticavitazione, diametri da 2,2 a 3,2mm e camera test di prova | SI | NO |
| A1.2.4 | Vitrectomi anteriori pneumatici, almeno 700Tpm, monouso, a secco con infusione separata | SI | NO |

# B - REQUISITI OGGETTO DI VALUTAZIONE

| B1.1 | Caratteristiche Tecniche Apparecchiature |
| --- | --- |
| RIF. | REQUISITO | SI/NO | Relazionare |
| B1.1.1 | Caratteristiche fisiche complessive del sistema (Dimensioni, peso) e caratteristiche alimentazione elettrica |  |  |
| B1.1.2 | Manutenzione giornaliera: Operazioni a carico dell'operatore e tempo necessario a svolgerle |  |  |
| B1.1.3 | Caratteristiche e dimensioni del display di controllo touch screen |  |  |
| B1.1.4 | Funzioni: ultrasuoni, irrigazione/aspirazione, coagulazione, diatermia, vitrectomia anteriore |  |  |
| B1.1.5 | Tipologia e caratteristiche del sistema di aspirazione proposto |  |  |
| B1.1.6 | Eventuali ulteriori sistemi di pompa associati |  |  |
| B1.1.7 | Tipologia e caratteristiche del sistema anticollasso della camera anteriore |  |  |
| B1.1.8 | Modalità di effettuazione della vitrectomia anteriore (compressore, numero di tagli ecc…) |  |  |
| B1.1.9 | Modalità e tipologia di pedale (Wireless – doppi lineare ecc…) |  |  |
| B1.1.10 | Altre caratteristiche di interesse e miglioramento rispetto ai requisiti del capitolato, innovazioni tecnologiche proposte, etc |  |  |

| B1.2 | Caratteristiche Tecniche Kit e Materiali di consumo |
| --- | --- |
| RIF. | REQUISITO | SI/NO | Relazionare |
| B1.2.1 | Dimensioni e tipologia delle punte U/S disponibili |  |  |
| B1.2.2 | Altre caratteristiche di interesse e miglioramento rispetto ai requisiti del capitolato, innovazioni tecnologiche proposte, etc |  |  |