FORNITURA IN SERVICE DI SISTEMI COMPLETI PER CHIRURGIA DELLA CATARATTA E VITREO-RETINICA

Da compilare dettagliatamente in ogni sua parte senza riferimento ad allegati se non richiesto

ALLEGATO A2 : REQUISITI TECNICI DEI SISTEMI

LOTTO 2 : “Sistemi completi per l’esecuzione di interventi chirurgici di vitrectomia posteriore per patologie vitreoretiniche ed interventi di facoemulsificazione della cataratta”

# A -  REQUISITI INDISPENSABILI

| A2.0 | REQUISITI INDISPENSABILI DELLA FORNITURA | SI / | NO |
| --- | --- | --- | --- |
| A2.0.1 | Fornitura di almeno tutte apparecchiature previste in allegato C. In particolare: N. 7 Faco-vitrectomi per lo svolgimento di interventi di chirurgia vitreo-retinica ed interventi di facoemulsificazione della cataratta, ciascuno completo dei seguenti accessori pluriuso N. 1 Carrello di supporto N. 2 Manipoli faco ad ultrasuoni N. 2 manipoli I/A (coassiali o bimanuali a scelta dell’operatore) N. 2 chiavi per punte N. 1 pinza per esodiatermia con cavi Tale dotazione di accessori dovrà essere sempre mantenuta e integrata (senza oneri aggiuntivi) in caso di rottura o usura degli stessi per tutta la durata della fornitura. | SI | NO |
| A2.0.2 | Fornitura di tutto il materiale di consumo, nulla escluso, necessario per svolgere gli interventi previsti in allegato C. Ogni kit per vitrectomia posteriore 20G dovrà avere la seguente composizione: cassetta per segmento posteriore sonda per vitrectomia completa di tubi deflussore e linea per infusione set adattatori e rubinetto a tre vie fibra ottica luminosa 20 GA lancia sclerale 20 GA N. 2 tappi sclerali 19/20 GA siringa 20 CC cannula infusione (4 mm o 6 mm) telo coprimonitor kit completo per I/A di fluidi viscosi (20G) in quantità rispondente alle richieste degli utilizzatori e quant’altro necessario al funzionamento della tecnologia proposta Ogni kit per vitrectomia posteriore 23/25G dovrà avere la seguente composizione: cassetta per segmento posteriore sonda per vitrectomia completa di tubi deflussore e linea per infusione set adattatori e rubinetto a tre vie fibra ottica luminosa N. 3 lancia sclerale con trocar valvolati N. 3 tappi sclerali siringa 20 CC cannula infusione 4 mm telo coprimonitor kit completo per I/A di fluidi viscosi (23G) in quantità rispondente alle richieste degli utilizzatori e quant’altro necessario al funzionamento della tecnologia proposta Kit facoemulsificazione della cataratta con facovitrectomo (per combinate con 23/25G) cassetta per chirurgia combinata sonda per vitrectomia completa di tubi deflussore e linea per infusione set adattatori e rubinetto a tre vie fibra ottica luminosa N. 3 lancia sclerale con trocar valvolati N. 3 tappi sclerali siringa 20 CC cannula infusione 4 mm telo copri monitor set accessori faco(punte, sleeves ecc.) e quant’altro necessario al funzionamento della tecnologia proposta | SI | NO |
| A2.0.3 | Tutte le attrezzature offerte devono essere nuove di fabbrica e di ultima generazione, idonee all’uso previsto nel presente Capitolato Speciale, conformi alla Direttiva 2007/47/CE e rispondenti alle norme tecniche CEI 62.5 | SI | NO |
| A2.0.4 | Tutti i consumabili previsti (dove applicabile) devono essere conformi alla Direttiva 2007/47/CE (se applicabile) | SI | NO |
| A2.1 | REQUISITI INDISPENSABILI DELLE APPARECCHIATURE | SI / | NO |
| A2.1.1 | Sistema combinato per l’estrazione della cataratta, con irrigazione/aspirazione, la vitrectomia anteriore e posteriore, la diatermia bipolare, l’iniezione e la rimozione di fluidi viscosi e scambio aria /gas | SI | NO |
| A2.1.2 | Pompa di aspirazione con valori programmabili vuoto almeno da 0 a 600 mmHg possibilità di controllo lineare | SI | NO |
| A2.1.3 | Schermo di controllo Touch Screen | SI | NO |
| A2.1.4 | Pedale programmabile | SI | NO |
| A2.1.5 | Modulo facoemulsificazione con faco lineare, pulsato e Burst, con manipoli U/S almeno da 38 KHz | SI | NO |
| A2.1.6 | Modulo vitrectomia con vuoto proporzionale e tagli fisso, taglio momentaneo, doppia linearità proporzionale | SI | NO |
| A2.1.7 | Modulo per frammentazione via pars plana | SI | NO |
| A2.1.8 | Modulo per microforbici pneumatiche | SI | NO |
| A2.1.9 | Modulo estrazione attiva | SI | NO |
| A2.1.10 | Modulo aspirazione e iniezione fluidi viscosi | SI | NO |
| A2.1.11 | Modulo infusione aria | SI | NO |
| A2.1.12 | Modulo illuminazione | SI | NO |
| A2.1.13 | Esecuzione di tecniche mininvasive a 25 gauge e 23 gauge con strumentazione completa ed accessori originali in kit dedicati | SI | NO |
| A2.1.14 | Vitrectomia ad alta frequenza; almeno 2500 tagli al minuto | SI | NO |
| A2.1.15 | Funzione tramite pedale, di aumento istantaneo della pressione di infusione per tamponare eventuali sanguinamenti retinici | SI | NO |
| A2.1.16 | Carrello porta strumenti dotato di ruote con sistema frenante e di alza bottiglie ad elevazione elettrocomandata e tavolino servitore | SI | NO |

# B - REQUISITI OGGETTO DI VALUTAZIONE

| B2.1 | Caratteristiche Tecniche Apparecchiature |
| --- | --- |
| RIF. | REQUISITO | SI/NO | Relazionare |
| B2.1.1 | Caratteristiche fisiche complessive del sistema (Dimensioni, peso) e caratteristiche alimentazione elettrica |  |  |
| B2.1.2 | Manutenzione giornaliera: Operazioni a carico dell'operatore e tempo necessario a svolgerle |  |  |
| B2.1.3 | Caratteristiche tecniche del sistema di aspirazione |  |  |
| B2.1.4 | Caratteristiche tecniche del sistema di mantenimento della pressione |  |  |
| B2.1.5 | Caratteristiche e dimensioni dello schermo di controllo |  |  |
| B2.1.6 | Caratteristiche modulo illuminazione |  |  |
| B2.1.7 | Caratteristiche tecniche del modulo per la facoemulsificazione |  |  |
| B2.1.8 | Altre caratteristiche di interesse e miglioramento rispetto ai requisiti del capitolato, innovazioni tecnologiche proposte, etc |  |  |
| B2.2 | Caratteristiche Tecniche Kit e Materiali di consumo |
| RIF. | REQUISITO | SI/NO | Relazionare |
| B2.2.1 | Caratteristiche tecniche dei manipoli per vitrectomia |  |  |
| B2.2.2 | Caratteristiche tecniche delle fibre ottiche disponibili |  |  |
| B2.2.3 | Possibilità e caratteristiche trocar valvolati |  |  |
| B2.2.4 | Altre caratteristiche di interesse e miglioramento rispetto ai requisiti del capitolato, innovazioni tecnologiche proposte, etc |  |  |