ALLEGATO A

A - REQUISITI INDISPENSABILI

| SEZ.A0 | REQUISITI INDISPENSABILI DELLA FORNITURA |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A0-1 | Fornitura di almeno tutti i dispositivi per l'esecuzione dei test in immunoenzimatica : EIA/FEIA/CLIA/Multiplex (EIA) ed in immunofluorescenza indiretta (IFA) indicati in allegato C . | SI | NO |
| A0-2 | Tutta la strumentazione offerta deve essere di ultima generazione , idonea all’uso previsto nel presente Capitolato Speciale, conforme alla Direttiva CE 98/79 e rispondente alle norme tecniche CEI 66.5 (EN 6101l-1) | SI | NO |
| A0-3 | Software per la gestione del settore autoimmunità e la comunicazione bidirezionale con il LIS dei laboratori della ditta NOEMA LIFE. L’offerta deve includere anche l’ Hardware necessario. | SI | NO |
| A0-5 | Esecuzione di tutti gli analiti indispensabili indicati in allegato C (scheda 1), nessuno escluso | SI | NO |
| A0-4 | Tutti i reagenti ed i consumabili (dove applicabile) devono essere conformi alla Direttiva CE 98/79 | SI | NO |
| A0-5 | Partecipazione gratuita per entrambi i laboratori per tutti gli analiti disponibili al programma di valutazione esterna di qualità (VEQ): UK NEQAS, per i sistemi EIA ed IFA per tutta la durata del contratto | SI | NO |
| SEZ.A1 | REQUISITI INDISPENSABILI DEI SISTEMI ANALITICI per il dosaggio di autoanticorpi in EIA |  |  |
| A1-1 | ANALIZZATORI AUTOMATICI NON IN MICROPIASTRA |  |  |
| A1-1.1 | Analizzatori completamente automatici in tutte le fasi analitiche | SI | NO |
| A1-1.2 | Analizzatore ad accesso random e continuo | SI | NO |
| A1-1.3 | Campionamento da tubo primario e da provetta figlia | SI | NO |
| A1-1.4 | Possibilità di eseguire almeno i seguenti test : Ab anti- transglutaminasi IgA, Anti-peptide deamidato IgG, Ab anti dsDNA screening, Ab anti-PR3, Ab anti-MPO, Ab anti-cardiolipina IgG, Ab anti-cardiolipina IgM, Ab anti-beta2 glicoproteina IgG, Ab anti-beta2 glicoproteina IgM | SI | NO |
| A1-1.5 | Identificazione positiva dei campioni tramite lettore di barcode integrato nello strumento | SI | NO |
| A1-1.6 | Possibilità di lavorare con più metodiche in contemporanea | SI | NO |
| A1-1.7 | Carry over assente o trascurabile | SI | NO |
| A1-1.8 | Completa automazione di tutte le diluizioni | SI | NO |
| A1-1.9 | Reflex test in modalità automatica e/o a discrezione dell’operatore | SI | NO |
| A1-1.10 | Gestione automatica del controllo di qualità interno, con possibilità di elaborazioni statistiche | SI | NO |
| A1-1.11 | Riconoscimento dei reagenti e dei calibratori tramite lettore di codice a barre integrato nello strumento | SI | NO |
| A1-1.12 | Sensori di livello per campioni e tutti i liquidi di sistema | SI | NO |
| A1-2 | ANALIZZATORI IN MICROPIASTRA |  |  |
| A1-2.1 | Analizzatori nuovi di fabbrica | SI | NO |
| A1-2.2 | Sistemi aperti, implementabili con ulteriori metodiche anche di altre ditte | SI | NO |
| A1-2.3 | Campionamento da tubo primario e da provetta figlia | SI | NO |
| A1-2.4 | Identificazione positiva dei campioni e dei reagenti (controlli e coniugati) tramite barcode con lettore integrato nello strumento | SI | NO |
| A1-2.5 | Possibilità di programmare una nuova seduta prima del termine della sessione in corso | SI | NO |
| A1-2.6 | Completa automazione di tutte le diluizioni del campione | SI | NO |
| A1-2.7 | Presenza di sensori di livello dei campioni, delle taniche di lavaggio e degli scarichi | SI | NO |
| A1-2.8 | Chiusura di sicurezza che protegga l’area di lavoro, i reagenti ed i campioni dal rischio di contaminazioni ambientali | SI | NO |
| A1-2.9 | Gestione automatica del controllo di qualità interno, con possibilità di elaborazioni statistiche | SI | NO |
| A1-2.10 | Processazione contemporanea di almeno 4 micropiastre e di 12 test per seduta analitica | SI | NO |
| A1-2.11 | Possibilità di lavorare con metodiche che richiedano temperature diverse | SI | NO |
| A1-3 | REAGENTARIO |  |  |
| A1-3.1 | ENA screening contenente almeno i seguenti antigeni: SSA (52 kD e 60 kD), SSB, Sm (D), RNP (A, C, 70), Scl-70, JO-1, CENP B | SI | NO |
| A1-3-2 | Micropiastre frazionabili in singola streep e per pozzetto | SI | NO |
| A1-3.3 | Calprotectina fecale: fornitura gratuita dei dispositivi per raccolta campioni pronti all’uso | SI | NO |
| A1-3.4 | Anticorpi anti-CCP almeno di seconda generazione | SI | NO |
| A1-3.5 | Anti-transglutaminasi IgA: antigene umano ricombinante | SI | NO |
| SEZ.A2 | REQUISITI INDISPENSABILI DEI SISTEMI ANALITICI per la ricerca di autoanticorpi in IMMUNOFLUORESCENZA INDIRETTA (IFA) |  |  |
| A2-1 | PREPARATORE AUTOMATICO DI VETRINI |  |  |
| A2-1.1 | Fornitura di almeno n.2 preparatori nuovi di fabbrica ed identici tra loro per ciascun laboratorio: Maggiore Bologna e Cona Ferrara. Per il Maggiore di Bologna, il numero di preparatori proposti deve comunque essere tale da garantire una capacità complessiva di carico non inferiore a 60 vetrini | SI | NO |
| A2-1.2 | Gestione di almeno 8 metodiche simultaneamente | SI | NO |
| A2-1.3 | Utilizzo di tubi primari e secondari con prediluizione da provetta primaria o dosaggio da siero prediluito | SI | NO |
| A2-1.4 | Preparazione di almeno 15 vetrini contemporaneamente con possibilità di gestire pozzetti di varie dimensioni | SI | NO |
| A2-1.5 | Capacità di eseguire almeno fino a 8 diuizioni seriali | SI | NO |
| A2-1.6 | Gestione di almeno 90 campioni/seduta alla diluizione di screening | SI | NO |
| A2-1.7 | Riconoscimento positivo dei campioni tramite lettore di barcode integrato nello strumento | SI | NO |
| A2-1.8 | Elevato livello di automazione. I preparatori devono consentire l’automazione delle seguenti fasi: Prediluizione del campione da provetta madre o figlia; Trasferimento del campione prediluito su vetrino; Incubazione della reazione su vetrino; Lavaggio del vetrino; Dispensazione dei reagenti | SI | NO |
| A2-1.9 | Lavaggio dei vetrini a flusso continuo | SI | NO |
| A2-1.10 | Presenza di sensore di livello campioni e reagenti | SI | NO |
| A2-1.11 | Programmazione delle sedute personalizzabile e gestibile da middleware collegato | SI | NO |
| A2-1.12 | Protezione dei vetrini da fonti di luce | SI | NO |
| A2-2 | MICROSCOPIO A FLUORESCENZA E SISTEMA DI ACQUISIZIONE DELLE IMMAGINI FLUOROSCOPICHE |  |  |
| A2-2.1 | Microscopio con sistema di illuminazione a led dotato di obiettivi 20X, 40X e 100X | SI | NO |
| A2-2.2 | Stativo ergonomico ad alta stabilità meccanica | SI | NO |
| A2-2.4 | Tubo trioculare per collegamento telecamera | SI | NO |
| A2-2.5 | Telecamera digitale ad alta definizione | SI | NO |
| A2-2.6 | Computer e monitor | SI | NO |
| A2-2.7 | Archiviazione delle immagini all'interno del middleware di gestione associato al paziente | SI | NO |
| A2-2.8 | Possibilità di comparazione con precedenti immagini acquisite del paziente | SI | NO |
| A2-3 | MICROSCOPIO MOTORIZZATO CON LETTURA AUTOMATICA DEI VETRINI E SISTEMA ACQUISIZIONE IMMAGINI |  |  |
| A2-3.1 | Microscopio nuovo di fabbrica con sistema di illuminazione a led | SI | NO |
| A2-3.2 | Sistema di campionamento motorizzato con lettore di codice a barre | SI | NO |
| A2-3.3 | Per il Laboratorio di Cona deve essere fornito n.1 microscopio. Per il Maggiore di Bologna la dotazione (n.ro microscopi motorizzati ) prevista deve consentire una capacità di carico in completa automazione non inferiore a 96 pozzetti. | SI | NO |
| A2-3.4 | Telecamera digitale ad alta definizione | SI | NO |
| A2-3.5 | Computer e monitor | SI | NO |
| A2-3.6 | Lettura automatica dei vetrini | SI | NO |
| A2-3.7 | Valutazione qualitativa : individuazione dei risultati positivi e negativi su cellule HEp-2 | SI | NO |
| A2-3.8 | Archiviazione delle immagini all' interno del middleware di gestione associato al paziente | SI | NO |
| A2-3.9 | Possibilità di comparazione con precedenti immagini acquisite del paziente | SI | NO |
| A2-4 | REAGENTARIO |  |  |
| A2-4.1 | I kit proposti devono essere completi di tutti i reagenti necessari per l’esecuzione delle metodiche, inclusi i controlli negativo e positivo | SI | NO |
| A2-4.2 | ASMA/APCA/LKM (TRIPLO TESSUTO): Vetrino da 6 a 10 pozzetti. Substrato: Rene, fegato, stomaco di ratto | SI | NO |
| A2-4.3 | ANA: Vetrino da almeno 10 pozzetti; Substrato: HEp-2 o 2000 | SI | NO |
| A2-4.4 | DNA: Vetrino da 10 a 14 pozzetti; Substrato: Crithidia Luciliae | SI | NO |
| A2-4.5 | ENDOMISIO : Vetrino da 5 a 10 pozzetti; Substrato: III distale esofago di scimmia | SI | NO |
| A2-4.6 | ANTI INSULA : Vetrino da 5 a 10 pozzetti; Substrato: pancreas di scimmia | SI | NO |
| A2-4.7 | ANCA: granulociti neutrofili umani fissati in etanolo ed in formalina | SI | NO |
| SEZ.A3 | REQUISITI INDISPENSABILI DEL MIDDLEWARE DI GESTIONE DEL SETTORE AUTOIMMUNITA' |  |  |
| A4.1 | Capacità di acquisire le immagini microscopiche durante la lettura del preparato ed associarle simulataneamente al paziente di pertinenza | SI | NO |
| A4.2 | Collegamento ai singoli sistemi che compongono il settore di autoimmunità, ai microscopi a LED e al microscopio automatizzato ed in grado di gestire da una unica stazione le varie metodologie/strumentazione (IFA, EIA) e le eventuali diluizioni. | SI | NO |
| A4.3 | Ricezione da LIS dell'elenco esami da eseguire con relativa creazione di liste di lavoro | SI | NO |
| A4.4 | Liste di lavoro suddivise per metodologie/strumentazione (EIA, IFA) | SI | NO |
| A4.5 | Invio delle liste di lavoro suddivise per singola stazione | SI | NO |
| A4.6 | Ricezione dei risultati da ogni singola stazione con successivo invio ad HOST | SI | NO |
| A4.7 | Ampio archivio in grado di gestire tutti i dati e le immagini fluoroscopiche associate al paziente | SI | NO |
| A4.8 | Creazione di stampa referto personalizzabile | SI | NO |

ALLEGATO A

B -  REQUISITI   OGGETTO DI VALUTAZIONE

| B0 Requisiti della fornitura |
| --- |
| RIF. | REQUISITO | SI/NO | RELAZIONARE |
| B0-1 | Disponibilità di metodi di conferma e/o approfondimento disponibili con metodiche differenti da quelle di screening. Specificare il metodo, eventuale strumentazione, software di interpretazione e possibilità di interfacciamento al middleware offerto. |  |  |
| B0-2 | Disponibilità di ulteriori analiti inerenti la diagnostica di autoimmunità (non compresi nel presente capitolato) eseguibili sugli analizzatori non in micropiastra |  |  |
| B1 SISTEMI ANALITICI per il dosaggio di autoanticorpi in IMMUNOENZIMATICA |
| B1-1 ANALIZZATORI AUTOMATICI NON IN MICROPIASTRE |
| RIF. | REQUISITO | SI/NO | RELAZIONARE |
| B1-1.1 | Analizzatore : Produttore, Modello , Numero | /////// |  |
| B1-1.2 | Dimensioni, peso | /////// |  |
| B1-1.3 | Ulteriore strumentazione : gruppi di alimentazione tampone (UPS), deionizzatori , etc | /////// |  |
| B1-1.4 | Analiti indispensabili e auspicabili eseguibili sull' analizzatore e numero referti/anno | /////// |  |
| B1-1.5 | Tecnologia utilizzata per il dosaggio degli analiti | /////// |  |
| B1-1.6 | Capacità di carico (n.campioni) | /////// |  |
| B1-1.7 | Numero massimo dei dosaggi a pieno carico | /////// |  |
| B1-1.8 | Produttività oraria (n.ro test/h) | /////// |  |
| B1-1.9 | Tempo per la disponibilità del primo risultato | /////// |  |
| B1-1.10 | Possibilità di eseguire in maniera completamente automatica diversi test per paziente (SI/NO, specificare numero) |  |  |
| B1-1.11 | Accorgimenti strumentali in presenza di coagulo e/o aspirazione non ottimale del siero campione | /////// |  |
| B1-1.12 | Accorgimenti strumentali in caso di assenza di un reattivo | /////// |  |
| B1-1.13 | Possibilità di mantenere i reattivi refrigerati a bordo dello strumento |  |  |
| B1-1.14 | Capacità del comparto reattivi (n.ro reagenti e n.ro determinazioni) | /////// |  |
| B1-1.15 | Curve di calibrazioni memorizzabili. Relazionare sul sistema di calibrazione previsto, sulla stabilità e sulla frequenza delle ricalibrazioni | /////// |  |
| B1-1.16 | Disponibilità di dosaggi delle singole specificità ANA ed ENA (specificare il pannello) in completa automazione con la possibilità di processarli singolarmente e per profilo |  |  |
| B1-1.17 | Possibilità di elaborati statistici dei CQI per tutti i parametri registrati in archivio |  |  |
| B1-1.18 | Trasferimento ON LINE a LIS dei dati relativi ai CQI per tutti gli analiti |  |  |
| B1-1.19 | Accensione e spegnimento automatico |  |  |
| B.1-1.20 | Possibilità di lavorare over night |  |  |
| B1-1.21 | Modalità di raccolta ed eliminazione degli scarichi liquidi e solidi | /////// |  |
| B1-1.22 | Operazioni a carico dell' operatore per l'effettuazione di una seduta analitica | /////// |  |
| B1-1.23 | Manutenzione giornaliera e periodica: Operazioni a carico dell' operatore e tempo necessario a svolgerle | /////// |  |
| B1-2 ANALIZZATORI AUTOMATICI IN MICROPIASTRA |
| RIF. | REQUISITO | SI/NO | RELAZIONARE |
| B1-2.1 | Analizzatore: Produttore, Modello , Numero | /////// |  |
| B1-2.2 | Dimensioni, peso | /////// |  |
| B1-2.3 | Ulteriore strumentazione : gruppi di alimentazione tampone (UPS), deionizzatori , etc |  |  |
| B1-2.4 | N.ro di piastre eseguibili in una seduta | /////// |  |
| B1-2.5 | Numero massimo di metodiche eseguibili contemporaneamente. | /////// |  |
| B1-2.6 | Utilizzo di puntali monouso |  |  |
| B1-2.7 | Agitazione delle piastre |  |  |
| B1-2.8 | Range delle temperature impostabili | /////// |  |
| B1-2.9 | Inserimento dei parametri lotto-specifici mediante barcode |  |  |
| B1-2.10 | Operazioni a carico dell' operatore per l'effettuazione di una seduta analitica |  |  |
| B1-2.11 | Manutenzione giornaliera e periodica : Operazioni a carico dell' operatore e tempo necessario a svolgerle |  |  |
| B1-3 REAGENTARIO |
| RIF. | REQUISITO | SI/NO | RELAZIONARE |
| B1-3.1 | Anti-peptidi deamidati della gliadina IgG : Antigene peptidi deamidati della gliadina con dosaggio quantitativo (curva) |  |  |
| B1-3.2 | ENA/ANA screening: Dosaggio semiquantitativo. Presenza di ulteriori antigeni (Istoni, nucleosomi, dsDNA, proteina P ribosiomale, PCNA, PM-Scl-100 o 75, fibrillarina) |  |  |
| B1-3.3 | Anti-dsDNA IgG : antigene dsDNA con dosaggio quantitativo (UI/ml) su standard internazionale WHO. |  |  |
| B1-3.4 | Anti-cardiolipina IgG ed IgM: antigene cardiolipina bovina, dosaggio quantitativo in GPL ed MPL. |  |  |
| B1-3.5 | Calprotectina Fecale: dosaggio quantitativo (curva). |  |  |
| B1-3.6 | Dispositivo per la raccolta del campione fecale contenete buffer di estrazione. Non necessità di pesatura o manipolazione del campione fecale. |  |  |
| B1-3.7 | ENA Profile: possibilità di dosaggio delle singole frazioni dell’antigene SSA/Ro (52 e 60 kD). |  |  |
| B1-3.8 | Disponibilità di dosaggio quantitativo degli anti-U1RNP |  |  |
| B1-3.9 | Antigeni ANA/ENA disponibili come singoli dosaggi (elencare) |  |  |
|  | COMPILARE ALLEGATO G |  |  |
| B2 SISTEMI ANALITICI per la ricerca di autoanticorpi in IMMUNOFLUORESCENZA IDIRETTA |
| B2-1 PREPARATORE AUTOMATICO DI VETRINI |
| RIF. | REQUISITO | SI/NO | RELAZIONARE |
|  | Preparatore : Produttore, modello, quantità proposte per Laboratorio Maggiore e per Laboratorio Cona | ////// |  |
|  | Dimensione, peso | ////// |  |
|  | Numero massimo di vetrini processabili contemporaneamente (specificare numero per preparatore) | ////// |  |
|  | Numero di metodiche gestibili contemporaneamente (stessa seduta analitica) | ////// |  |
|  | N.ro massimo di diluizioni seriali | ////// |  |
|  | Numero massimo di campioni / seduta (specificare numero per singolo preparatore) | ////// |  |
|  | Numero di coniugati e buffer per singola seduta | ////// |  |
|  | Incubazione in camera umida e lavaggio ad immersione |  |  |
|  | Possibilità di ricevere in automatico le diluizioni impostate durante la lettura del preparato al microscopio |  |  |
| B2-2 MICROSCOPIO A FLUORESCENZA E SISTEMA DI ACQUISIZIONE DELLE IMMAGINI FLUOROSCOPICHE |
| RIF. | REQUISITO | SI/NO | RELAZIONARE |
| B2-2.1 | Microscopio : Produttore, modello, quantità proposte | ////// |  |
| B2-2.2 | Dimensioni e peso del microscopio | ////// |  |
| B2-2.3 | N.ro e tipo obiettivi inclusi nella fornitura e capacità del revolver | ////// |  |
| B2-2.4 | Unità di elaborazione: marca modello, sistema operativo e caratteristiche | ////// |  |
| B2-2.5 | Monitor (specificare: modello, produttore, tipo, dimensioni dello schermo, risoluzione) | ////// |  |
| B2-2.6 | Telecamera digitale (specificare: modello, produttore, definizione) | ////// |  |
| B2- 3 MICROSCOPIO MOTORIZZATO CON LETTURA AUTOMATICA DEI VETRINI E SISTEMA ACQUISIZIONE IMMAGINI |
| RIF. | REQUISITO | SI/NO | RELAZIONARE |
| B2-3.1 | Microscopio : Produttore, modello, quantità proposte | ////// |  |
| B2-3.2 | Dimensioni e peso del microscopio | ////// |  |
| B2-3.3 | N.ro e tipo obiettivi inclusi nella fornitura | ////// |  |
| B2-3.4 | Autonomia di processo: capacità di caricamento vetrini | ////// |  |
| B2-3.5 | Area di scansione | ////// |  |
| B2-3.6 | Velocità di scansione: n.ro minimo e massimo di immagini acquisite nel singolo pozzetto e relative velocità | ////// |  |
| B2-3.7 | Autofocus |  |  |
| B2-3.8 | Presenza di oculari integrati: possibilità di vedere le immagini sia a video che dagli oculari sullo stesso microscopio e possibilità di messa a fuoco manuale |  |  |
| B2-3.9 | Possibilità di lavorare in over night |  |  |
| B2-3.10 | Cut off modulabili in base ai dati epidemiologici e clinici |  |  |
| B2-3.11 | Unità di elaborazione : marca modello, sistema operativo e caratteristiche | ////// |  |
| B2-3.12 | Monitor (specificare : modello, produttore, tipo, dimensioni dello schermo, risoluzione) | ////// |  |
| B2-3.13 | Telecamera digitale ad alta risoluzione (specificare : modello, produttore, definizione e numero di telecamere) | ////// |  |
| B2-3.14 | Software di analisi delle immagini : specificare i pattern degli anticorpi anti-nucleari che il sistema è in grado di identificare | ////// |  |
| B2-3.15 | Possibilità di interpretare i pattern misti |  |  |
| B2-3.16 | Sistema di interpretazione/classificazione dei risultati completamente integrato con il sistema gestionale |  |  |
| B2-3.17 | Eventuale necessità di secondo fluorocromo nel coniugato |  |  |
| B2-3.18 | Valutazione automatica del titolo (descrizione dettagliata del metodo di valutazione) | ////// |  |
| B2-3.19 | Barcode per la lettura dei vetrini |  |  |
| B2- 4 REAGENTARIO |
| RIF. | REQUISITO | SI/NO | RELAZIONARE |
| B2-4.1 | ANCA: granulociti umani fissati in etanolo e formalina presenti nello stesso pozzetto o in pozzetti adiacenti |  |  |
| B2-4.2 | ANCA: presenza di ulteriori tessuti che facilitino l’interpretazione del preparato (esempio: HEp-2) |  |  |
| B2-4.3 | Crithidiae Luciliae ad alta sensibilità |  |  |
| B2-4.4 | Vetrini barcodati (SI/NO , specificare quali) |  |  |