Dipartimento Tecnico-Patrimoniale UOC Ingegneria Clinica

CAPITOLATO SPECIALE – ALLEGATO A Scheda tecnica

Service di sistemi per l’esecuzione del test con metodica NAT in singolo per la ricerca del West Nile Virus (WNV) sulle donazioni di sangue ed emocomponenti

REQUISITI MINIMI, PENA L’ESCLUSIONE

CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA

| 1 | Almeno 2 processatori ed un preparatore (se necessario) di ultima generazione, idonei all’uso previsto nel Capitolato Speciale e dotati dei requisiti tecnici e funzionali descritti nel presente Allegato. | SI | NO |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Tutti i reagenti, i controlli di qualità, i calibratori, il materiale di consumo, gli accessori, l’hardware, il software, i toner e le cartucce delle stampanti, ecc. necessari per il corretto e completo funzionamento dei dispositivi offerti, nulla escluso. | SI | NO |
| 3 | A titolo gratuito, tutti i reagenti, i controlli di qualità, i calibratori, il materiale di consumo, gli accessori, i toner e le cartucce delle stampanti, ecc. necessari per la corretta e completa messa in funzione dei dispositivi, nulla escluso, compreso il trasporto, la consegna al piano e l’installazione. | SI | NO |
| 4 | A titolo gratuito, tutti i reagenti, i controlli di qualità, i calibratori, il materiale di consumo, gli accessori, il toner e le cartucce delle stampanti, ecc. necessari per garantire il corretto e completo funzionamento durante tutto il periodo di collaudo dei dispositivi, nulla escluso, dal primo giorno di utilizzo fino alla data di decorrenza del contratto di service. (N.B.: tale fornitura gratuita deve essere garantita anche nel caso in cui i dispositivi siano utilizzati per la routine). | SI | NO |
| 5 | Aggiornamenti strumentali ed informatici gratuiti. | SI | NO |
| 6 | Supporto scientifico e metodologico per il personale dell’Azienda USL. | SI | NO |
| 7 | Corsi di formazione iniziali all’uso dei dispositivi ed ulteriori corsi che si rendessero necessari per approfondimenti al personale già formato o per la formazione di nuovi operatori. | SI | NO |
| 8 | Software gestionale dedicato che consenta, tra l’altro, di estrarre l’attività eseguita (numero di sacche validate) in un periodo temporale selezionabile dall’operatore. Tale funzione è necessaria anche per la tipologia di fatturazione richiesta nel Capitolato Speciale. | SI | NO |
| 9 | Collegamento al Sistema Informativo del Trasfusionale (Eliot2 di Engineering Sanità Enti Locali). | SI | NO |
| 10 | Fornitura di gruppi di alimentazione tampone (UPS), se non fosse possibile collegare i dispositivi offerti ad un impianto già predisposto con tali caratteristiche. | SI | NO |
| 11 | Copertura assicurativa in caso di malfunzionamenti. | SI | NO |
| 12 | Eventuale trasferimento e riavvio della strumentazione qualora la collocazione individuata dovesse variare a seguito di riorganizzazioni interne. | SI | NO |

DIRETTIVE E NORME

| 13 | Dispositivi conformi alla Direttiva CE 98/79. | SI | NO |
| --- | --- | --- | --- |
| 14 | Dispositivi conformi rispondenti alle Norme Tecniche CEI 66.5 (EN 61010-1). | SI | NO |

ASSISTENZA POST VENDITA

| 15 | Illimitati interventi su chiamata. | SI | NO |
| --- | --- | --- | --- |
| 16 | Parti di ricambio/consumo incluse. | SI | NO |
| 17 | Tempo massimo di intervento dalla chiamata non superiore a 48 ore solari, esclusi sabato e festivi. | SI | NO |
| 18 | Tempo massimo di ripristino funzionalità (risoluzione guasto o disponibilità apparecchiatura sostitutiva) dalla chiamata non superiore a 56 ore solari, esclusi sabato e festivi. | SI | NO |
| 19 | Manutenzioni preventive incluse, secondo modalità e frequenza previste dal fabbricante. | SI | NO |

CARATTERISTICHE DEI DISPOSITIVI

| 20 | Sistema completamente automatico dalla fase di estrazione alla fase di rilevazione, partendo dalla provetta analitica, per l’esecuzione del test NAT (Test acidi nucleici) per la validazione annua di 50.000 donazioni di sangue ed emocomponenti in singolo, tramite amplificazione genomica per il West Nile Virus e per l’esecuzione annua di 150 controlli di qualità interni e relativi controlli di routine (il prezzo dei reattivi necessari dovrà essere incluso in quello delle sacche). | SI | NO |
| --- | --- | --- | --- |
| 21 | Il rilevamento del virus deve essere possibile mediante tecniche di TMA e/o PCR Real Time. | SI | NO |
| 22 | Carry-over assente o insignificante. | SI | NO |
| 23 | Presenza di sensori per il controllo dell’avvenuta e corretta aspirazione e distribuzione del campione e dei reagenti e conseguenti allarmi in caso di problemi. | SI | NO |
| 24 | Archivio storico dei donatori con capacità di memoria proporzionata al numero di donazioni e sistema di back-up. | SI | NO |
| 25 | Tracciabilità della provetta nel sistema. | SI | NO |
| 26 | Identificazione dei campioni biologici positivi esaminati, con garanzia di rintracciabilità durante l’intero flusso operativo. | SI | NO |
| 27 | Lettore ottico esterno di codice a barre dei campioni come back up. | SI | NO |
| 28 | Il preparatore, se necessario, deve essere in grado di processare 100 campioni entro 20 minuti con utilizzo di puntali monouso. Devono inoltre essere presenti sensori di livello e di coagulo ed allarmi per mancata dispensazione. | SI | NO |

CARATTERISTICHE DEI REATTIVI

| 29 | Test NAT per la rilevazione del WNV che fornisca un risultato di tipo qualitativo | SI | NO |
| --- | --- | --- | --- |
| 30 | Presenza di un controllo interno in tutti i campioni, calibratori e controlli. | SI | NO |
| 31 | Sensibilità analitica per singola analisi per il WNV lineage 1 di almeno 50 copie/ml | SI | NO |
| 32 | Sensibilità analitica per singola analisi per il WNV lineage 2 di almeno 20 copie/ml | SI | NO |
| 33 | Percentuale di sedute invalide sul totale delle stesse non superiore a 1,5% annuale. | SI | NO |
| 34 | Percentuale test invalidi sul totale degli stessi non superiore al 3% annuale | SI | NO |

REQUISITI OGGETTO DI VALUTAZIONE

| Punteggio | ID | Requisito | Indicazioni per la compilazione | Risposta Ditta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Qualità tecnica dei dispositivi (43 punti) |
| 6 | W1 | Sistema analitico completamente automatico come richiesto al punto 20, ma a partire dalla provetta madre. | (Sì/no. Relazionare) |  |
| 5 | W2 | Caricamento continuo dei campioni e dei reattivi. | (Sì/no) |  |
| 2 | W3 | Possibilità di monitoraggio automatico delle quantità di reagenti e consumabili on board. | (Sì/no) |  |
| 3 | W4 | Modalità e potenzialità di archiviazione dei dati (incluso back-up). | (Relazionare) |  |
| 7 | W5 | Caratteristiche operative del sistema analitico, dal tempo di caricamento al momento del rilascio dei risultati. | (Relazionare) |  |
| 5 | W6 | Proposta operativa e temporale per l’inserimento del sistema nel laboratorio SIT. | (Relazionare) |  |
| 5 | W7 | Tempo lavoro degli operatori tecnici e laureati necessario per le sedute previste. | (Relazionare) |  |
| 3 | W8 | Software middelware in grado si interfacciarsi con le strumentazioni ed il gestionale del SIT. | (Sì/no. Relazionare) |  |
| 7 | W9 | Progetto riportante le specifiche necessarie ed il lay-out per l’installazione dei dispositivi offerti in conformità alle norme vigenti (caratteristiche, dimensioni, spazi occupati, scarichi, impianti elettrici e di condizionamento, etc.). | (Allegare progetto) |
| Qualità dei reattivi (19 punti) |
| 4 | W10 | Reattivi pronti all’uso. | (Sì/no. Relazionare sulle eventuali modalità di ricostituzione) |  |
| 4 | W11 | Modalità di conservazione dei reattivi. | (Relazionare) |  |
| 3 | W12 | Migliore sensibilità analitica, per WNV lineage 1, rispetto al requisito minimo in relazione al metodo offerto. | (Indicare la sensibilità analitica) |  |
| 3 | W13 | Migliore sensibilità analitica, per WNV lineage 2, rispetto al requisito minimo in relazione al metodo offerto. | (Indicare la sensibilità analitica) |  |
| 5 | W14 | Potenzialità numerica di esecuzione del test del sistema nelle 12 ore giornaliere di apertura del centro. | (Relazionare) |  |
| Servizio post-installazione (8 punti) |
| 4 | W15 | Modalità di assistenza tecnica: caratteristiche migliorative rispetto a quanto richiesto ai punti 17 e 18. | (Relazionare) |  |
| 2 | W16 | Supporto scientifico e metodologico. | (Relazionare) |  |
| 2 | W17 | Manutenzione autonoma (a carico degli utilizzatori) secondo quanto contenuto nei manuali d'uso. | (Indicare schematicamente le operazioni da svolgere, il tempo necessario e la frequenza) |  |