PROCEDURA APERTA N. 49/2014  FORNITURA IN SERVICE DI SISTEMI DIAGNOSTICI PER LA TIPIZZAZIONE DI ANTIGENI ERITROCITARI E LEUCOPIASTRINICI IN BIOLOGIA MOLECOLARE

ALLEGATO A – LOTTO 2

A - REQUISITI INDISPENSABILI

| A-0 | REQUISITI INDISPENSABILI DELLA FORNITURA | SI | NO |
| --- | --- | --- | --- |
| A-0.1 | Tutti i dispositivi richiesti nell’Allegato C, le cui caratteristiche (indispensabili ed oggetto di valutazione) sono indicate nel presente Allegato. | SI | NO |
| A-0.2 | Esecuzione di tutti i test effettuati dal laboratorio ed indicati in Allegato C. | SI | NO |
| A-0.3 | Fornitura di gruppi di alimentazione tampone (UPS), se non fosse possibile collegare i dispositivi offerti ad un impianto già predisposto con tali caratteristiche. | SI | NO |
| A-0.4 | Tutti i reagenti, il materiale di consumo, gli accessori, ecc. necessari per il corretto e completo funzionamento dei dispositivi offerti, nulla escluso. | SI | NO |

| A-1 | REQUISITI INDISPENSABILI DEI REAGENTI | SI | NO |
| --- | --- | --- | --- |
| A-1.1 | Kit diagnostici comprendenti i primer e le mix per la tipizzazione genomica mediante PCR-SSP delle varianti alleliche degli antigeni eritrocitari e leucopiastrinici. | SI | NO |
| A-1.2 | Kit diagnostici in grado di identificare almeno i polimorfismi genetici dei sistemi ABO, RHD, RHCE, Kell, Duffy, Kidd, MNS, HPA (HPA1a/b, 2a/b, 3a/b, 4a/b, 5a/b, 15a/b) e HNA (HNA-1a, HNA-1b, HNA-1c). | SI | NO |
| A-1.3 | Kit diagnostico in grado di identificare la zigosità per l’antigene RhD. | SI | NO |
| A-1.4 | Fornitura di Taq polimerasi validata per il sistema proposto se non inclusa nel kit | SI | NO |
| A-1.5 | Reagenti marchiati CE-IVD | SI | NO |

| A-2 | REQUISITI INDISPENSABILI DELLA STRUMENTAZIONE | SI | NO |
| --- | --- | --- | --- |
| A-2.1 | Thermal cycler a 96 pozzetti per l’amplificazione del DNA dei campioni da analizzare con il sistema di tipizzazione proposto. | SI | NO |
| A-2.2 | Sistema di rilevazione e documentazione degli amplificati di DNA ottenuti con metodica PCR-SSP, comprendente anche la fornitura di DNA Ladder dimensionata all’attività indicata in allegato C. | SI | NO |
| A-2.3 | Centrifuga da banco, velocità selezionabile fino ad almeno 15.000 RPM, rotore ad angolo fisso, con almeno 12 posizioni per alloggiare provette tipo Eppendorf (1,5-2,0 ml). | SI | NO |

ALLEGATO A – LOTTO 2

B - REQUISITI OGGETTO DI VALUTAZIONE

| B-1 |  | CARATTERISTICHE DEI REAGENTI | (Max 20 punti) |
| --- | --- | --- | --- |
| RIF. | Punti | Requisito | Risposta Ditta |
| B-1.1 |  | Tecnologia utilizzata. (Relazionare su: ( principio di identificazione degli alleli ; ( modalità di lettura del risultato |  |
| B-1.2 |  | Sistemi antigenici analizzati e varianti alleliche identificate (Relazionare) |  |
| B-1.3 | 4 | Sensibilità e specificità (Relazionare) |  |
| B-1.4 | 2 | Stabilità, durata, modalità e condizioni ottimali di conservazione dei reagenti, sia a confezione integra che aperta (Relazionare) |  |
| B-1.5 | 8 | Antigeni eritrocitari e piastrinici e varianti alleliche identificati dal pannello del kit. In particolare la possibilità di identificare: - sistema ABO: sottogruppi degli alleli A e B e loro varianti - varianti alleliche degli antigeni RhD (weak D, partial D) e RhCE - varianti alleliche in grado di sopprimere l’espressione dei geni Duffy - varianti alleliche in grado di sopprimere l’espressione dei geni MNS - l’antigene Cw - alleli Kpa/Kpb, Jsa/Jsb - alleli di sistemi antigenici minori - altri alleli dei sistemi antigenici leucopiastrinici rispetto a quanto indicato nel requisito A-1.2. (Sì/No. Relazionare indicando il/i sito/i di polimorfismo identificati e gli alleli, i sottogruppi e le varianti riconosciute) |  |
| B-1.6 | 2 | Utilizzo della stessa tecnologia per l’analisi genomica dei polimorfismi dei geni eritrocitari e leucopiastrinici richiesti (SI/NO). |  |
| B-1.7 | 2 | Primer liofili pre-dispensati nelle microprovette delle piastre di tipizzazione (SI/NO). |  |
| B-1.8 | 2 | Master mix per la reazione di PCR pronta all’uso (SI/NO) |  |
| B-2 |  | CARATTERISTICHE DELLA STRUMENTAZIONE E DEL SOFTWARE (Max 24 punti) |  |
| RIF. | Punti | Requisito | Risposta Ditta |
| B-2.1 | 4 | Thermal cycler per PCR a 96 pozzetti, idoneo e validato per il sistema diagnostico proposto. (Relazionare su: (range termico (thermal range) ( accuratezza termica (thermal accuracy) (uniformità della temperatura (thermal uniformity) ( velocità di cambio della temperatura (ramping rate) |  |
| B-2.2 |  | Sistema per la rilevazione e la documentazione degli amplificati ottenuti con metodica PCR-SSP (Relazionare). |  |
| B-2.3 | 3 | Impiego di gel d’agarosio pronto all’uso (SI/NO) |  |
| B-2.4 | 3 | Modalità di acquisizione dell’immagine (ad es. digitale) (Relazionare) |  |
| B-2.5 | 2 | Software di acquisizione, analisi e archiviazione dei risultati (SI/NO) |  |
| B-2.6 | 3 | Sistema di rilevazione degli amplificati che non necessiti di elettroforesi su gel di agarosio (SI/NO, Relazionare) |  |
| B-2.7 | 2 | Ulteriori protocolli effettuabili con il sistema offerto che potranno essere obiettivo di future esigenze cliniche e diagnostiche. (SI/NO, Relazionare) |  |
| B-2.8 | 3 | Possibilità di creare un database dei campioni (ad es. anagrafica del paziente, concentrazione e Ratio del DNA, tipologia di campione) e dei risultati di genotipo e fenotipo ottenuti. (SI/NO, Relazionare) |  |
| B-2.9 | 2 | Collegamento del software interpretativo al Sistema Informativo del Servizio Trasfusionale dell’Azienda Appaltante e trasferimento ad esso dei risultati di tipizzazione (SI/NO, Relazionare). |  |
| B-2.10 | 2 | Possibilità di identificare i campioni mediante lettura del codice a barre su essi applicato (SI/NO) |  |