ALLEGATO A CARATTERISTICHE DI MINIMA

PROCEDURA APERTA N.67/2014

FORNITURA, INSTALLAZIONE E MESSA IN FUNZIONE DI UN MICROSCOPIO A TRASMISSIONE (TEM).

CARATTERISTICHE MINIME: qualora il sistema proposto non abbia le caratteristiche sotti riportate l’offerta sarà considerta NON CONFORME

- tensione di accelerazione non inferiore a 120 KV;

- risoluzione migliore di 0.4 nm

- dotato di capacità di tilt di almeno +/- 65°;

- ingrandimento minimo non superiore a 50,

- ingrandimento massimo non inferiore a 320.000

- dotato di telecamera ad alta risoluzione non inferiore a 4MP

- PC ad elevate prestazioni per la gestione del sistema, dotato di idoneo sistema operativo (esclusi Windows XP e Windows Vista), scheda grafica dedicata e display LCD a colori da almeno 19”

- l’apparecchiatura dovrà essere fornita dotata di tutti gli accessori necessari al suo corretto e sicuro funzionamento comprensivo di un piano d’appoggio e di una seduta per l’operatore (indicare dettagliatamente)

- l’ambiente in cui è prevista l’installazione dovrà essere opportunamente adeguato dal punto di vista micro-climatico (climatizzazione)

- prevedere idoneo sistema di refrigerazione H2O di funzionamento

- Garanzia minimo 24 mesi

- Si precisa che la fornitura comprende lo smontaggio dell’esistente microscopio a trasmissione non più funzionante e il riposizionamento in altro ambiente.

- Si richiede inoltre un adeguato corso di formazione sul campo di almeno n.5 giornate.