| SISTEMI DI MONITORAGGIO CENTRALIZZATO |
| --- |
| ALLEGATO A |
| B - REQUISITI OGGETTO DI VALUTAZIONE |
| RIF.B.0 | Requisiti generali della fornitura | SI/NO | SPECIFICARE |
| B.0-1 | Funzionalità di consultazione via WEB : specificare in maniera sintetica la funzionalità e le caratteristiche più qualificanti del sistema proposto , indicando eventuali necessità di licenze | //// |  |
| B.0-2 | Software di gestione pazienti nella fase intraoperatoria e di terapia intensiva : allegare relazione sintetica (max 10 pagine - BUSTA C, punto 2) che specifichi le funzionalità e le caratteristiche più qualificanti dei sistemi proposti | //// |  |
| B.0-3 | Presenza di ALERTS in base a regole configurabili sui parametri clinici (SI/NO, specificare) |  |  |
| B.0-4 | Gestione prescrizione farmaci e WORKLIST per la prescrizione degli stessi (SI/NO, specificare) |  |  |
| B.0-5 | Software per l' analisi del' ECG : specificare in maniera sintetica la funzionalità e le caratteristiche più qualificanti del sw offerto, anche in relazione all' analisi delle aritmie e del tratto ST | //// |  |
| B.0-6 | Analisi del tratto QT e QTc on continuo (SI/NO, specificare) |  |  |
| B.0-7 | Software in grado di rilevare la fibrillazione atriale (SI/NO, specificare) |  |  |
| B.0-8 | Eventuali ulteriori sw proposti per le applicazioni di sala operatoria e terapia intensiva e per l' utilizzo su pazienti neonatali (SI/NO, specificare) |  |  |
| RIF. B.1 | Centrali di monitoraggio | SI/NO | SPECIFICARE |
| B.1-1 | Modello, Produttore | //// |  |
| B.1-2 | Architettura della centrale proposta | //// |  |
| B.1-3 | Display ; specificare : dimensioni, formato di visualizzazione, risoluzione | //// |  |
| B.1-4 | N.ro massimo di posti letto collegabili a ciascuna centrale | //// |  |
| B.1-5 | N.ro massimo di centrali collegabili tra loro | //// |  |
| B.1-6 | N.ro massimo di tracce visualizzabili per ciascun paziente | //// |  |
| B.1-7 | Memorizzazione dei dati di monitoraggio (full disclosure, trend grafici e tabellari, allarmi, eventi): specificare tempo massimo | //// |  |
| B.1-8 | Gestione degli allarmi con visualizzazione degli eventi relativi ai parametri vitali ed ai dispositivi esterni collegati al monitor posto letto (SI/NO, specificare) |  |  |
| B.1-9 | Visualizzazione degli allarmi dei dispositivi collegati ai monitor posto letto (SI/NO, specificare) |  |  |
| B.1-10 | Registratori telemetrici compatibili con le centrali offerte; Specificare : dimensioni, peso, parametri rilevabili, presenza di display a colori; Autonomia delle batterie; Grado di protezione IP | ///// |  |
| RIF.B.2,3 | Monitor posto letto per Terapia Intensiva e Sale Operatorie | SI/NO | SPECIFICARE |
| B.2,3-1 | Modello, Produttore | //// |  |
| B.2,3-2 | Architettura del monitor : descrivere i singoli componenti del monitor proposto con indicazione delle dimensioni e del peso di ciascun componenete | //// |  |
| B.2,3-3 | Modulo multiparametrico da utilizzare per il trasporto : descrivere parametri monitorizzabili , presenza di display, modalità di aggancio al monitor | //// |  |
| B.2,3-4 | Parametri minimi richiesti per i monitor di terapia intensiva (allegato C, scheda 2) : specificare i moduli e/o apparecchiature offerte con l' indicazione delle quantità , dei parametri monitorabili, e della modalità di collegamento al monitor | //// |  |
| B.2,3-5 | Parametri minimi richiesti per i monitor di Sala Operatoria (allegato C, scheda 1) : specificare i moduli e/o apparecchiature offerte con l' indicazione delle quantità , dei parametri monitorabili, e della modalità di collegamento al monitor | //// |  |
| B.2,3-6 | Ulteriori moduli/parametri disponibili a listino ed integrabili con i monitor proposti (SI/NO, specificare) | //// |  |
| B.2,3-7 | Dispositivi esterni integrabili con i monitor (Elencare gli ulteriori dispositivi esterni collegabili , con indicazione di marca e modello e delle modalità di collegamento; Indicare, inoltre, il numero massimo di dispositivi esterni collegabili contemporaneamente su ciascun monitor | //// |  |
| B.2,3-8 | Soluzioni tecniche previste per garantire la massima igiene : superfici liscie, ridotto numero di scanalature, etc. Indicare , inoltre, i detergenti utilizzabili | //// |  |
| B.2,3-9 | Display : tipo , dimensioni, risoluzione, formato di visualizzazione | //// |  |
| B.2,3-10 | Modalità di interfaccia utente (touch screen e/o manopola di selezione e/o tasti funzionali e/o telecomando) | //// |  |
| B.2,3-11 | Modalità di visualizzazione dei dispositivi esterni sul display (esempio : possibilità di configurabilità e di visualizzazione dinamica dei dati e delle tracce) e di trasferimento in centrale | //// |  |
| B.2,3-12 | N.ro massimo di canali di pressione invasiva gestibili da ciascun monitor e modalità di visualizzazione dei dati e delle forme d'onda | //// |  |
| B.2,3-13 | N.ro massimo di canali di saturimetria della stessa tecnologia (Nellcor) gestibili da ciascun monitor | //// |  |
| B.2,3-14 | N.ro massimo di canali di temperatura gestibili da ciascun monitor | //// |  |
| B.2,3-15 | Capnometria : specificare modalità di rilievo disponibili (es sidestream, mainstream, microstream). Specificare, inoltre, se disponibile per il trasporto | //// |  |
| B.2,3-16 | Tecnologia utilizzata per l'integrazione alla rete ospedaliera (PC integrato e/o PC aggiuntivo, etc) | //// |  |
| B.2,3-17 | Assenza di ventole (SI/NO, specificare) |  |  |
| B.2,3-18 | Uscita video disponibile/i per collagamento a sistema di integrazione audio video di sala operatoria (Specificare numero e tipo) | //// |  |
| RIF. B.4 | Monitor posto letto per Degenza Monitorata | SI/NO | SPECIFICARE |
| B.4-1 | Modello, Produttore | //// |  |
| B.4-2 | Architettura del monitor : descrivere i singoli componenti del monitor proposto con indicazione delle dimensioni e del peso di ciascun componenete | //// |  |
| B.4-3 | Modalità di interfaccia utente (touch screen e/o manopola di selezione e/o tasti funzionali e/o telecomando) | //// |  |
| B.4-4 | Alimentazione (Specificare se rete o rete e batteria) |  |  |
| B.4-5 | Dimensioni display e numero tracce visualizzabili | //// |  |
| B.4-6 | Parametri monitorati (inclusi in offerta) | //// |  |
| B.4-7 | Ulteriori parametri monitorizzabili (SI/NO, specificare) |  |  |
| RIF. B.5 | Sistemi di trasporto (moduli multiparametrici e monitor/display) e monitor per sale diagnostiche e postazioni risveglio | SI/NO | SPECIFICARE |
| B.5.1 MODULI MULTIPARAMETRICI |
| B.5.1-1 | Modulo multiparametrico trasportabile : indicare modello, dimensioni, peso, parametri monitorabili (senza costi aggiuntivi) | //// |  |
| B.5.1-2 | Se modulo multiparametrico dotato di display, specificare: dimensioni del display, n.ro tracce visualizzabili |  |  |
| B.5.1-3 | Se modulo privo di display, specificare : modello del monitor/display da trasporto integrabile con il modulo, dimensioni, peso ; Dimensioni del display e n.ro tracce visualizzabili |  |  |
| B.5.1-4 | Autonomia nel trasporto : indicare nella ipotesi NIBP ogni 15 min. Tipo e numero di batterie utilizzate | //// |  |
| B.5.1-5 | Modalità di aggancio del modulo al monitor posto letto | //// |  |
| B.5.1-6 | Descrivere le operazioni a carico dell' operatore necessarie per consentire il trasferimento di un paziente di Terapia Intensiva in altra sede oppure in un altro letto di terapia intensiva | //// |  |
| B.5.1-7 | Presenza di allarmi (specificare tipo) | //// |  |
| B.5.1-8 | Possibilità di trasmissione Wireless alle centrale di monitoraggio nelle aree coperte dalla rete aziendale (SI/NO, specificare) |  |  |
| B.5.1-9 | Se modulo dotato di display : specificare se integrabile con monitor/display da almeno 9" di diagonale, con funzionamento a batterie, da utilizzare durante il trasporto dei pazienti più critici |  |  |
| B.5.2 MONITOR per SALE DIAGNOSTICHE E POSTAZIONE RISVEGLIO |
| B.5.2-1 | Modello, dimensioni e peso | //// |  |
| B.5.2-2 | Modalità di collegamento con il modulo multiparametrico di base | //// |  |
| B.5.2-3 | Dimensioni del display | //// |  |
| B.5.2-4 | N.ro tracce visualizzabili | //// |  |
| B.5.2-5 | Alimentatore integrato o separato | //// |  |
| B.5.2-6 | Ulteriori parametri presenti/ integrabili nel monitor oltre quelli indispensabili di cui al precedente punto A.5-3 (SI/NO, specificare) |  |  |
| B.5.2-7 | Alimentazione (specificare : rete e/o batterie) | //// |  |
| B.5.2-8 | Specificare se il monitor è idoneo per il trasporto |  |  |