| Caratteristica | Risposta SI/NO |
| --- | --- |
| Diagnostica radiologica per esami di radiologia convenzionale e contrastografici |  |
| Generatore ad alta frequenza con potenza non inferiore a 80 KW |  |
| Tecniche libere e programmate |  |
| Dispositivo di misura , visualizzazione e stampa della dose erogata al paziente secondo quanto previsto dal D.Lgs 187/2000 e smi |  |
| Indicatore tempo di scopia |  |
| Esposimetro automatico |  |
| Tavolo ribaltabile +/- 90° |  |
| Piano radiotrasparente con movimentazione verticale e orizzontale |  |
| Portata massima almeno 180 Kg senza limitazioni di movimento |  |
| Distanza fuoco-film variabile da 100 a 180 cm circa |  |
| Anodo rotante almeno 8000 giri/min |  |
| Tubo RX adeguato all’utilizzo di indagini a supporto della chirurgia del paziente obeso (150 kV) |  |
| Doppia macchia focale (IEC 336) : |  |
| Macchia piccola non superiore a 0,6x0,6 mm |  |
| Macchia grande non superiore a 1,3x1,3 mm |  |
| Rotazione del complesso radiogeno per esecuzione esami su barellati e esami con teleradiografo |  |
| Possibilità di eseguire tomografie a tutti gli angoli di ribaltamento del tavolo (da -90° a + 90°) |  |
| 4 angoli di tomografia (indicativamente 8°- 20° - 30° - 40°) |  |
| Regolazione strato tomografico da 0 a 30 cm circa |  |
| Seriografo automatico per tutti i formati di plate fino a 35x43; |  |
| Possibilità di utilizzo di plate con suddivisione in più parti |  |
| Compressore automatico |  |
| Intensificatore immagine triplo campo (6”, 9” e 12” ) |  |
| Catena televisiva con telecamera digitale |  |
| Matrice di acquisizione 1024x1024x12bit |  |
| Cadenza di acquisizione almeno 25 immagini/secondo |  |
| 2 Monitor almeno 18” alta risoluzione: uno in sala comandi e 1 all’interno diagnostica |  |
| Teleradiografo pavimento/colonna con potter ad escursione verticale almeno 150 cm |  |
| Dimensione porta plate 35x43 |  |
| Camera di ionizzazione a 3 campi |  |
| Il sistema deve essere completo di coppia di impugnature e fasce in velcro e ogni accessorio necessario al posizionamento in sicurezza del paziente |  |
| Interfacciamento con il RIS-PACS delle Aziende AUSL e IOR mediante protocolli DICOM per invio immagini e scaricamento worklist (DICOM Storage, DICOM worklist) |  |
| La modalità deve essere sincronizzabile con server NTP ubicato all’interno dell’azienda |  |
| Upgradabile con flat panel digitale |  |

| Caratteristica | Risposta SI/NO |
| --- | --- |
| Rispondenza alle norme |  |
| EN 60601-1 |  |
| D.Lgs 46/97 e smi |  |
| Formazione |  |
| Almeno 5 giorni lavorativi di formazione iniziale |  |
| Disponibilità ad effettuare successivi eventi formativi durante il primo periodo di attività e durante il periodo di garanzia |  |
| Assistenza tecnica |  |
| Garanzia Full Risk almeno 24 mesi |  |
| Intervento entro 1 giorno lavorativo dalla chiamata |  |
| Ripristino della funzionalità entro 3 giorni lavorativi dalla chiamata |  |
| Copia fogli di lavoro all’ Ingegneria Clinica entro 1 giorno lavorativo dalla chiusura dell’intervento |  |
| Impegno ad assicurare servizio di assistenza per un periodo non inferiore a 10 anni dalla data collaudo |  |
| Impegno a comunicare con preavviso di almeno 24 mesi la data di end of service |  |