| Caratteristica | Risposta SI/NO |
| --- | --- |
| Diagnostica radiologica per esami scheletrici |  |
| Generatore ad alta frequenza con potenza non inferiore a 65 KW |  |
| Tecniche libere e programmate |  |
| Dispositivo di misura , visualizzazione e stampa della dose erogata al paziente secondo quanto previsto dal D.Lgs 187/2000 e smi |  |
| Esposimetro automatico |  |
| Anodo rotante almeno 8000 giri/min |  |
| Doppia macchia focale (IEC 336) |  |
| Macchia piccola non superiore a 0,6x0,6 mm |  |
| Macchia grande non superiore a 1,3x1,3 mm |  |
| Tavolo portapaziente radiotrasparente con comandi movimentazione a bordo tavolo |  |
| Movimento verticale con altezza minima da terra inferiore a 70 cm |  |
| Portata massima almeno 150 Kg |  |
| Formati di plate utilizzabili: almeno 18x24 – 24x30 – 35x35 – 35x43. |  |
| Dimensione cassetta porta plate 35x43 |  |
| Camera di ionizzazione a 3 campi |  |
| Il sistema deve essere completo di ogni accessorio necessario al posizionamento in sicurezza del paziente |  |
| Rispondenza alle norme |  |
| EN 60601-1 |  |
| D.Lgs 46/97 e smi |  |
| Formazione |  |
| Almeno 5 giorni lavorativi di formazione iniziale |  |
| Disponibilità ad effettuare successivi eventi formativi durante il primo periodo di attività e durante il periodo di garanzia |  |
| Assistenza tecnica |  |
| Garanzia Full Risk almeno 24 mesi |  |
| Intervento entro 1 giorno lavorativo dalla chiamata |  |
| Ripristino della funzionalità entro 3 giorni lavorativi dalla chiamata |  |
| Copia fogli di lavoro all’ Ingegneria Clinica entro 1 giorno lavorativo dalla chiusura dell’intervento |  |
| Impegno ad assicurare servizio di assistenza per un periodo non inferiore a 10 anni dalla data collaudo |  |
| Impegno a comunicare con preavviso di almeno 24 mesi la data di end of service |  |