Per tutti i dispositivi offerti, è opportuno che venga presentato un documento di sintesi nel quale vengano riportati i requisiti richiesti e le corrispondenti caratteristiche.

Lotto n. 1 - Sistemi Ecotomografici carrellati multidisciplinari di fascia medio alta

Il sistema ecotomografico multidisciplinare di fascia medio alta proposto non dovrà essere un sistema portatile montato su carrello e/o docking station

DESTINAZIONE D’USO:

Sistema ecotomografico cardiologico/vascolare: Sistema ecotomografico per indagini cliniche in ambito cardiologico e vascolare

| Caratteristiche di minima Sistemi Ecotomografici carrellati multidisciplinari di fascia medio alta |
| --- |
| Fabbricante |  |
| Modello |  |
| Fornitore |  |
| Anno di produzione |  |
| Codice CIVAB |  |
| Codice CND |  |
| Repertorio |  |
| Destinazione d'uso prevista dal fabbricante |  |
| Eventuali limitazioni e/o avvertenze |  |
| 1 | Caratteristiche generali | Risposta Ditta (Indicare con Si/No la presenza del requisito richiesto) |
| 1.01 | Modulo elettronico per la gestione della formazione e focalizzazione dinamica del fascio ultrasonico | si/no |
| 1.02 | Consolle di comando con tastiera alfanumerica integrata e con possibilità di controllo delle periferiche | si/no |
| 1.03 | Carrello dotato di almeno due ruote frenanti | si/no |
| 1.04 | Monitor a colori di almeno 17” TFT-LCD orientabile, ossia movimento svincolato dal corpo macchina | si/no |
| 1.05 | Sistema operativo, in lingua italiana, di ultima release | si/no |
| 1.06 | Collegamento di almeno tre sonde in contemporanea | si/no |
| 1.07 | Stampante su carta ad alta risoluzione bianco/nero (marcata CE 93/42) | si/no |
| 2 | Scansione ecografica,immagine, elaborazione e memorizzazione | Risposta Ditta |
| 2.01 | Modalità di lavoro | - |
| 2.01.01 | B-mode/Real time | si/no |
| 2.01.02 | M-mode convenzionale | si/no |
| 2.01.03 | Doppler | si/no |
| 2.01.04 | Color Doppler | si/no |
| 2.01.05 | Doppler ad onda continua | si/no |
| 2.01.06 | Doppler ad onda pulsata | si/no |
| 2.02 | Zoom ad alta definizione per immagini real time e zoom da immagine congelata | si/no |
| 2.03 | Analisi in seconda armoniche tissutale | si/no |
| 2.04 | Pacchetto software e pre-set del sistema necessario a garantire le migliori misure necessarie alla specifica destinazione d’uso richiesta (es. misure e calcoli biometrici per studi cardiologici e vascolari) | si/no |
| 2.05 | Possibilità di salvataggio immagini e multiframes su disco rigido interno e supporto esterno | si/no |
| 3 | Connettività | Risposta Ditta |
| 3.01 | Interfaccia di rete con standard ethernet almeno 100 Mb per la trasmissione dati; | si/no |
| 3.02 | Interfacciamento con Sistema RIS/PACS Aziendale CarestreamHealth secondo gli standard DICOM 3.0 (almeno Store SCU e Query/retrieve SCU) | si/no |
| 4 | Sonde a corredo della configurazione minima | Risposta Ditta |
| 4.01 | Sonda cardiologica phased array per adulti con range di frequenza indicativa 2-5 MHz | si/no |
| 4.02 | Sonda vascolare lineare con range di frequenza indicativa 3-10 MHz | si/no |
| 5 | Applicativi/moduli software per i quali è richiesta la disponibilità (non offerti in configurazione minima, ma la cui disponibilità dev’essere garantita): | Risposta Ditta |
| 5.01 | Modulo software per l’esecuzione di esami di eco-stress | si/no |
| 6 | Sonde (non offerte in configurazione minima, ma la cui disponibilità dev’essere garantita): | Risposta Ditta |
| 6.01 | Sonda cardiologica pediatrica phased array con range di frequenza indicativa 2-10 MHz | si/no |
| 6.02 | Sonda TEE con range di frequenza indicativa 2-8 MHz | si/no |
| 7 | Requisiti di carattere generale | Risposta Ditta |
| 7.01 | Fornitura completa dei manuali d’uso in italiano (per le apparecchiature Biomediche conformi a quanto indicati nella direttiva 93/42/CEE e s.m.i.); | si/no |
| 7.02 | Fornitura completa del manuale tecnico con schemi elettrici (se previsti) di tutte le apparecchiature offerte (preferibilmente in formato digitale) | si/no |
| 8 | Requisiti normativi | Risposta Ditta |
| 8.01 | Presenza dichiarazione di conformità 93/42 e S.M.I (MDD) | si/no |
| 8.02 | Presenza di dichiarazione di conformità alle norme EN 60601-1 e particolari | si/no |
| 9 | Assistenza tecnica | Risposta Ditta |
| 9.01 | Garanzia Full Risk omnicomprensiva, sonde incluse, di almeno 24 mesi | si/no |
| 9.02 | Intervento entro 1 giorno lavorativo dalla chiamata | si/no |
| 9.03 | Ripristino della funzionalità entro 5 giorni lavorativi dalla chiamata | si/no |
| 9.04 | Copia fogli di lavoro all’ Ingegneria Clinica entro 1 giorno lavorativo dalla chiusura dell’intervento | si/no |
| 9.05 | Impegno ad assicurare servizio di assistenza per un periodo non inferiore a 8 anni dalla data collaudo | si/no |
| 9.06 | Disponibilità di Contratto di Manutenzione Full-Risk Post-Garanzia con sonde incluse (Max 8% del valore economico delle apparecchiature offerte) | si/no |
| 9.07 | Impegno a comunicare con preavviso di almeno 24 mesi la data di end of service | si/no |
| 10 | Consegna installazione e messa in funzione dei dispositivi | Risposta Ditta |
| 10.01 | Consegna ed installazione entro il termine di 30 giorni solari continuativi dalla data dell’ordine | si/no |