Per tutti i dispositivi offerti, è opportuno che venga presentato un documento di sintesi nel quale vengano riportati i requisiti richiesti e le corrispondenti caratteristiche.

Lotto n. 2 - Sistema ecotomografico di fascia base ad elevata portabilità per applicazioni multidisciplinari

Il sistema ecotomografico di fascia base ad elevata portabilità per applicazioni multidisciplinari proposto dovrà poter essere utilizzabile anche senza l’ausilio del carrello e/o docking station

DESTINAZIONE D’USO:

Sistema ecotomografico di fascia base ad elevata portabilità per applicazioni multidisciplinari. In particolare, l’apparecchiatura offerta dovrà poter essere utilizzata in reparto e/o ambulatorio per valutare la pervietà di un vaso, l’integrità di un catetere venoso, il riempimento della vescica e la posizione di un catetere vescicale.

Caratteristiche generali

- Sistema operativo in lingua italiana e di ultima release

- Modulo elettronico per la gestione della formazione e focalizzazione dinamica del fascio ultrasonico

- Consolle di comando con tastiera alfanumerica e con possibilità di controllo di tutte le periferiche

- Completo di carrello dotato di almeno due ruote frenanti

- Display preferibilmente a colori di almeno 12’’

- Elevata maneggevolezza, peso contenuto ed elevata ergonomia

- Le apparecchiature devono poter essere alimentati con tensione a rete e con l’ausilio di un accumulatore e/o batteria ricaricabile (distaccata dalla rete) per discreti periodi di tempo.

- Sistema di caricabatteria integrato nella consolle

- Minimo tempo di accensione

- Stampante B/N digitale (marcata CE 93/42) installata su carrello per la stampa su carta fotografica

Scansione ecografica

- Modalità di lavoro B-mode/Real time, M-mode convenzionale, Doppler, Color Doppler, Power Doppler e Doppler ad onda continua e ad onda pulsata

- High Pulse Repetition Frequency (HPRF)

- Zoom ad alta definizione

- Idoneo a tipologie di sonde di ultima generazione.

Immagine, elaborazione e memorizzazione

- La configurazione software e i pre-set del sistema dovranno soddisfare la destinazione d’uso richiesta.

- Memorizzazione di clips dinamiche

- Software per applicazioni specifiche alla destinazione d’uso, in particolare per lo studio dei tessuti superficiali, per studi vascolari, angiografici ed internistici

- Possibilità di salvataggio immagini e multiframes su disco rigido interno e supporto esterno (es. CD/DVD o penna USB 2.0 o hard disk USB 2.0) in diversi formati (es. jpg, avi, wmv, DICOM).

Sonde

- Sonda lineare per applicazione vascolari multifrequenza su range indicativo di frequenze 5-12 MHz

- Sonda addominale convex multifrequenza su range indicativo di frequenze 2.5-7.5 MHz

Connettività

Si richiede opzionalmente la possibilità di disporre di:

- Interfaccia di rete con standard ethernet almeno 100 Mb per la trasmissione dati.

- Collegamento dell’ecotomografo in rete Wlan (Wireless)

- Integrabilità con Sistema RIS/PACS Aziendale CarestreamHealth secondo gli standard DICOM 3.0 (almeno Store SCU e Query/retrieve SCU)

- Sincronizzazione del clock agli NTP server aziendali, preferibilmente secondo le prescrizioni IHE CONSISTENT TIME.

Tali caratteristiche, se disponibili e/o offerte, saranno oggetto di valutazione qualitativa.

Dovranno inoltre essere elencati quotati in offerta economica senza prezzi tutti gli applicativi software e tutte le tipologie di sonde  (oltre quelli richiesti) disponibili per le configurazioni offerte. La tipologia e numerosità sarà oggetto di valutazione qualitativa.

Detti dispositivi dovranno essere quotati singolarmente in offerta economica e potranno essere richieste dalle Aziende alla ditta aggiudicataria, per tutta la durata del contratto, con la medesime percentuale di sconto indicata in offerta

Garanzia almeno 24 mesi Omnicomprensiva

La garanzia di almeno 24 mesi omnicomprensiva con la sola esclusione del dolo, deve comprendere anche:

- le manutenzioni preventive programmate previste dal fabbricante;

- i controlli previsti dalle vigenti normative.

consegna installazione e messa in funzione dei dispositivi

La ditta è tenuta a consegnare il sistema offerto. I dispositivi dovranno essere consegnati ed installati “chiavi in mano”, dotati di tutti gli accessori e dispositivi necessari per il rispetto delle norme vigenti e senza nessun onere aggiuntivo rispetto a quanto previsto in offerta.

I dispositivi dovranno essere consegnati ed installati entro il termine di 30 giorni solari continuativi dalla data dell’ordine.

Requisiti di carattere generale

La fornitura è da intendersi completa:

- dei manuali d’uso in italiano (per le apparecchiature Biomediche conformi a quanto indicati nella direttiva 93/42/CEE e s.m.i.);

- del manuale tecnico con schemi elettrici (se previsti) di tutte le apparecchiature offerte (preferibilmente in formato digitale);

- dell’addestramento all’uso del personale utilizzatore;

- se richiesto, anche dell’addestramento del personale tecnico addetto alla manutenzione (AUSL o per conto AUSL) per l’esecuzione di manutenzioni correttive e preventive; in caso di partecipazione ad iniziative di formazione per gli aspetti suddetti la ditta aggiudicataria è tenuta a rilasciare un attestato di idoneità all’esecuzione delle attività oggetto dell’addestramento

Requisiti normativi

Dovrà essere prodotta copia della dichiarazione di conformità 93/42 (MDD) del fabbricante che attesti con chiarezza la corrispondenza del prodotto alla direttiva 93/42 in cui deve essere chiaramente specificato:

- che la dichiarazione è riferita allo specifico modello offerto

- la classe dell’apparecchio secondo la direttiva suddetta (definita dal fabbricante sulla base della destinazione d’uso)

- in caso di classificazione diversa da Classe I dovrà essere indicato l’Ente notificato e il numero corrispondente

- le norme tecniche di riferimento

- la destinazione d’uso definita dal fabbricante.

Dovranno inoltre essere forniti:

- dichiarazione di conformità alle norme EN 60601-1 e particolari

Materiale di consumo

La ditta dovrà indicare chiaramente se e quale materiale di consumo sia necessario e se questo sia dedicato.

L’offerta economica dovrà essere comprensiva della quotazione di tutto il materiale di consumo dedicato.

Sistemi Hardware e Software

La Ditta Offerente dovrà indicare quale Sistema Operativo ed in quale versione viene installato sui propri Dispositivi (Windows, Linux, Mac, etc....) e dovrà inoltre indicare quali azioni intraprenderà per garantire il pieno funzionamento dei Dispositivi anche al termine del supporto del sistema operativo (a titolo di esempio: Microsoft ha garantito supporto a WindowsXP solo fino al 8 aprile 2014 - Fonte: http://windows.microsoft.com/it-IT/windows/products/lifecycle - la Ditta dovrà chiarire come garantisce il corretto funzionamento qualora offra sistemi che usino Microsoft Windows XP).