Per tutti i dispositivi offerti, è opportuno che venga presentato un documento di sintesi nel quale vengano riportati i requisiti richiesti e le corrispondenti caratteristiche.

Lotto n. 2 - Sistema ecotomografico di fascia base ad elevata portabilità per applicazioni multidisciplinari

Il sistema ecotomografico di fascia base ad elevata portabilità per applicazioni multidisciplinari proposto dovrà poter essere utilizzabile anche senza l’ausilio del carrello e/o docking station

DESTINAZIONE D’USO:

Sistema ecotomografico di fascia base ad elevata portabilità per applicazioni multidisciplinari. In particolare,  l’apparecchiatura offerta dovrà poter essere utilizzata in reparto e/o ambulatorio per valutare la pervietà di un vaso, l’integrità di un catetere venoso, il riempimento della vescica e la posizione di un catetere vescicale.

| Caratteristiche di minima Sistema ecotomografico di fascia base ad elevata portabilità per applicazioni multidisciplinari |
| --- |
| Fabbricante |  |
| Modello |  |
| Fornitore |  |
| Anno di produzione |  |
| Codice CIVAB |  |
| Codice CND |  |
| Repertorio |  |
| Destinazione d'uso prevista dal fabbricante |  |
| Eventuali limitazioni e/o avvertenze |  |
| 1 | Caratteristiche generali | Risposta Ditta (Indicare con Si/No la presenza del requisito richiesto) |
| 1.01 | Sistema operativo in lingua italiana e di ultima release | si/no |
| 1.02 | Modulo elettronico per la gestione della formazione e focalizzazione dinamica del fascio ultrasonico | si/no |
| 1.03 | Consolle di comando con tastiera alfanumerica e con possibilità di controllo di tutte le periferiche | si/no |
| 1.04 | Completo di carrello dotato di almeno due ruote frenanti | si/no |
| 1.05 | Display di almeno 12’’ | si/no |
| 1.06 | L’ apparecchiatura deve poter essere alimentata con tensione a rete e con l’ausilio di un accumulatore e/o batteria ricaricabile (distaccata dalla rete) | si/no |
| 1.07 | Sistema di caricabatteria integrato nella consolle | si/no |
| 1.08 | Stampante B/N digitale (marcata CE 93/42) installata su carrello per la stampa su carta fotografica | si/no |
| 2 | Scansione ecografica,immagine, elaborazione e memorizzazione | Risposta Ditta |
| 2.01 | Modalità di lavoro | - |
| 2.01.01 | B-mode/Real time | si/no |
| 2.01.02 | M-mode convenzionale | si/no |
| 2.01.03 | Doppler | si/no |
| 2.01.04 | Color Doppler | si/no |
| 2.01.05 | Doppler ad onda continua | si/no |
| 2.01.06 | Doppler ad onda pulsata | si/no |
| 2.02 | Zoom ad alta definizione | si/no |
| 2.03 | Memorizzazione di clips dinamiche |  |
| 2.04 | Software per applicazioni specifiche alla destinazione d’uso, in particolare per lo studio dei tessuti superficiali, per studi vascolari, angiografici ed internistici | si/no |
| 2.05 | Possibilità di salvataggio immagini e multiframes su disco rigido interno e supporto esterno | si/no |
| 3 | Sonde a corredo della configurazione minima | Risposta Ditta |
| 3.01 | Sonda lineare per applicazione vascolari multifrequenza su range indicativo di frequenze 5-12 MHz | si/no |
| 3.02 | Sonda addominale convex multifrequenza su range indicativo di frequenze 2.5-7.5 MHz | si/no |
| 4 | Requisiti di carattere generale | Risposta Ditta |
| 4.01 | Fornitura completa dei manuali d’uso in italiano (per le apparecchiature Biomediche conformi a quanto indicati nella direttiva 93/42/CEE e s.m.i.); | si/no |
| 4.02 | Fornitura completa del manuale tecnico con schemi elettrici (se previsti) di tutte le apparecchiature offerte (preferibilmente in formato digitale) | si/no |
| 5 | Requisiti normativi | Risposta Ditta |
| 5.01 | Presenza dichiarazione di conformità 93/42 e S.M.I (MDD) | si/no |
| 5.02 | Presenza di dichiarazione di conformità alle norme EN 60601-1 e particolari | si/no |
| 6 | Assistenza tecnica | Risposta Ditta |
| 6.01 | Garanzia Full Risk omnicomprensiva, sonde incluse, di almeno 24 mesi | si/no |
| 6.02 | Intervento entro 1 giorno lavorativo dalla chiamata | si/no |
| 6.03 | Ripristino della funzionalità entro 5 giorni lavorativi dalla chiamata | si/no |
| 6.04 | Copia fogli di lavoro all’ Ingegneria Clinica entro 1 giorno lavorativo dalla chiusura dell’intervento | si/no |
| 6.05 | Impegno ad assicurare servizio di assistenza per un periodo non inferiore a 8 anni dalla data collaudo | si/no |
| 6.06 | Disponibilità di Contratto di Manutenzione Ful-Risk Post-Garanzia con sonde incluse (Max 8% del valore economico delle apparecchiature offerte) | si/no |
| 6.07 | Impegno a comunicare con preavviso di almeno 24 mesi la data di end of service | si/no |
| 7 | Consegna installazione e messa in funzione dei dispositivi | Risposta Ditta |
| 7.01 | Consegna ed installazione entro il termine di 30 giorni solari continuativi dalla data dell’ordine | si/no |