Allegato A

CARATTERISTICHE INDISPENSABILI DELLA FORNITURA

| rif | Caratteristica incluse nel contratto di service | Risposta |
| --- | --- | --- |
| a | Analizzatori di ultima generazione conformi alla Direttiva CE 98/79 e rispondenti alle norme tecniche CEI 66.5 (EN 61010-1), le cui caratteristiche indispensabili ed oggetto di valutazione sono indicate nel presente Allegato. | SI | NO |
| b | Tutti i reagenti, i controlli di qualità interni, i calibratori, il materiale di consumo, gli accessori, l’hardware, il software, ecc. necessari per il corretto e completo funzionamento dei dispositivi offerti, nulla escluso. | SI | NO |
| c | A titolo gratuito, tutti i reagenti, i controlli di qualità, i calibratori, il materiale di consumo, gli accessori, ecc. necessari per la corretta e completa messa in funzione dei dispositivi, nulla escluso, compreso il trasporto, la consegna al piano e l’installazione. | SI | NO |
| d | A titolo gratuito, tutti i reagenti, i controlli di qualità, i calibratori, il materiale di consumo, gli accessori, ecc. necessari per garantire il corretto e completo funzionamento durante tutto il periodo di collaudo dei dispositivi, nulla escluso, dal primo giorno di utilizzo fino alla data di decorrenza del contratto di service. | SI | NO |
| e | Aggiornamenti strumentali ed informatici gratuiti. | SI | NO |
| f | Supporto scientifico e metodologico per il personale delle Aziende Appaltanti. | SI | NO |
| g | Corsi di formazione iniziali all’uso dei dispositivi ed ulteriori corsi che si rendessero necessari per approfondimenti al personale già formato o per la formazione di nuovi operatori. | SI | NO |
| h | Tutta la strumentazione deve essere collegata bidirezionalmente con il LIS dei Laboratori: HALIA della ditta NoemaLife. L’offerta deve includere anche l’hardware ed il software necessari (compreso convertitore seriale-rete). | SI | NO |
| i | Partecipazione gratuita per tutti i Laboratori ai programmi di valutazione esterna a scelta delle Aziende Appaltanti, per tutta la durata del contratto. | SI | NO |
|  | Assistenza tecnica delle apparecchiature |  |  |
| l | Servizio di assistenza tecnica effettuato secondo le modalità dichiarate nell’Allegato B e conformemente a quanto richiesto nel Capitolato Speciale. | SI | NO |
| m | Manutenzioni correttive: illimitati interventi su chiamata, ricambi inclusi. | SI | NO |
| n | Manutenzioni preventive: secondo protocolli e frequenza definita dal fabbricante e comprensive dei ricambi e parti di consumo necessarie al funzionamento. | SI | NO |
| o | Verifiche di sicurezza (EN 61010-1): 1 verifica/anno. | SI | NO |
| p | Fornitura di gruppi di alimentazione tampone (UPS), se non fosse possibile collegare i dispositivi offerti ad un impianto già predisposto con tali caratteristiche. | SI | NO |
| q | L’eventuale trasferimento e riavvio della strumentazione qualora la collocazione individuata dovesse variare a seguito di riorganizzazioni interne. | SI | NO |

REQUISITI INDISPENSABILI DEI DISPOSITIVI

|  | Sistemi analitici in completa automazione, non in micropiastra o multipozzetto. | SI | NO |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Dispositivi ad alta produttività, in grado di garantire i carichi di lavoro specificati per ciascun Laboratorio (vedi Allegato C). | SI | NO |
|  | Caricamento random ed in continuo dei campioni da provetta primaria identificata mediante lettura del codice a barre. | SI | NO |
|  | Dispositivi in grado di consentire il dosaggio contemporaneo di diverse metodiche (in ambito allergologico). | SI | NO |
|  | Reagenti pronti all’uso, cioè senza necessità di ricostituzione. | SI | NO |
|  | Dotazione di Software gestionale dedicato alle funzioni analitiche, alla gestione dei reagenti (calibrazioni, carico allergeni, reagenti on board, ecc) e loro tracciabilità, all’archivio pazienti, all’elaborazione del controllo di qualità, ecc. | SI | NO |
| ( | Possibilità di reflexing test. | SI | NO |

REQUISITI OGGETTO DI VALUTAZIONE

| 1 | Caratteristiche tecniche (max 47 punti) |
| --- | --- |
| rif | Pun max | Requisito | Indicazioni per compilazione | Risposta Ditta |
| 1.1 | 6 | Numero di allergeni/test collocabili contemporaneamente a bordo. | Indicare il numero. |  |
| 1.2 | 4 | Numero di allergeni delle varie tipologie collocabili contemporaneamente a bordo | Indicare il numero. |  |
| 1.3 | 3 | Capacità massima di carico campioni a tempo 0. | Indicare il numero di provette caricabili all’avvio della seduta. |  |
| 1.4 | 4 | Elevata produttività dei dispositivi. | Indicare il numero di test/ora dopo il primo risultato. |  |
| 1.5 | 2 | Modalità di carico e scarico di reagenti e di allergeni. | Relazionare, evidenziando eventuali interruzioni delle operazioni analitiche. |  |
| 1.6 | 2 | Stabilità degli allergeni a bordo. | Relazionare. |  |
| 1.7 | 2 | Possibilità di inizializzazione e shout down svolti automaticamente. | Sì/no. Relazionare. |  |
| 1.8 | 2 | Soluzioni per eliminare carry over fra un campione e l’altro. | Relazionare. |  |
| 1.9 | 2 | Stabilità e linearità delle curve di calibrazione. | Relazionare. |  |
| 1.10 | 6 | Allergene in fase solida ad alta capacità legante. | Sì/no. Relazionare. |  |
| 1.11 | 4 | Sensibilità e specificità clinica del dosaggio e coefficienti di variazione del dato analitico. | Compilare l’Allegato D. |
| 1.12 | 5 | Numero di allergeni estratti singoli (no pannelli) disponibili ed ulteriori test eseguibili. | Compilare l’Allegato G. |
| 1.13 | 5 | Numero di allergeni molecolari disponibili. | Compilare l’Allegato H. |
| 2 | Assistenza tecnica (3 punti) |
|  | Punti max | Requisito |  |
| 2.1 | 3 | Modalità di assistenza tecnica offerta al fine di garantire le specifiche nell’Allegato B, evidenziando le eventuali caratteristiche migliorative, soprattutto nell’ottica di ridurre al minimo i tempi di fermo macchina dei dispositivi per guasti. | Compilare l’Allegato B. |