ALLEGATO A

Sez. A - REQUISITI INDISPENSABILI

| SEZ.A0 | REQUISITI INDISPENSABILI DELLA FORNITURA |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A0-1 | Fornitura di una soluzione completa per screening neonatale , che includa almeno tutti i dispositivi indicati in allegato C , scheda 2. | SI | NO |
| A0-2 | Tutta la strumentazione offerta deve essere di ultima generazione ed idonea all’uso previsto nel presente Capitolato Speciale | SI | NO |
| A0-3 | Tutta la strumentazione analitica deve essere conforme alla Direttiva CE 98/79 e rispondente alle norme tecniche CEI 66.5 (EN 6101l-1) | SI | NO |
| A0-4 | Software per la gestione del settore screening neonatale e la comunicazione bidirezionale con il LIS del laboratorio della ditta NOEMA LIFE. L’offerta deve includere anche l’ hardware necessario. | SI | NO |
| A0-5 | Tracciabilità dei campioni e dei relativi dati in tutte le fasi del processo di lavorazione (dal check-in alla refertazione). Questi dati devono essere trasferiti anche al LIS e devono essere visibili sia in tempo reale, sia recuperabili dallo storico. | SI | NO |
| A0-6 | Esecuzione di tutti gli analiti indispensabili indicati in allegato C (scheda 1), nessuno escluso | SI | NO |
| A0-7 | Tutti i reagenti/kit diagnostici ed i consumabili (dove applicabile) devono essere conformi alla Direttiva CE 98/79 | SI | NO |
| SEZ.A1 | REQUISITI INDISPENSABILI DEI PUNZONATORI DI CARTONCINI EMATICI |  |  |
| A1-1 | Punzonatore di cartoncini ematici in grado di gestire più piastre in contemporanea | SI | NO |
| A1-2 | Dotato di banco porta strumento di appoggio | SI | NO |
| A1-3 | Compatibilità con i cartoncini per la raccolta di campioni ematici (Guthrie Cards) offerti | SI | NO |
| A1-4 | Dotato di lettore di barcode per l’identificazione dei cartoncini e delle piastre caricate | SI | NO |
| A1-5 | Sensore di avvenuta deposizione dello spot ematico nel pozzetto. | SI | NO |
| A1-6 | Almeno n.1 punzonatore deve consentire la punzonatura personalizzata del singolo cartoncino | SI | NO |
| SEZ.A2 | REQUISITI INDISPENSABILI DEI SISTEMI ANALITICI |  |  |
| A2-1 | ANALIZZATORI PER TEST IMMUNOFLUORIMETRICI |  |  |
| A2-1.1 | Esecuzione di almeno tutti i test indicati in allegato C, scheda 1, anche con diverse tipologie di piattaforme analitiche | SI | NO |
| A2-1.2 | Test quantitativi basati su metodiche non radioimmunologiche | SI | NO |
| A2-1.3 | Identificazione positiva del campione con lettore codice a barre | SI | NO |
| A2-2 | REQUISITI INDISPENSABILI DEI SISTEMI LC/MS-MS |  |  |
| A2-2.1 | Fornitura di n.ro due sistemi nuovi di fabbrica ed identici tra loro, anche con funzione di back up | SI | NO |
| A2-2.2 | Misura quantitativa di almeno tutti i test indicati in allegato C, scheda 1 | SI | NO |
| A2-2.3 | Sistema costituito da spettrometro di massa a triplo quadrupolo , completo di cromatografo UPLC/ UHPLC, compressore e generatore di azoto ed accessori dedicati | SI | NO |
| A2-2.4 | Campionatore automatico che permetta l’utilizzo di micropiastre a 96 pozzetti, compatibilmente con i kit forniti per lo screening neonatale | SI | NO |
| A2-2.5 | Sistema automatico di lavaggio dell’ago fra una iniezione e l’altra per escludere il rischio di crosscontaminazione | SI | NO |
| A2-2.6 | Pompa a gradiente binario, in alternativa quaternario | SI | NO |
| A2-2.7 | Idonea collocazione presso i locali del laboratorio, con dimensioni quanto più ridotte possibili. Fornitura di banchi di sostegno qualora la dimensione degli strumenti non fosse compatibile con i banchi già in dotazione al laboratorio. | SI | NO |
| A2-2.8 | Possibilità di introdurre campioni per infusione diretta e possibilità di interfacciamento con il sistema LC | SI | NO |
| A2-2.9 | Spettrometro di massa: deve essere garantita una elevata sensibilità e un basso segnale di disturbo | SI | NO |
| A2-2.10 | Il sistema deve consentire la misurazione di più analiti contemporaneamente , deve avere una elevata velocità di acquisizione e un basso rumore di fondo | SI | NO |
| A2-2.11 | PC completo di sw per l’acquisizione dei dati , il controllo strumentale , la gestione dati e la elaborazione dei report. | SI | NO |
| A2-2.12 | Generatore di azoto completo di generatore di aria compressa : deve soddisfare le richieste di flusso, purezza e pressione tipiche dell’utilizzo di sistemi LC-MS/MS in modo da garantire il massimo delle performance della strumentazione | SI | NO |
| A2-2.13 | N.4 licenze sw di primo livello dedicato allo screening neonatale per la produzione della concentrazione degli analiti, con rappresentazione grafica dei campioni in formato micropiastra e la identificazione dei range di positività/negatività con codici di colori diversi o comunque facilmente distinguibili | SI | NO |
| SEZ.A3 | REQUISITI INDISPENSABILI DEL MIDDLEWARE DI GESTIONE DEL SETTORE SCREENING NEONATALE |  |  |
| A3.1 | Interfacciamento di tutta la strumentazione pre-analitica ed analitica offerta | SI | NO |
| A3.2 | Gestione della punzonatura |  |  |
| A3.3 | Trasferimento delle liste di lavoro agli analizzatori | SI | NO |
| A3.4 | Gestione dei risultati prodotti dagli analizzatori ed associazione con i dati anamnestici | SI | NO |
| A3.5 | Identificazione dei campioni positivi | SI | NO |
| A3.6 | Visione d’assieme dei risultati e di gestione dei valori di cut-off e controllo della qualità | SI | NO |
| A3.7 | Ampio archivio in grado di gestire tutti i dati associati al paziente | SI | NO |
| A3.8 | Creazione di stampa referto personalizzabile | SI | NO |
| A3.9 | Gestione informatizzata del processo di follow up ( richiami, protocolli, etc) | SI | NO |
| SEZ.A4 | REQUISITI INDISPENSABILI DEI CARTONCINI PER LA RACCOLTA DI CAMPIONI EMATICI |  |  |
| A4.1 | Cartoncino (Guthrie Card) per screening neonatale prebarcodato, per raccolta del materiale ematico da prelievo capillare, dotato di almeno 10 posizioni di spot ; costituito da tre parti : area assorbente per materiale ematico , area di raccolta dati demografici e area per la cartella clinica del neonato, completamente separabili ed archiviabili in forma anonimizzata su carta S&S 903 o equivalenti. | SI | NO |
| A4.2 | Dispositivi certificati per rispondere alla direttiva europea 98/79/EC per l’impiego nella diagnostica IVD | SI | NO |
| A4.3 | Carta assorbente conforme ai protocolli per testare le caratteristiche di assorbimento e le specifiche tecniche previste dal documento CLSI LA4-A5:2007 | SI | NO |
| A4.4 | Il produttore deve imprimere il proprio marchio, il numero di lotto, la scadenza del cartoncino | SI | NO |
| A4.5 | Dotato di codice a barre ripetuto nelle tre sezioni del cartoncino : sezione destinata alla raccolta dei dati, sezione del prelievo, sezione dedicata alla cartella clinica del neonato | SI | NO |
| A4.6 | La Ditta deve garantire la possibilità di personalizzare il layout ed il contenuto della parte anagrafica dei dispositivi forniti, secondo le indicazioni del laboratorio | SI | NO |
| SEZ.A5 | REQUISITI INDISPENSABILI DEI KIT PER L’ESECUZIONE DEI TEST |  |  |
| A5-1 | KIT per TANDEM MASSA |  |  |
| A5-2.1 | Utilizzo di micro piastre a 96 pozzetti (incluse nei kit) | SI | NO |
| A5-2.2 | Inclusione di tutti i reagenti ed altro materiale di consumo necessario per l’esecuzione dell’ analisi | SI | NO |
| A5-2.3 | I kit diagnostici dovranno contenere gli standards ed i controlli di qualità interni, calibrati su almeno due livelli. | SI | NO |
| A5-2.4 | I kit devono avere una elevata accuratezza, sensibilità, specificità, riproducibilità | SI | NO |