SEZIONE A - REQUISITI   INDISPENSABILI

| SEZ.A0 | REQUISITI INDISPENSABILI DELLA FORNITURA | NOTE * |
| --- | --- | --- |
| A0-1 | Fornitura di tutti i dispositivi (ad es: perforatori/craniotomi/frese/lame/kit irrigazione/etc….) previsti negli allegati “Configurazione Sistemi Motorizzati” e “A1 – Elenco Materiali”relativi al corrispondente lotto. | SI | NO |  |
| A0-2 | La dotazione richiesta all’allegato “Configurazione sistemi motorizzati” dovrà essere sempre presente. Per l’intera durata contrattuale l’Azienda USL si riserva la facoltà di verificare, con periodicità semestrale, la corrispondenza della dotazione effettivamente presente con quanto richiesto in configurazione minima. | SI | NO |  |
| A0-3 | Tutti i dispositivi di cui agli allegati “Configurazione Sistemi Motorizzati” e “A1 – Elenco Materiali” devono essere idonei all’uso previsto nel presente Capitolato Speciale, conformi alla Direttiva CE 93/42 e smi. | SI | NO |  |
| A0-4 | Tutti i sistemi motorizzati offerti devono essere nuovi di fabbrica e di ultima generazione , idonei all’uso previsto nel presente Capitolato Speciale, conformi alla Direttiva CE 93/42 e smi e rispondenti alle norme tecniche CEI 62.5 (EN 60601-1) | SI | NO |  |
| A0-5 | Trasporto, consegna, installazione e messa in servizio secondo le specifiche del fabbricante e le normative vigenti delle apparecchiature proposte. | SI | NO |  |
| A0-6 | A titolo gratuito, tutti i kit, il materiale di consumo, gli accessori, ecc. necessari per garantire il corretto e completo funzionamento durante tutto il periodo di collaudo dei dispositivi, nulla escluso, dal primo giorno di utilizzo fino alla data di decorrenza del contratto di service. | SI | NO |  |
| A0-7 | Aggiornamenti strumentali ed informatici gratuiti. | SI | NO |  |
| A0-8 | Corsi di formazione iniziali all’uso dei dispositivi ed ulteriori corsi che si rendessero necessari per approfondimenti al personale già formato o per la formazione di nuovi operatori. L’addestramento degli operatori deve essere organizzato secondo modalità condivise con i referenti del servizio fino ad assicurare la completa autonomia operativa. | SI | NO |  |
| A0-9 | Copertura assicurativa in caso di malfunzionamenti determinati da causa di forza maggiore. | SI | NO |  |
| A0-910 | Assistenza tecnica delle apparecchiature |  |
| A0-10-1 | Servizio di assistenza tecnica effettuato secondo le modalità dichiarate dalla Ditta Aggiudicataria e conformemente a quanto richiesto nel Capitolato Speciale | SI | NO |  |
| A0-10-2 | Manutenzione correttiva: illimitati interventi su chiamata, ricambi inclusi | SI | NO |  |
| A0-10-3 | Tempo di intervento entro le 24 ore solari dalla chiamata, esclusi sabato e festivi | SI | NO |  |
| A0-10-4 | Tempo di risoluzione guasto entro le 48 ore solari dalla chiamata, esclusi sabato e festivi. In caso di tempi di risoluzione guasto superiori alle 48 ore solari dalla chiamata, deve essere fornita un dispositivo sostitutivo di caratteristiche tecniche pari o superiori. | SI | NO |  |
| A0-10-5 | Manutenzioni preventive: secondo protocolli e frequenza definita dal fabbricante e comprensive di ricambi e parti di consumo necessari al mantenimento del corretto funzionamento | SI | NO |  |
| A0-10-6 | Verifiche di sicurezza (EN 60601-1): almeno 1 verifica/anno | SI | NO |  |
| SEZ.A1 | REQUISITI INDISPENSABILI DEI SISTEMI MOTORIZZATI |  |  | NOTE * |
| A1-1 | Sistema composto da Consolle/centralina e manipoli per l'utilizzo dei dispositivi d'uso previsti nell'allegato A1 relativo al corrispondente lotto | SI | NO |  |
| A1-2 | Il kit deve completo di tutti gli accessori/innesti necessari per il funzionamento e di cassetta/cestello per il lavaggio e la sterilizzazione. | SI | NO |  |
| SEZ.A1-1 | REQUISITI INDISPENSABILI DELLA CENTRALINA/CONSOLLE |  |  | NOTE * |
| A1-1-1 | Centralina a microprocessore per funzionamento, il controllo e per la regolazione dei parametri di gestione del manipolo; | SI | NO |  |
| A1-1-2 | Unica centralina per tutte le funzionalità richieste | SI | NO |  |
| A1-1-3 | Dotata di pedale di controllo del motore di tipo stagno o pneumatico (comunque idoneo per l’uso in Sala Operatoria così come previsto dalla norma EN60601-1); | SI | NO |  |
| A1-1-4 | Possibilità di controllo della velocità sia dalla centralina che dal pedale; | SI | NO |  |
| A1-1-5 | Dotata di pompa di irrigazione integrata; | SI | NO |  |
| A1-1-7 | Dotata di carrello o analogo sistema per agevole trasporto ed uso in SO. | SI | NO |  |
| SEZ.A1-2 | REQUISITI INDISPENSABILI DEI MANIPOLI E RELATIVI ACCESSORI/INNESTI |  |  | NOTE * |
| A1-2-1 | Peso leggero, ergonomico e maneggevole, bassa rumorosità | SI | NO |  |
| A1-2-2 | I manipoli devono essere autoclavabili (indicare modalità di sterilizzazione e fornire scheda tecnica) | SI | NO |  |
| SEZ.A1-3 | FUNZIONALITÀ INDISPENSABILI DEI MANIPOLI E RELATIVI ACCESSORI/INNESTI |  |  | NOTE * |
| A1-3-1 | Funzionalità perforatore per Craniotomia | SI | NO |  |
| A1-3-2 | Funzionalità craniotomia e funzionalità fresatura (anche transnasale) per Neurochirurgia e Chirurgia Otorino, alta velocità con range di velocità di funzionamento fino almeno 70.000 rpm, ampia disponibilità di inserti per craniotomia e portafrese sia dritti che angolati e di varie dimensioni | SI | NO |  |
| A1-3-3 | Funzionalità debrider (chirurgia del naso) con range di velocità di funzionamento fino almeno 5.000 rpm | SI | NO |  |
| A1-3-4 | Funzionalità debrider con lame per alta velocità di varie forme, dimensioni e tipologie di taglienti (diamantate e non) e frese curve per transnasale | SI | NO |  |
| A1-3-5 | Funzionalità skeeter (otosclerosi) con range di velocità di funzionamento fino almeno 12.000 rpm | SI | NO |  |
| A1-3-6 | Funzionalità per chirurgia otologica (quale, a titolo esemplificativo, chirurgia mastoidea) | SI | NO |  |

| NOTE * | Nel campo note potrà essere indicato il riferimento (nome documento, pagina) alla documentazione presentata (massimo 15 pagine) in cui si possono verificare tali informazioni. |
| --- | --- |

SEZIONE B -  REQUISITI OGGETTO DI VALUTAZIONE

| SEZ.B0 | REQUISITI OGGETTO DI VALUTAZIONE CENTRALINA/CONSOLLE | RELAZIONARE** |
| --- | --- | --- |
| B0-1 | Numero di manipoli collegabili contemporaneamente | ///////// |  |
| B0-2 | Sistema di autodiagnostica ad inizio attività | SI | NO |  |
| B0-3 | Possibile definizione della velocità e della direzione sia attraverso la Consolle/Centralina sia attraverso il pedale | SI | NO |  |
| B0-4 | Presenza di sistema lavaottiche | SI | NO |  |
| SEZ.B1 | REQUISITI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEI MANIPOLI E DELLE FUNZIONALITA’ | RELAZIONARE** |
| B1-1 | Disponibilità di ulteriori funzionalità e/o manipoli con ulteriori funzionalità/velocità/destinazione d'uso | SI | NO |  |
| B1-2 | Caratteristiche migliorative delle funzionalità richieste (quale, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, velocità massima in fresatura - indipendentemente dalle specialità cliniche di utilizzo - superiore alle richieste, etc…) | SI | NO |  |
| B1-3 | Possibilità di controllo della velocità anche da manipolo | SI | NO |  |
| B1-4 | Peso (g) – specificare per ogni manipolo | ///////// |  |
| B1-5 | Rumorosità (dB) - specificare per ogni manipolo | ///////// |  |
| B1-6 | Possibilità di lavaggio secondo i protocolli in uso presso gli ospedali Bellaria e Budrio nelle lavastrumenti STEELCO modello DS 500DRSD e in lavastrumenti Getinge Decomat WD 46-5 (Allegare dichiarazione e/o scheda tecnica). | SI | NO |  |
| SEZ. B2 | REQUISITI OGGETTO DI VALUTAZIONE - ALTRE CARATTERISTICHE SISTEMI MOTORIZZATI | RELAZIONARE** |
| B2-1 | Manutenzione giornaliera : Operazioni a carico dell'operatore e tempo necessario a svolgerle | ///////// |  |
| B2-2 | Altre caratteristiche di interesse e miglioramento rispetto ai requisiti del capitolato, innovazioni tecnologiche proposte, eventuali software gestionali, etc | SI | NO |  |
| B2-3 | Fornitura di ulteriori Sistemi Motorizzati (Centraline/Consolle e/o manipoli) a disposizione per l'attività. | SI | NO |  |
| B2-4 | Fornitura di ulteriori accessori/inserti nei kit. | SI | NO |  |
| SEZ. B3 | REQUISITI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEI MATERIALI D’USO ED ACCESSORI (ES. INNESTI PORTAFRESE) | RELAZIONARE** |
| B3-1 | Ulteriori tipologie o misure di dispositivi (ad es: perforatori/craniotomi/frese/lame/kit irrigazione/etc….) rispetto a quelli obbligatori e previsti nell'allegato “A1 – Elenco Materiali” relativo al corrispondente lotto | SI | NO |  |
| B3-2 | Disponibilità di materiali pluriuso oltre ai monouso | SI | NO |  |
| B3-3 | Numerosità di accessori (es: inserti portafrese) disponibili a listino | ///////// |  |

| **RELAZIONARE | In tale campo dovranno essere dettagliate le modalità con le quali si ritiene di soddisfare lo specifico requisito. Qualora la Ditta ritenesse necessario fornire maggiore dettaglio dovrà essere indicato il riferimento (numero di pagina) della relazione tecnica presentata (massimo 15 pagine) in cui si potrà trovare evidenza del dettaglia dello specifico requisito. |
| --- | --- |