FORNITURA IN SERVICE DI UN SISTEMA DI SEQUENZIAMENTO NGS ALLEGATO A

# Sez. A -  REQUISITI INDISPENSABILI

| RIF. | REQUISITO | SI | NO | NOTE* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A.1 | Sistema per sequenziamento massivo basato su metodo di sequenziamento Next Generation Sequencing (NGS), per analisi di ampliconi e pannelli di geni. | SI | NO |  |
| A.2 | Il sistema proposto dovrà essere in grado di processare i campioni indicati in Allegato C, suddivisi in 259 run/anno, in 5 giorni lavorativi/settimana, escludendo i festivi ed i tempi necessari per l’effettuazione delle manutenzioni giornaliere e periodiche. Dovranno pertanto essere forniti sistemi costituiti da 1 o 2 sequenziatori | SI | NO |  |
| A.3 | Il sistema deve prevedere n.2 linee indipendenti (n.1 per ciascun laboratorio) per la preparazione automatica o semiautomatica del campione, a partire dall’ acido nucleico purificato fino al caricamento del sequenziatore NGS. | SI | NO |  |
| A.4 | Non necessità di collegamento a fonti di gas e/o acqua | SI | NO |  |
| A.5 | Il sistema deve comprendere la generazione delle sequenze nucleotidiche e l’analisi bioinformatica dei dati. | SI | NO |  |
| A.6 | Sistema comprensivo di tutto l’hardware ed il software necessari al corretto e completo funzionamento. | SI | NO |  |
| A.7 | Sistema in grado di generare almeno 20.000.000 di reads per singola corsa con un coverage minimo di 500X per le mutazioni germinali e 1000X per le mutazioni somatiche. | SI | NO |  |
| A.8 | Analisi primaria e secondaria con allineamento automatico delle sequenze e riconoscimento delle eventuali varianti (anche in locale). | SI | NO |  |
| A.9 | Fornitura gratuita per tutta la durata del service di tutta l’eventuale strumentazione accessoria prevista nel manuale d’uso/scheda tecnica/ protocollo di sequenziamento (es. termo blocco, micro centrifuga, vortex, piastra magnetica). | SI | NO |  |
| A.10 | Hardware necessario per l’analisi dei dati (n.2 workstation) e per l’archiviazione temporanea dei dati (almeno 5 TB). Deve essere garantito per tutta la durata del service l’aggiornamento periodico alla versione di software più recente. | SI | NO |  |
| A.11 | Gruppi di continuità UPS adeguati per sequenziatore e preparatori. | SI | NO |  |
| A.12 | Formazione on site, incluso il training bioinformatico , per almeno 6 operatori garantita entro 3 settimane dalla consegna, salvo diversa indicazione da parte delle aziende appaltanti. | SI | NO |  |
| A.13 | Impegno alla fornitura gratuita dei reagenti/consumabili necessari a ripetere la run in caso di fallimento della stessa per motivi non dipendenti dall’operatore. | SI | NO |  |
| A.14 | Impegno a fornire tutto il supporto e le informazioni necessarie per realizzare automaticamente il trasferimento dei dati dal sequenziatore/PC incluso nella fornitura al server di Lepida, con le opportune protezioni definite dalla normativa vigente (criptazione, canali protetti, ecc.). | SI | NO |  |
| RIF. | REQUISITI PANNELLI/ REAGENTI/ CONSUMABILI | SI | NO | NOTE* |
| A.15 | Tutti i pannelli predefiniti oggetto di fornitura devono essere preventivamente validati 100%. | SI | NO |  |
| A.16 | Tempo massimo consegna dei reagenti utili per i singoli pannelli: ● per il primo ordine : non superiore 21 giorni solari dall’ ordine. ● per gli ordini successivi al primo: non superiore a 14 giorni solari. | SI | NO |  |
| A.17 | Lung panel: I pannelli offerti devono comprendere almeno le alterazioni dei geni indicati in allegato C. | SI | NO |  |
| A.18 | Disponibilità della ditta a disegnare nuovi pannelli custom in grado di rilevare ulteriori mutazioni e fusioni geniche contemporaneamente, alle stesse condizioni dei pannelli offerti. | SI | NO |  |
| A.19 | Il pannello BRCA1/BRCA2 deve essere in grado di determinare la presenza di delezioni/inserzioni di uno o più esoni oppure dell’intero gene. | SI | NO |  |

| NOTE * | Nel campo note potrà essere indicato il riferimento (nome documento, pagina) alla documentazione presentata |
| --- | --- |