Allegato A -

CARATTERISTICHE INDISPENSABILI (PENA ESCLUSIONE)

| Rif | Caratteristiche delle sacche di raccolta monouso | risposta |
| --- | --- | --- |
| 1 | Devono essere in grado di garantire la raccolta dei liquidi biologici attraverso l’aspirazione del vuoto centralizzato o tramite apparecchiature elettriche | SI | NO |
| 2 | Devono avere diverse capacità di raccolta: 1 litro, 2 litri, 3 litri | SI | NO |
| 3 | Devono essere di materiale plastico morbido, latex free, con coperchio di chiusura saldato in modo da garantire la perfetta tenuta del sistema. | SI | NO |
| 4 | Da piene, devono resistere alla caduta da almeno un metro | SI | NO |
| 5 | Devono essere dotate di valvola di troppo pieno puramente idrofobica, non meccanica, per l’ interruzione dell’ aspirazione quando la sacca è piena e trattenere il contenuto per almeno 8 ore (dichiarate su scheda tecnica) | SI | NO |
| 6 | Devono avere un filtro antibatterico e anti aerosol per evitare la contaminazione degli impianti centralizzati | SI | NO |
| 7 | Devono avere la possibilità di essere collegate in serie | SI | NO |
| 8 | Devono essere raccordabili ai propri sistemi di aspirazione in modo semplice e pratico, facilmente identificabili gli attacchi per il paziente e distinguibili da quelli del vuoto | SI | NO |
| 9 | Devono essere munite di accesso sicuro per consentire la campionatura di liquido aspirato e materiale biologico, tramite apposito dispositivo dedicato | SI | NO |
| 10 | Disponibilità a fornire tutto il materiale di corredo elencato nel paragrafo ACCESSORI (art 1 del capitolato speciale) | SI | NO |

CARATTERISTICHE OGGETTO DI VALUTAZIONE

| Rif. | Punteggio max | Requisito | Indicazioni per compilazione | Risposta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10 | Compatibilità o adattabilità dei vasi ai supporti di fissaggio a muro preesistenti ( Serres ed Hospira) | Descrivere la compatibilità ( ad esempio attraverso appositi adattatori ) con i sistemi di fissaggio a muro eventualmente già preinstallati |  |
| 2 | 10 | Personale dedicato all’installazione | Indicare il personale dedicato messo a disposizione on site e descrivere la tipologia di servizio fornita durante l’installazione |  |
| 3 | 8 | Servizio post vendita | Indicare il tipo di supporto tecnico e descrivere la tipologia di servizio messa a disposizione per tutta la durata contratto. |  |
| 4 | 10 | Facilità di gestione ed assemblaggio dei sistemi di aspirazione durante la connessione in serie | Descrivere i principali passaggi necessari per attuare il collegamento in serie dei vasi |  |
| 5 | 8 | Immediatezza e intuitività nell’ individuazione della porta paziente e della connessione all’impianto del vuoto | Indicare le caratteristiche che consentono di identificare la porta paziente e del vuoto |  |
| 6 | 6 | Disponibilità di vasi colorati o non trasparenti ( per i reparti che ne facessero richiesta) in grado di occultare la visione del contenuto delle sacche, soprattutto per i setting assistenziali ad alta frequentazione di utenza come ambulatori o ambienti pediatrici dove la visione del contenuto potrebbe creare disagio. | SI/NO . Se SI descrivere la tipologia del contenitore |  |
| 7 | 2 | Compatibilità o disponibilità di vasi da 1 litro per i sistemi di aspirazione elettrica più diffusi nelle aziende sanitarie interessate | Barrare con quali sistemi di aspirazione elettrica indicati a fianco esiste compatibilità o adattabilità | Laerdal Weinmann Faset |
| 8 | 4 | Disponibilità di sistemi carrellati in grado di supportare il collegamento in serie dei contenitori (almeno sei e fino a 12) | Indicare il numero massimo di contenitori collegabili in serie su sistemi di supporto mobile |  |
| 9 | 4 | Disponibilità di sistemi carrellati antiribaltamento, con ruote dotate di dispositivi di bloccaggio | Descrivere la tipologia del carrello |  |
| 10 | 2 | Possibilità di regolare l’altezza del sistema portavaso sul carrello | SI/NO |  |
| 11 | 2 | Disponibilità di sacche dotate di valvola anti reflusso sulla porta paziente per i reparti che ne richiedessero la fornitura | SI/NO |  |
| 12 | 2 | Disponibilità di sacche dotate di filtro specifico per il filtraggio dei fumi chirurgici | SI/NO |  |
| 13 | 2 | Dispositivo di raccolta campioni biologici esterno al vaso, che consenta una raccolta facile , sicura e pulita | SI/NO Se SI descrivere la tipologia del dispositivo e la modalità di raccolta |  |