Allegato A

CARATTERISTICHE INDISPENSABILI DELLA FORNITURA

| ID | Caratteristiche incluse nel contratto di service | Risposta | Note (*) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Fornitura di analizzatori in numero non inferiore a quello indicato nell’Allegato C (“Num. analizzatori attualmente installati”). Dovranno essere forniti, senza costi aggiuntivi, ulteriori dispositivi (dello stesso modello offerto) nel caso in cui dovesse variare l’organizzazione interna del Laboratorio e/o dovesse aumentare il carico di lavoro e/o dovesse rivelarsi insufficiente il numero di dispositivi offerti. | SI | NO |  |
|  | Fornitura di dispositivi distinti e dedicati per: emoglobine glicate (HbA1c) HbF, HbA2 e varianti emoglobiniche. | SI | NO |  |
|  | Dispositivi di ultima generazione e nuovi di fabbrica, idonei all’uso previsto nel Capitolato Speciale e dotati dei requisiti tecnici e funzionali descritti nel presente Allegato. | SI | NO |  |
|  | Dispositivi conformi alla Direttiva CE 98/79 e, se applicabile, al Regolamento (UE) 2017/746 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 aprile 2017 relativo ai Dispositivi Medico-diagnostici in Vitro e che abroga la Direttiva 98/79/CE e la decisione 2010/227/UE della Commissione. Fatto salvo quanto previsto dall’art. 112 e 113 del Regolamento 2017/746. I dispositivi devono anche essere rispondenti alle norme tecniche CEI 66.5 (EN 61010-1). | SI | NO |  |
|  | La fornitura deve includere tutti i reagenti, i kit, i controlli di qualità, i calibratori, il materiale di consumo, gli accessori, l’hardware, il software, i toner, le cartucce delle stampanti, ecc. necessari per il corretto e completo funzionamento dei dispositivi offerti, nulla escluso. | SI | NO |  |
|  | La fornitura deve includere il trasporto, la consegna al piano, l’installazione dei dispositivi e degli accessori necessari. | SI | NO |  |
|  | Fornitura a titolo gratuito di tutto il materiale (i reagenti, i kit, i controlli di qualità, i calibratori, il materiale di consumo, ecc.) necessario per garantire il corretto e completo funzionamento durante tutto il periodo di collaudo dei dispositivi, nulla escluso, dal primo giorno di utilizzo fino alla data di decorrenza del contratto di service (N.B.: tale fornitura gratuita deve essere garantita anche nel caso in cui i dispositivi siano utilizzati per la routine). | SI | NO |  |
|  | Aggiornamenti strumentali ed informatici gratuiti. | SI | NO |  |
|  | Fornitura di gruppi di alimentazione tampone (UPS), se non fosse possibile collegare i dispositivi offerti ad un impianto già predisposto con tali caratteristiche, al fine di garantire la continuità di servizio, di evitare la perdita di dati e di salvaguardare i dispositivi stessi da eventuali danni recati da un’improvvisa interruzione della corrente elettrica. | SI | NO |  |
|  | Addestramento degli operatori secondo modalità condivise con i referenti dei Laboratori fino ad assicurare la completa autonomia operativa. | SI | NO |  |
|  | Successive iniziative formative per approfondimenti e/o per addestramento nuovo personale. | SI | NO |  |
|  | Tutta la strumentazione deve essere collegata bidirezionalmente con HALIA della ditta Dedalus. L’offerta deve includere anche l’hardware ed il software necessari (compreso convertitori seriali-rete). | SI | NO |  |
|  | Integrazione con l’applicativo per la gestione del magazzino dei Laboratori dell’AVEC (MAIA della ditta Dedalus). L’offerta deve includere anche l’hardware ed il software necessari. | SI | NO |  |
|  | Partecipazione gratuita per tutti i Laboratori delle Aziende Appaltanti, per tutta la durata del contratto, ai seguenti programmi di valutazione esterna: - programma annuale EQA/PT UK NEQAS H per ricerca e caratterizzazione delle emoglobine patologiche; - programma annuale EQA/PT UK NEQAS H per ricerca e caratterizzazione delle emoglobinopatie su sangue neonatale allo stato fluido; - programma annuale per l’emoglobina glicata CRB. Tali programmi possono variare nel corso della fornitura a discrezione delle Aziende Appaltanti per numero e tipologia. | SI | NO |  |
|  | Copertura assicurativa in caso di malfunzionamenti determinati da causa di forza maggiore. | SI | NO |  |
|  | Eventuale trasferimento e riavvio della strumentazione qualora la collocazione individuata dovesse variare a seguito di riorganizzazioni interne. | SI | NO |  |
|  | Assistenza tecnica delle apparecchiature |  |  |  |
|  | Manutenzione preventiva dei dispositivi: secondo le indicazioni e la frequenza prevista dal fabbricante e comprensive di tutte le parti, ricambi o materiale necessario. Il calendario delle manutenzioni preventive deve essere inviato ai Laboratori ed alle Ingegnerie Cliniche entro i primi 15 giorni di ogni anno. | SI | NO |  |
|  | Manutenzione correttiva dei dispositivi: illimitati interventi di manutenzione correttiva, ricambi inclusi. | SI | NO |  |
|  | Tempo di intervento entro 8 ore lavorative dalla chiamata. | SI | NO |  |
|  | Tempo di risoluzione guasto entro 24 ore lavorative dalla chiamata. | SI | NO |  |

(*) Nel campo note potrà essere indicato il riferimento (nome documento, pagina)  alla documentazione presentata.

REQUISITI INDISPENSABILI DEI DISPOSITIVI

ATTENZIONE: se non diversamente indicato, tutti i requisiti sotto elencati si riferiscono sia ai dispositivi per HbA1c sia a quelli per HbF, HbA2 e varianti emoglobiniche.

| ID | Caratteristiche dei dispositivi | Risposta | Note (*) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Sistema diagnostico per la determinazione, in cromatografia liquida ad alte prestazioni, di HbA1c, HbF, HbA2 e varianti emoglobiniche. | SI | NO |  |
|  | Aspirazione da provetta primaria tappata e da campioni diluiti. | SI | NO |  |
|  | Caricamento random in continuo dei campioni. | SI | NO |  |
|  | Riconoscimento positivo del campione con lettura del codice a barre in uso presso AUSL BO ed AOSP FE. | SI | NO |  |
|  | Software di gestione dei controlli di qualità. | SI | NO |  |
| ( | Calibrazione con quantificazione di HbA1c di HbF ed HbA2 mediante l’impiego di almeno due livelli di standard quantitativi (Calibratori). | SI | NO |  |
| ( | Controlli di qualità di HbA1c, HbF ed HbA2 almeno su due livelli. | SI | NO |  |
| ( | Per reagenti e controlli di qualità: fornitura dello stesso lotto per almeno 6 mesi e comunicazione preventiva (con almeno un mese di anticipo) del cambio del lotto. | SI | NO |  |
| ( | Conformità agli standard della certificazione NGSP ed IFCC. | SI | NO |  |
| ( | Assenza di interferenza da HbA1c labile (base di Schiff) dalla frazione stabile dell’emoglobina glicosilata. | SI | NO |  |
| ( | Sistema che garantisca l’aspirazione di un campione rappresentativo della parte corpuscolata del sangue. | SI | NO |  |
| ( | Per le emoglobine glicate: produttività di almeno 40 campioni/ora (dopo il risultato del primo campione). | SI | NO |  |
| ( | Per HbF, HbA2 e varianti emoglobiniche: produttività di almeno 6 campioni/ora (dopo il risultato del primo campione). | SI | NO |  |
| ( | I risultati di HbF, HbA2 e varianti emoglobiniche devono essere espressi almeno in percentuale. | SI | NO |  |
|  | Il sistema deve essere in grado di ridurre al massimo il carry over. | SI | NO |  |

(*) Nel campo note potrà essere indicato il riferimento (nome documento, pagina)  alla documentazione presentata.

REQUISITI OGGETTO DI VALUTAZIONE

| ID | Punti max | Requisito | Indicazioni per la compilazione | Risposta Ditta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 65 | Qualità tecnica dei dispositivi. ATTENZIONE: se non diversamente indicato, tutti i requisiti sotto elencati si riferiscono sia ai dispositivi per HbA1c sia a quelli per HbF, HbA2 e varianti emoglobiniche. La Ditta Partecipante, perciò, dovrà rispondere/relazionare su entrambe le tipologie dei dispositivi. |
| 1.1 | 2 | Possibilità di utilizzo di ampia gamma di provette | Indicare le provette compatibili con gli analizzatori offerti [ml, diametro x altezza] |  |
| 1.2 | 1 | Possibilità di esecuzione dei test con micro metodo da capillare | Sì/No. Relazionare |  |
| 1.3 | 3 | Per HbA1c: allineamento automatico del codice a barre della provetta nel rack, in modo che venga letto indipendentemente dal posizionamento iniziale della stessa | Sì/No |  |
| 1.4 | 4 | Cadenza analitica per HbA1c (dopo il risultato del primo campione) | Indicare il numero di test/ora |  |
| 1.5 | 1 | Per HbA1c: tempi di attesa per ottenere il primo risultato, a partire da dispositivo in stand-by | Indicare i minuti |  |
| 1.6 | 4 | Modalità di calibrazione | Indicare il numero di livelli, la tipologia e la preparazione dei calibratori |  |
| 1.7 | 4 | Stabilità della calibrazione | Indicare la durata della validità della curva |  |
| 1.8 | 2 | Materiale di controllo | Indicare numero di livelli, tipologia, e relative caratteristiche (varianti determinate). Relazionare |  |
| 1.9 | 4 | Per HbA1c: numero di campioni eseguibili senza interventi da parte dell’operatore per sostituzione reattivi/colonne/prefiltri, ecc. | Indicare il numero di campioni |  |
| 1.10 | 4 | Modalità di riconoscimento dei reagenti e delle colonne da parte del dispositivo | Relazionare |  |
| 1.11 | 4 | Per HbA1c: possibilità di cambio reagenti senza interruzione dell’analisi in corso sull’analizzatore | Sì/No |  |
| 1.12 | 5 | Per HbA1c: impostazione di regole personalizzabili dal Laboratorio relativamente a campioni patologici e rerun automatico | Sì/No. Relazionare e specificare se le regole sono impostabili direttamente da analizzatore |  |
| 1.13 | 2 | Possibilità di separare le frazioni HbS ed HbC nei casi di doppia eterozigosi | Sì/No. Relazionare |  |
| 1.14 | 1 | Separazione delle frazioni emoglobiniche mediante eluizione a gradiente continuo. | Sì/No. Relazionare |  |
| 1.15 | 5 | Per HbF, HbA2 e varianti emoglobiniche: separazione ed identificazione delle comuni e delle rare varianti emoglobiniche | Relazionare ed indicare le varianti emoglobiniche e relative percentuali/range/tempi di ritenzione |  |
| 1.16 | 4 | Interferenza sul dosaggio HbA1c da parte dell’emoglobina fetale e delle varianti emoglobiniche più comuni | Relazionare |  |
| 1.17 | 2 | Stampa diretta dei risultati da analizzatore in formato A4, riportante valori numerici e relativo cromatogramma | Sì/No. Relazionare ed allegare una stampa a titolo di esempio |  |
| 1.18 | 1 | Per HbA1c: presenza di postazioni STAT | Sì/No. Relazionare |  |
| 1.19 | 1 | Possibilità di trasferire dal dispositivo al LIS il numero del lotto del reagente utilizzato per analizzare ciascun campione | Sì/No Relazionare |  |
| 1.20 | 3 | Tracciabilità sul dispositivo di: risultato, anagrafica paziente, identificativo paziente, operatore, lotto reagenti, lotto calibratori e lotto controlli utilizzati per l’analisi | Sì/No. Relazionare |  |
| 1.21 | 2 | Manutenzione autonoma (a carico degli utilizzatori), così come indicata nel manuale d’uso | Relazionare ed indicare i tempi che gli utilizzatori devono dedicare alla manutenzione autonoma [ore/mese] ed i tempi di indisponibilità del dispositivo [ore/mese] |  |
| 1.22 | 2 | Library informatica a disposizione | Relazionare relativamente a numero di varianti emoglobiniche, informazioni cliniche, modalità di ricerca, ecc. |  |
| 1.23 | 2 | Assistenza da parte di personale esperto qualificato per la valutazione di casi particolari | Sì/No. Relazionare |  |
| 1.24 | 2 | Altre caratteristiche di interesse e miglioramento rispetto ai requisiti del capitolato, innovazioni tecnologiche, catena di automazione, software esperto, ecc. | Relazionare dettagliatamente. Nel caso in cui venga offerta una catena di automazione, indicare l’ingombro complessivo e la produttività oraria del sistema |  |
| 2 | 5 | Assistenza tecnica |
| 2.1 | 5 | Caratteristiche migliorative dell’assistenza tecnica (valutate sulla base delle risposte riportate nell’Allegato B) |