# INDICE

INDICE	1

Premessa	2

Descrizione dell’intervento	2

Descrizione dell’attività lavorativa dell’Azienda USL di Bologna	2

Valutazione del rischio ed azioni di diminuzione/riduzione dello stesso	3

Stima degli oneri inerenti la sicurezza	5

FASCICOLO INFORMATIVO SUI RISCHI SPECIFICI DELL’AUSL DI BOLOGNA	7

# Premessa

Il presente documento riporta le indicazioni preliminari inerenti la sicurezza di cui si dovrà tener debito conto nella stesura dei successivi Piani di Sicurezza e Coordinamento.

# Descrizione dell’intervento

I lavori di cui al presente documento riguardano la rimozione di n. 2 apparecchiature di RM presso il Padiglione A dell’Ospedale Bellaria.

Si riportano di seguito le principali operazione da effettuare per la rimozione delle RM dai locali attuali:

- Andranno eseguite tutte le operazioni di disconnessione elettrica ed impiantistica delle apparecchiature da rimuovere, secondo le prescrizione del manuale dell’apparecchiature stesse, dell’Esperto responsabile Sicurezza RM e dei tecnici dell’AUSL (in particolare le operazioni di quench e smontaggio l’intervento sarà seguito e coordinato dall’Esperto Responsabile Sicurezza sito RM in modo da assicurare che le operazioni vengano eseguite in conformità alle procedure di sicurezza aziendali). E’ compreso lo smontaggio e trasporto del

- Si dovrà smontare il controsoffitto per la parte necessaria all’estrazione dell’apparecchiatura dall’apposita apertura posta sul tetto piano dell’edificio.

- Si dovrà procedere allo smontaggio di tutta l’impiantistica elettrica di alimentazione a soffitto, degli apparecchi illuminanti e relative alimentazioni, dell’impianto di climatizzazione e di ventilazione d’emergenza che interferisce con le manovre per la fuoriuscita dell’apparecchiatura dal varco a soffitto (bocchette di mandata e ripresa, canali, ecc.)

- Si dovrà rimuovere la porzione della gabbia di Faraday in corrispondenza del varco sul coperto

- Si dovrà rimuovere l’elemento di copertura sul tetto, usando le dovute precauzioni al fine di non danneggiare l’impermeabilizzazione del tetto

- Infine, al termine delle operazioni di estrazione delle apparecchiature con autogru, si dovrà eseguire il riposizionamento degli elementi di copertura e il perfetto ripristino degli elementi dell’impermeabilizzazione e di tenuta, effettuando almeno una prova finale, su ciascun manufatto, con getto d’acqua per verificarne la tenuta.

# Descrizione dell’attività lavorativa dell’Azienda USL di Bologna

Tutti i dettagli delle opere illustrate in premessa, sono contenuti nel capitolato vengono ripresi nei paragrafi successivi per evidenziare le principali lavorazioni e le indicazioni preliminari di sicurezza.

Come anticipato, il cantiere si svilupperà al piano terra del padiglione A dell’ospedale Bellaria, dovrà anche essere previsto l’allestimento di un’area di cantiere esterna per la movimentazione delle apparecchiature RM.

Sia le aree interne che quelle esterne di cantiere, sono schematicamente illustrate nell’elaborato grafico allegato al presente documento.

Considerato l’ambito in cui si svolgono le lavorazioni, si dovrà porre anche particolare attenzione nell’utilizzo delle attrezzature affinché si riduca al minimo la propagazione dei rumori, delle polveri in particolare durante le opere di rimozione. Infine, grande attenzione dovrà essere posta affinché le operazioni di realizzazione non rechino danni ai locali e fabbricati.

Lo schema organizzativo del cantiere dovrà essere finalizzato a minimizzare le interferenze e il disturbo alle attività dell’ospedale, pertanto il PSC nella conduzione dei lavori, adotterà tutti gli accorgimenti necessari per la riduzione dei disagi alle attività adiacenti in essere. Le lavorazioni più rumorose dovranno essere condotte quando le attività del presidio sono limitate, anche al di fuori degli orari canonici di lavoro.

Tutte le aree di cantiere dovranno essere adeguatamente segnalate, recintate e accessibili solo alle maestranze autorizzate durante tutto lo svolgimento dei lavori.

Caratteristiche generali del sito e analisi dei confini

Il cantiere, per le opere di smontaggio e accatastamento del materiale, dovrà essere prevalentemente organizzato all’interno del fabbricato.

Il luogo di intervento è individuato nei due locali sala RM e relative sale comandi. I locali sono all’interno del reparto di diagnostica che attualmente non è utilizzato.

L’accesso al cantiere interno avverrà esclusivamente mediante l’accesso esterno laterale, come evidenziato nella planimetria SIC 02.

All’esterno le aree di cantiere dovranno limitarsi al solo accantieramento dell’aree necessarie allo stoccaggio del materiale e dello stazionamento dei mezzi di sollevamento e di trasporto; dette aree dovranno essere delimitate e ben segnalate.

Il cantiere “logistico” non dovrà per nessun motivo impedire la percorribilità della strada da parte dei mezzi di servizio e degli utenti.

Le strade di accesso ed uscita al cantiere, che coincidono con quelle utilizzate dal personale ospedaliero, dagli utenti, dai mezzi, dovranno essere mantenute sempre sgombre e perfettamente fruibili, nonché pulite da eventuali imbrattamenti causati dai mezzi del cantiere.

Individuazione dell’area di cantiere – procedure preliminari di gestione delle interferenze

Si prevede la formazione delle seguenti aree di cantiere esterne:

- Due aree esterne in prossimità dell’accesso laterale, dalla vetrata esistente, per il passaggio del personale e per il passaggio del materiale di minor peso e ingombro;la seconda per la sosta e la manovra degli automezzi di sollevamento e per il trasporto dell’apparecchiatura smontata ed estratta in corrispondenza delle aperture esistenti sul coperto del fabbricato sullel locale (L014) da utilizzare per l’accesso degli operai, l’approvvigionamento dei materiali e lo smaltimento dei materiali di risulta.

- Per le utenze elettriche necessarie al funzionamento del cantiere, potranno essere derivate dagli impianti esistenti presenti all’interno del fabbricato sui quadri esistenti da concordare con la Direzione Lavori.

Per quanto riguarda la movimentazione delle apparecchiature da smantellare è possibile dall’apertura esistente, con copertura amovibile, tramite autogrù con braccio telescopico.

In fase di smontaggio dell’apertura removibile si dovrà provvedere alla rimozione del controsoffitto, dei relativi impianti e della porzione di gabbia di faraday.

L’impresa dovrà porre particolare attenzione:

- Alle attività sanitarie negli ambienti limitrofi e al transito dell’utenza e operatori lungo la strada esterna di fronte agli edifici del reparto delle risonanze. Per questo motivo dovranno essere sempre garantiti gli accessi e dovranno essere delimitate le aree in modo da non interferire con le attività di cantiere.

- Le operazioni di carico delle apparecchiature dovranno avvenire, previo accordo con l’azienda ospedaliera, senza ostacolare le attività in essere dell’ospedale utilizzando l’apposito apertura amovibile esistente.

- Dovrà concordare le modalità di esecuzione delle lavorazioni interferenti e delle opere provvisionali.

- Durante i lavori di rimozione e di ripristino, i restanti locali dell’Unità di RM dovranno essere accuratamente isolati dalla zona di cantiere così da non essere danneggiati; si potranno utilizzare unicamente un locale come ufficio di cantiere e i bagni presenti in reparto per il personale della Ditta.

- Al mantenimento delle condizioni di pulizia delle parti promiscue, eventualmente interessate dal passaggio anche sporadico, di materiali e/o maestranze correlate al cantiere, per tutta la durata del cantiere.

- Rendere ben visibile sulla strada la recinzione di cantiere e segnalare adeguatamente il restringimento della carreggiata, come previsto dal Codice della Strada.

Quando si renda necessario, nelle fasi di carico delle attrezzature biomediche, impedire il passaggio lungo la stradina di servizio del Padiglione A, si dovrà prevedere un’adeguata segnaletica, nonché avvisare preventivamente la direzione lavori. Per l’uscita e l’ingresso dei mezzi è necessario utilizzare movieri per bloccare momentaneamente il transito e evitare pericoli per l’utenza e gli operatori dell’ospedale.

# Valutazione del rischio ed azioni di diminuzione/riduzione dello stesso

Nel Piano di Sicurezza e Coordinamento la Ditta Aggiudicataria dovrà analizzare in dettaglio i rischi derivanti dalle lavorazioni previste per i lavori in oggetto.

A seguito dell’individuazione delle varie fasi lavorative, dovrà evidenziare i rischi prevedibili e/o l’impiego di sostanze pericolose e, quindi, le misure di prevenzione da adottare per il mantenimento delle condizioni di sicurezza in cantiere.

L’obiettivo della valutazione dei rischi, è di consentire al datore di lavoro di prendere tutti i provvedimenti necessari per salvaguardare la sicurezza dei lavoratori, sulla base dell’individuazione dei possibili rischi.

Le indicazioni qui riportate non vogliono analizzare o riguardare le problematiche inerenti le diverse fasi lavorative, che dovranno essere oggetto del piano di sicurezza e coordinamento e dei relativi Piani Operativi di Sicurezza (POS), ma vogliono solo sottolineare alcune criticità che dovranno essere valutate durante la progettazione del cantiere.

Rischi prevalenti

Nella fase di movimentazione delle apparecchiature all’interno del padiglione e delle aree di cantiere si dovranno eliminare/ridurre le seguenti criticità:

- Interferenze dovute al transito degli automezzi di cantiere e di trasporto materiale e apparecchiature con automezzi dell’Azienda Usl di Bologna, mezzi pubblici, autoveicoli dell’utenza, ambulanze, pedoni;

- La predisposizione in sicurezza dei punti di stazionamento degli automezzi pesanti per il calo delle attrezzature ed il loro successivo trasferimento sui mezzi di trasporto

- Il rischio di caduta di materiale dall’alto;

- La movimentazione di automezzi di cantiere;

- Il rischio di incendio dovuto alla custodia di sostanze infiammabili ed al deposito di materiale di risulta infiammabile.

- La presenza di polveri e di materiali dannosi per la salute;

- La caduta dall’alto;

- La movimentazione dei carichi (manuale e con mezzi di cantiere);

- Il pericolo di impatto tra la movimentazione dei mezzi di cantiere e il personale di cantiere;

- Lo schiacciamento;

- Tagli ed abrasioni durante le lavorazioni;

- Danni all’udito causati dal rumore;

- Elettrocuzione.

La dotazione dei Dispositivi di Protezione Individuali (DPI) delle maestranze dovrà essere adeguata alle lavorazioni in atto.

Le dimensioni delle attrezzature di lavoro devono essere confacenti alla natura dei lavori da eseguire nonché alle sollecitazioni prevedibili e consentire una circolazione priva di rischi. Inoltre, dovranno essere scelte le attrezzature di lavoro più idonee a garantire e mantenere le condizioni di lavoro sicure.

Inoltre, si ricorda che potrebbero essere presenti altri cantieri contemporanei e confinanti alle zone di intervento, per cui, nella fase di redazione del PSC , si dovrà tenere in conto anche di tali interferenze.

# Stima degli oneri inerenti la sicurezza

Gli oneri della sicurezza andranno stimati e sostenuti integralmente dalla Ditta aggiudicataria dell’acquisizione delle apparecchiature RM. Tali costi andranno sottoposti all’approvazione di questa Azienda insieme al PSC dei lavori di rimozione.

Allegati al presente documento:

- Fascicolo informativo sui rischi specifici dell’AUSL di Bologna.

- Elaborato SIC02 - Planimetria con indicazione delle aree di intervento.

Allegato 1

# FASCICOLO INFORMATIVO SUI RISCHI SPECIFICI DELL’AUSL DI BOLOGNA

art. 26 D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.

AZIENDA USL DI BOLOGNA Sede legale: Via Castiglione, 29

40124 - Bologna

Referenti aziendali AUSL di Bologna

Direttore Generale	Dott.ssa Chiara Gibertoni

Direttore Sanitario	Dott. ssa Francesca Novaco

Direttore Amministrativo	Dott.ssa Anna Maria Petrini

Responsabile del Procedimento AUSL	Dott.sa Rosanna Campa

Responsabile del Servizio

di Prevenzione e Protezione	Dott. Daniele Tovoli

Descrizione dell’attività lavorativa

L’attività lavorativa svolta all’interno della struttura sanitaria è principalmente rivolta alla diagnosi e cura delle malattie dei pazienti,.

E’ volta inoltre:

• all’attività di ricerca e sperimentazione,

• alla gestione amministrativa ed al controllo ed indirizzo programmatico delle attività sanitarie, del personale e dei pazienti utenti,

• all’attività tecnica di produzione e manutenzione di beni e servizi di supporto e sostegno delle parti impiantistiche

• all’attività tecnica di progettazione e manutenzione delle strutture,

• al controllo dell’attività tecnica di produzione del calore e del trattamento/purificazione dell’aria,

• al controllo e alla manutenzione delle apparecchiature elettromedicali,

• al controllo della produzione e distribuzione interna di beni e servizi per la ristorazione,

• all’acquisizione di beni e materiali di consumo interno,

• al deposito temporaneo e distribuzione ed all’indirizzo e controllo dello smaltimento di rifiuti

Modalità di accesso/permessi

L’accesso alle zone oggetto d’intervento deve essere sempre preceduto, a cura della Ditta, da puntuale comunicazione da inoltrare al direttore dei lavori e ai responsabili dell’attività (es. dirigenti, coordinatori/Unità Assistenziali e/o Servizi).

Il personale della ditta appaltatrice deve essere identificabile tramite tessera di riconoscimento corredata di fotografia e generalità che riporti in modo leggibile il nome della ditta/datore di lavoro, ciò al fine di una più agevole ed immediata possibilità di riconoscimento e di identificazione da parte dei dirigenti e preposti dell’Azienda USL di Bologna.

Per l’accesso di mezzi motorizzati per il trasporto di beni e materiali (operazioni di carico e

scarico) vedi Allegato 4.

Dispositivi di Protezione Individuale

Tutti gli operatori delle Ditte esterne dovranno fare uso dei Dispositivi di Protezione Individuale definiti nel proprio Documento di Valutazione dei Rischi, per l’utilizzo dei quali devono già essere specificamente formati ed addestrati all’utilizzo; in alcuni casi potranno essere indicati specifici Dispositivi di Protezione Individuale per l’accesso a luoghi, concordati con il referente aziendale e questi saranno forniti a cura dell’Azienda USL.

Altre norme generali

• E’ fatto divieto di utilizzare senza autorizzazione biancheria di proprietà dell’Azienda durante i lavori ;

• Al termine della prestazione la ditta appaltatrice provvede tramite i propri operatori al ritiro ed allo smaltimento dei materiali residui della lavorazione.

Rispetto dell’utenza

Il personale delle ditte appaltatrici è tenuto a seguire le regole di comportamento e di rispetto dell’utenza riportate negli accordi generali.

Nel caso dovessero verificarsi impedimenti di varia natura al normale svolgimento del lavoro si consiglia di fare riferimento al Direttore dei lavori che contatterà i Dirigenti o Preposti di zona, per segnalare i problemi riscontrati.

I lavoratori delle ditte appaltatrici, nello svolgimento delle loro mansioni, dovranno:

• separare con transenne o elementi adeguati al rischio, le aree ove si svolgono le attività concordate con il D.L. e il referente aziendale

• nel caso si provochino danni seguire le procedure relative

Rischi generali

Rischio elettrico

I principali rischi connessi all’utilizzo dell’energia elettrica e relativi impianti di distribuzione, sono identificabili in rischi alle persone per contatto diretto e per contatto indiretto e ulteriori rischi, dovuti ad errato o non conforme utilizzo degli impianti elettrici o parti di essi, consistenti nella possibilità di generare condizioni d’innesco incendio degli stessi impianti o di materiali combustibili o infiammabili utilizzati o posti inopportunamente nelle immediate vicinanze dei punti di prelievo dell’energia elettrica ( es: prese di corrente).

Contatto diretto: si intende un contatto con un elemento normalmente in tensione che può verificarsi per:

• rimozione della protezione o involucro

• rimozione dell’isolamento

• lavori o interventi su parti di impianti ritenute non in tensione

• riattivazione intempestiva delle parti in tensione precedentemente scollegate

• accidentale rottura o tranciatura di cavi in tensione in seguito a lavori edili.

Contatto indiretto: si intende un contatto con un elemento conduttore (massa) normalmente non in tensione, ma che per un guasto o difetto di isolamento può andare in tensione e verificarsi per:

• assenza o interruzione del conduttore di protezione o di terra (es.: inserimento forzato di spina “tipo tedesca” nelle prese tradizionali italiane).

• assenza 	di 	coordinamento 	fra 	impianto 	di 	terra 	e 	interruttore 	differenziale 	e/o magnetotermico.

• assenza di “equipotenzialità” fra le masse metalliche

Fanno parte dell’impianto elettrico tutti i componenti elettrici non alimentati tramite prese a spina; nonché gli apparecchi utilizzatori fissi alimentati tramite prese a spine destinate unicamente alla loro alimentazione.

Norme precauzionali

Non effettuare mai interventi e/o riparazioni sugli impianti elettrici o sulle macchine se non si è in possesso di conoscenze specifiche o delle caratteristiche di professionalità previste dalla legislazione vigente. Un impianto elettrico o una apparecchiatura definiti sicuri possono, per errato intervento o riparazione, diventare pericolosi. Inoltre la manomissione di un impianto o di un componente fa perdere agli stessi la garanzia del costruttore.

Non effettuare operazioni di pulizia su macchine e apparecchiature elettriche con detergenti liquidi nebulizzati o con strofinacci umidi, prima di avere disinserito la spina dalla presa di alimentazione elettrica. Evitare la dispersione di detergenti e/o liquidi in genere, all’interno delle macchine.

Non utilizzare componenti elettrici non conformi alle norme. Tutta la sicurezza di un impianto finisce quando si usano utilizzatori elettrici (ad esempio spine, adattatori, prese multiple, prolunghe, lampade portatili, ecc) non rispondenti alle norme. E’ vietato utilizzare adattatori in modo permanente per alimentare apparecchiature elettromedicali.

Non utilizzare componenti elettrici o macchine per scopi non previsti dal costruttore. In questi

casi l’uso improprio del componente o della macchina può generare situazioni di rischio, elettrico o meccanico, non previsti all’atto della sua costruzione.

Non usare apparecchiature elettriche non predisposte, in condizioni di rischio elettrico accresciuto (ad esempio: con le mani bagnate, su pavimenti bagnati o in ambienti umidi come bagni, docce).

Non lasciare apparecchiature elettriche (cavi, prolunghe, trapani, ecc.) incustodite sulle vie di transito in quanto, oltre a costituire intralcio con possibilità di caduta di persone, possono subire sollecitazioni meccaniche non previste dal costruttore con conseguenti situazioni di rischio.

Al fine di evitare rischi correlati all’utilizzo di apparecchiature/attrezzature elettriche deteriorate o guaste, è necessario attuare controlli e manutenzioni periodiche delle stesse, valutandone la riparazione o l’eventuale sostituzione, L’uso di componenti elettrici alterati aumenta considerevolmente il livello di rischio, come ad esempio:

• cavi e/o conduttori con isolamento danneggiato

• involucri di protezione non integri

• connessioni elettriche approssimative o non corrette

• parti di linee o circuiti disconnessi mediante sezionamento delle parti attive, senza controllo diretto o sicuro dell’efficace intervento dei dispositivi di sezionamento.

Le prese a spina delle apparecchiature utilizzate devono essere:

• protette contro i contatti diretti

• provviste di un dispositivo di trattenuta del cavo

• accessibili solo con l’uso di un utensile (es.: cacciavite)

• gli spinotti trattenuti dal corpo isolante della spina e con parzialmente isolamento

• le prese non devono permettere l’inserzione unipolare della spina ( alveoli protetti).

Probabilità di innesco incendio a causa di effetti dovuti al surriscaldamento degli impianti o loro parti o guasti elettrici da corto circuito. Questi fattori rientrano nella trattazione che segue relativa al rischio di incendio.

Rischio d’ incendio

Il sistema organizzativo di cui si è dotata l’Azienda prevede la presenza di lavoratori specificamente formati ed addestrati che agiscono seguendo le istruzioni e le procedure specifiche per la prevenzione degli incendi e per la gestione dell’evento incendio e che effettuano il controllo/segnalazione ai Dirigenti, Preposti interni e ai servizi interessati di tutte le situazioni che possono comportare un aggravio del rischio d’incendio.

Questi operatori hanno anche il compito di primo intervento per il soccorso agli infortunati o coinvolti nell’evento e del tentativo di spegnimento dei focolari, di allontanamento/esodo orizzontale e/o evacuazione delle persone presenti, di prima messa in sicurezza di materiali, attrezzature ed impianti.

Nei locali di lavoro sono affisse istruzioni brevi per le chiamate d’emergenza in caso d’incendio.

Gli Addetti all’Emergenza Incendio sono i soggetti di riferimento che impartiscono istruzioni od ordini per la gestione dell’emergenza incendio fino al momento in cui sopraggiungono i soccorritori (Vigili del Fuoco). Il personale sanitario presente provvede agli interventi di primo soccorso e se occorre stabilisce gli interventi a supporto degli spostamenti dei pazienti in zone limitrofe ove siano temporaneamente garantite condizioni di mantenimento dell’assistenza o sicure.

Le Ditte sono pertanto invitate ad osservare quanto previsto dal DM 10/3/98 e al Decreto del Ministero dell’Interno del 18/09/02 ed in particolare tutte le possibili misure di tipo tecnico, organizzativo e gestionale come:

• rispetto dell'ordine e della pulizia;

• attuazione delle misure di sicurezza predisposte nella valutazione dei rischi dell’intervento e nell’eventuale documento di valutazione dei rischi interferenti (DUVRI).

• informazione e formazione dei lavoratori.

• Controllo e segnalazione.

Piani di emergenza

Sono attualmente predisposti documenti differenziati in relazione al rischio d’incendio alla complessità strutturale ed alle attività svolte. Sono denominati Piani di emergenza incendio e istruzioni di gestione dell’evento incendio specifici per ogni struttura dell’Azienda. Nel caso specifico fare riferimento al piano di emergenza dell’Ospedale di Bentivoglio.

Gli operatori delle ditte appaltatrici devono seguire le istruzioni riportate nelle schede “Chi scopre un incendio”, “Operatori delle imprese esterne in appalto ”, “Misure per l’esodo in emergenza” o quelle impartite dagli addetti alla gestione dell’emergenza di zona. (vedi Allegati 1, 2, 3 ).

Rischi specifici

Esposizione ad agenti biologici

All’art 267 comma 1 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., si definisce agente biologico: qualsiasi microrganismo anche se geneticamente modificato, coltura cellulare ed endoparassita umano che potrebbe provocare infezioni, allergie o intossicazioni;

Le modalità di esposizione più frequenti agli agenti biologici sono: puntura, taglio, abrasione, contaminazione della mucosa oculare e orale e della cute integra e non , con superfici, oggetti, macchine/attrezzature o sue loro parti.

Modalità comportamentali

• Concordare/Avvertire i Dirigenti e/o Preposti di zona dell’accesso, per gli interventi lavorativi definiti ;

• Accertarsi della necessità di indossare/utilizzare Dispositivi di Protezione Individuale specifici;

• Evitare di toccare oggetti e strumenti dei quali non si conosca l'uso e comunque senza l’autorizzazione di Dirigenti o Preposti del luogo dell’intervento.

• Durante gli interventi lavorativi evitare di entrare in luoghi e/o avere contatto con attività , persone non previste, al fine di non costituire pericolo o intralcio. Particolare attenzione andrà posta nella esecuzione delle istruzioni relative alla prevenzione incendi, (fare riferimento alla sezione specifica del documento).

• Assicurarsi sempre che le apparecchiature, oggetto di manutenzione, siano state preventivamente sottoposte a pulizia e disinfezione secondo i protocolli in uso presso l’Az. USL di Bologna.

• Adottare le norme igieniche evitando di portarsi le mani alla bocca o agli occhi, mangiare, fumare. Lavarsi le mani dopo aver eseguito il lavoro e dopo aver utilizzato eventuali

• Dispositivi di protezione individuale, coprire con cerotti o medicazioni apposite eventuali graffi o lesioni cutanee.

Indicazioni in seguito a contaminazioni/lesioni:

Lesioni percutanee (punture/tagli):

• Far sanguinare la ferita per qualche istante;

• lavare la ferita per dieci minuti con acqua e sapone;

• disinfettare con soluzione di iodio al 10% o composti a base di cloro (es. amuchina 10%);

• rimuovere se possibile eventuali corpi estranei presenti nella sede della ferita

Contaminazioni di cute integra e non:

• lavare la ferita per 10 min. con acqua e sapone

• disinfettare con soluzione di iodio al 10% o composti a base di cloro (es. amuchina 10%); Contaminazione della mucosa oculare o orale:

• sciacquare abbondantemente con soluzione fisiologica o con acqua di rubinetto per 10-15 minuti a getto debole e a temperatura fisiologica.

quindi:

• informare il Dirigente o Preposto dell’ UA/UO /Servizio in cui si opera;

• recarsi al pronto soccorso più vicino entro 4 ore;

• applicare tutte le procedure amministrative previste dalla Ditta di appartenenza .

Rischio da radiazioni ionizzanti

In ambiente sanitario le sorgenti di radiazioni ionizzanti sono rappresentate da apparecchi radiologici per uso diagnostico o terapeutico e da sostanze radioattive anch’esse utilizzate a scopi diagnostici o terapeutici.

I locali dove può essere presente il rischio di assorbimento di radiazioni ionizzanti sono delimitati e contrassegnati con una delle seguenti segnalazioni.

L’accesso alla ZONA CONTROLLATA è rigorosamente regolamentato in quanto presenta il rischio più elevato. Per accedere in entrambe le zone occorre comunque una esplicita autorizzazione del committente.

La responsabilità della sorveglianza fisica della radioprotezione è affidata all’Esperto

Qualificato nominato dall’Azienda USL il quale può fornire particolari prescrizioni da osservare durante la permanenza, per attività lavorative, entro le zone classificate. E’ necessario che prima dell’inizio delle attività nelle zone classificate l’Esperto Qualificato sia messo al corrente sulle funzioni che vi saranno svolte e sul personale adibito al fine di poter predisporre le indicazioni di sicurezza ed eventualmente attivare gli opportuni controlli dosimetrici.

Modalità comportamentali

I lavoratori dovranno comunque sempre attenersi alle Norme Interne di Radioprotezione rese disponibili nei luoghi di lavoro e a quanto specificato all’art.68 del D.Lgs.230/95 e in particolare devono:

• osservare le disposizioni impartite dal datore di lavoro o dai suoi incaricati, ai fini della protezione individuale e collettiva e della sicurezza, a seconda delle mansioni alle quali sono addetti;

• usare secondo le specifiche istruzioni i dispositivi di sicurezza, i mezzi di protezione e di sorveglianza dosimetrica predisposti o forniti dal datore di lavoro;

• segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei dispositivi e dei mezzi di sicurezza, di protezione e di sorveglianza dosimetrica, nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengano a conoscenza;

• non rimuovere né modificare, senza averne ottenuta l'autorizzazione, i dispositivi, e gli altri mezzi di sicurezza, di segnalazione, di protezione e di misurazione;

• non compiere, di propria iniziativa operazioni o manovre che non siano di loro competenza

o che possano compromettere la protezione e la sicurezza;

• controllare la presenza di contaminazione radioattiva personale con gli appositi strumenti in dotazione ai reparti ove questa può verificarsi, e, in caso di riscontro positivo, rivolgersi all’Esperto Qualificato per accertamenti più approfonditi e la determinazione della dose impegnata.

Indicativamente le aree ove possono essere presenti apparecchiature o sorgenti radiogene sono i reparti di radiologia e neuroradiologia, radioterapia e radioterapia metabolica, i laboratori di analisi, la fisica sanitaria, le zone ambulatoriali odontoiatriche dove si utilizzano macchine per radiologia in maniera estemporanea, le medicine nucleari e gli annessi laboratori, ambulatori, sale diagnostiche, camera calda (dove vengono depositate le sorgenti ed i prodotti radioattivi) le aree di recupero dei reflui radioattivi dai trattamenti diagnostici o sanitari.

Rischio chimico

Si può definire rischio chimico qualunque esposizione a sostanze chimiche, siano esse presenti sotto forma di solidi, liquidi, aerosol o vapori.

Il rischio chimico è legato alla manipolazione diretta di sostanze chimiche o alla accidentale interazione con lavorazioni che avvengono nelle immediate vicinanze.

Tale rischio risulta molto basso per gli operatori che non devono operare direttamente con

sostanze pericolose purché al corrente delle situazioni o sorgenti di rischio. Le modalità di esposizione più frequenti sono:

• contatto (pelle, occhi), con liquidi, polveri (corrosivi, caustici, solventi)

• inalazione di vapori, aerosol o polveri che si sviluppano o sollevano durante le lavorazioni

• ingestione di liquido durante le diluizioni o qualunque tipo di manipolazione

Sono potenziali sorgenti di rischio: i contenitori dei prodotti chimici in origine o utilizzati per le lavorazioni o lo smaltimento ed i contenitori di rifiuti che vengono avviati al conferimento per lo smaltimento.

Comportamenti generali e precauzioni (procedure, misure o cautele)

• Avvertire Dirigenti o Preposti dei luoghi di lavoro del proprio accesso.

• Accertarsi della necessità di indossare/utilizzare Dispositivi di Protezione Individuale in relazione al rischio indotto dai prodotti o dalle sostanze presenti e dalle modalità di confinamento degli stessi .

• Evitare di toccare oggetti e strumenti dei quali non si conosca l'uso e comunque senza l’autorizzazione di Dirigenti o Preposti del reparto in cui si opera.

• Durante gli interventi lavorativi evitare di entrare in contatto con attività o persone al fine di non costituire pericolo o intralcio. Particolare attenzione andrà posta nella esecuzione delle istruzioni relativamente alla prevenzione incendi quando nel luogo possono essere presenti sostanze combustibili, infiammabili o gas comburenti come ossigeno o protossido d’azoto (fare riferimento alla sezione specifica rischio d’incendio nel documento).

• Applicare le norme igieniche evitando di: portarsi le mani alla bocca o agli occhi, mangiare, fumare. E’ buona norma indossare guanti (specifici) durante le operazioni lavorative, lavarsi le mani dopo aver eseguito il lavoro, coprire con cerotti o medicazioni apposite eventuali graffi o lesioni cutanee.

• Non toccare bottiglie e contenitori vari dei quali non si conosca il contenuto e la sua pericolosità (fare riferimento alle informazioni poste sull’etichetta dei prodotti) e comunque senza l’autorizzazione del responsabile/referente del reparto o servizio.

• Astenersi dal compiere operazioni pericolose in prossimità di recipienti contenenti sostanze chimiche e comunque all’interno dei laboratori aziendali (fumare, utilizzare fiamme libere eseguire saldature ad arco o produrre scintille in operazioni di taglio o smerigliatura di parti metalliche, etc.)

Alcune note particolari:

• Se è necessario l'ingresso in laboratorio o in un deposito di sostanze chimiche, accertarsi (mediante informazioni dai responsabili locali) sulla necessità o meno di indossare dispositivi di protezione individuale. Occorre consultare anche le eventuali specifiche indicazioni preventive nel documento dei rischi interferenti (DUVRI) ;

• Se il lavoro che si deve eseguire comporta il contatto con sostanze chimiche si devono indossare i dispositivi individuali di protezione previsti. Indossare sempre i guanti, quando si procede alle pulizie ambientali o al ripristino del materiale utilizzato per le pulizie;

• E’ vietato utilizzare sostanze chimiche presenti presso Unità Operative/ servizi/ dell’Azienda senza il preventivo consenso o autorizzazione del Responsabile locale;

• Evitare nello specifico di innescare reazioni chimiche indesiderate disperdendo/mescolando prodotti chimici acidi ad esempio acido cloridrico con ipocloriti che danno origine a gas cloro o acidi con sali di zolfo (es. solfuro di sodio o solfuro ferroso) che danno origine al gas acido solfidrico.

Se vi è spandimento di sostanze chimiche procedere come segue:

• segnalare la situazione anomala al preposto di zona, valutare congiuntamente la pericolosità dell’operazione e le misure di protezione da mettere in atto nonché i necessari dispositivi di protezione individuale;

• se possibile ventilare l’ambiente per disperdere gas o vapori accumulati.

• coprire il materiale con inerte (sabbia o adsorbenti sintetici) mai con carta o stracci;

• raccogliere il tutto con una paletta e smaltire immediatamente nei contenitori dei rifiuti

• pericolosi;

• è vietato utilizzare direttamente le mani per raccogliere questo materiale.

ATTENZIONE

Se dovesse verificarsi un’esposizione accidentale a sostanze chimiche (inalazione di vapori, contatto con le mani o altre parti del corpo, schizzi negli occhi) avvertire il ‘preposto di zona’ ed attivare la seguente procedura.

In caso di inalazione di vapori

• allontanare immediatamente l’operatore dalla zona inquinata

• favorire la respirazione di aria pulita anche mediante la respirazione artificiale se necessaria

• accompagnarlo al pronto soccorso

• se possibile reperire informazioni o le schede di sicurezza dei prodotti che hanno causato

’esposizione

in caso di contatto con parti del corpo

• lavare con abbondante acqua la parte esposta

• togliere gli indumenti inquinati

• in caso di lesioni alla cute, accompagnare l’esposto al pronto soccorso in caso di contatto con gli occhi

• lavare gli occhi con abbondante acqua corrente

• accompagnarlo al pronto soccorso

N.B. Avvertire il Servizio di Prevenzione e Protezione interno (al numero di tel. 0516478491 oppure all’indirizzo di posta elettronica prevenzione.protezione@ausl.bologna.it). Al termine dell’incidente relazionare al preposto di zona e/o al Servizio di Prevenzione e Protezione sull’accaduto.

Gestione dei rifiuti

NeII'Azienda USL di Bologna Ia smaltimento dei rifiuti avviene in contenitori distinti per codice colore:

Danni a cose o persone

Di seguito si indicano le modalità da seguire nel caso i lavoratori delle ditte appaltatrici procurino danni a cose o persone:

• informare tempestivamente (a cura del lavoratore o del referente della ditta appaltatrice) i dirigenti e/o preposti dell’Azienda di quell’area lavorativa o il responsabile aziendale incaricato di seguire i lavori oggetto dell’appalto;

Allegato 1: Istruzioni da attuare in caso di incendio

Allegato 2: Operatori delle imprese esterne

ALLARME

In caso di segnalazione o avviso di allarme il personale appartenente alle imprese esterne, deve:

• mettere in condizioni di sicurezza impianti e attrezzature (es.: disattivare apparecchiature elettriche, spegnere fiamme libere, ecc.)

• rimuovere immediatamente eventuali attrezzature che potrebbero costituire intralcio agli interventi di soccorso (es.: carrelli, lavapavimenti, scale, macchine, ecc.) e alla movimentazione in generale;

• recarsi all’esterno attraverso l’uscita più vicina senza attraversare (se possibile) la zona dell’evento;

• il più alto in grado, del personale delle imprese, verifica che non vi siano propri collaboratori in pericolo ed effettua il censimento dei propri colleghi.

Cessato allarme

• a nessuno è consentito rientrare nei locali di lavoro fino a quando il dirigente/preposto di zona dell’emergenza non ha dato il benestare.

• il personale attenderà dal più alto in grado la comunicazione di “cessato pericolo” per l’accesso ai locali.

Allegato 3: Misure per l’esodo in emergenza

ESODO VERSO UN LUOGO SICURO ESTERNO

In caso d’emergenza, per non affollare i compartimenti attigui alla zona interessata dall’incendio gli operatori delle ditte appaltatrici, non coinvolti nella gestione dell’emergenza, devono seguire le indicazioni impartite verso un luogo sicuro esterno della struttura.

Allegato 4: Misure comportamentali ed obblighi per tutti gli autisti esterni

Durante l’accesso al presidio per effettuare le operazioni di carico e scarico, gli autisti devono fare attenzione ai seguenti fattori di rischio ed attenersi alle seguenti istruzioni.

Nel percorrere le vie di transito ed effettuare le operazioni di carico e scarico occorre tenere conto dei rischi e delle seguenti indicazioni:

1. rispettare quanto previsto dal Codice della Strada;

2. transito di carrelli elevatori e di automezzi in manovra;

3. presenza di carrelli elevatori in operazioni di trasporto carichi o in manovra;

4. transito di mezzi

5. presenza di materiali collocati nel piazzale.

6. pazienti, utenti e lavoratori in transito pedonale

PERCORRENZA DELLE VIE DI TRANSITO – AREE DI CARICO/SCARICO

1. percorrere le vie di transito a PASSO D’UOMO; in modo particolare in corrispondenza dei passaggi pedonali e di tutte le aree di transito (ingresso carrabile del piazzale esterno, porte degli edifici, uscite di emergenza);

2. non sostare in corrispondenza delle vie di transito, delle porte degli edifici e delle uscite di emergenza;

3. rispettare le indicazioni di sosta quando sono presenti.

SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI CARICO E SCARICO

1. l’autista deve posizionare l’automezzo secondo le informazioni fornitegli dalla D.L. su indicazione del referente aziendale;

2. è assolutamente vietato per gli autisti accedere all’interno della struttura aziendale, se non espressamente richiesto nell’appalto;

3. gli autisti movimentano i carichi, se previsto, in collaborazione con gli operatori addetti

allo scarico, i quali utilizzano i carrelli elevatori o qualsiasi altra attrezzatura di proprietà dell’AUSL;

4. è vietato sostare nei pressi delle zone operative dei carrelli elevatori ed al di sotto dei carichi sospesi

ACCESSO NELLA STRUTTURA OSPEDALIERA DELL’AUSL DI BOLOGNA

1. L’accesso deve avvenire solo per motivi di lavoro e devono essere seguite le indicazioni specifiche per il tipo di servizio richiesto.