| ALLEGATO A Scheda tecnica |
| --- |
| Service di sistemi per l’esecuzione del test con metodica NAT in singolo per la ricerca del West Nile Virus (WNV) sulle donazioni di sangue ed emocomponenti |
| coordinamento: UOC Ingegneria Clinica | Redatto dal Gruppo di lavoro: Ing. Luca Cafarelli Dott.ssa Nadia Pascarelli Coordinatore TSLB Stefania Balboni TSLB Erika Venturi |

REQUISITI MINIMI, PENA L’ESCLUSIONE

CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA

| 1 | Almeno 2 processatori nuovi e di ultima generazione, idonei all’uso previsto nel Capitolato prestazionale e all’esecuzione dell’attività indicata (105.000 test/anno) e dotati dei requisiti tecnici e funzionali descritti nel presente Allegato. | SI | NO |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Tutti i reagenti, i controlli di qualità, i calibratori, il materiale di consumo, gli accessori, l’hardware, il software, i toner e le cartucce delle stampanti, ecc. necessari per il corretto e completo funzionamento dei dispositivi offerti, nulla escluso. | SI | NO |
| 3 | A titolo gratuito, tutti i reagenti, i controlli di qualità, i calibratori, il materiale di consumo, gli accessori, i toner e le cartucce delle stampanti, ecc. necessari per la corretta e completa messa in funzione dei dispositivi, nulla escluso, compreso il trasporto, la consegna al piano e l’installazione. | SI | NO |
| 4 | A titolo gratuito, tutti i reagenti, i controlli di qualità, i calibratori, il materiale di consumo, gli accessori, il toner e le cartucce delle stampanti, ecc. necessari per garantire il corretto e completo funzionamento durante tutto il periodo di collaudo dei dispositivi, nulla escluso, dal primo giorno di utilizzo fino alla data di decorrenza del contratto di service (inclusi quelli per la Qualificazione delle strumentazioni). | SI | NO |
| 5 | Aggiornamenti strumentali (hardware e software) gratuiti. | SI | NO |
| 6 | Supporto scientifico e metodologico per il personale dell’Azienda USL. | SI | NO |
| 7 | Corsi di formazione iniziali all’uso dei dispositivi ed ulteriori corsi che si rendessero necessari per approfondimenti al personale già formato o per la formazione di nuovi operatori. | SI | NO |
| 8 | Collegamento al Sistema Informativo del Trasfusionale (TIS). | SI | NO |
| 9 | Fornitura di gruppi di alimentazione tampone (UPS), se non fosse possibile collegare i dispositivi offerti ad un impianto già predisposto con tali caratteristiche. | SI | NO |
| 10 | Copertura assicurativa in caso di malfunzionamenti determinati da causa di forza maggiore. | SI | NO |
| 11 | Eventuale trasferimento e riavvio della strumentazione qualora la collocazione individuata dovesse variare a seguito di riorganizzazioni interne. | SI | NO |
| 12 | Consegna all’Ingegneria Clinica del report mensile consumi (art.12 capitolato prestazionale) | SI | NO |

CARATTERISTICHE DELLA STRUMENTAZIONE (ANALIZZATORI)

| 13 | Sistema completamente automatico dalla fase di estrazione alla fase di rilevazione, partendo dalla provetta analitica, per l’esecuzione del test NAT (Test acidi nucleici) per la validazione annua prevista dal capitolato di donazioni di sangue ed emocomponenti in singolo, tramite amplificazione genomica per il West Nile Virus. | SI | NO |
| --- | --- | --- | --- |
| 14 | Il rilevamento del virus deve essere possibile mediante tecniche di TMA e/o PCR Real Time. | SI | NO |
| 15 | Carry-over assente. | SI | NO |
| 16 | Presenza di sensori per il controllo dell’avvenuta e corretta aspirazione e distribuzione del campione e dei reagenti e conseguenti allarmi in caso di problemi. | SI | NO |
| 17 | Archivio storico dei donatori con capacità di memoria proporzionata al numero di donazioni e sistema di back-up. | SI | NO |
| 18 | Tracciabilità della provetta nel sistema. | SI | NO |
| 19 | Identificazione dei campioni biologici positivi esaminati, con garanzia di rintracciabilità durante l’intero flusso operativo. | SI | NO |
| 20 | Lettore ottico esterno di codice a barre dei campioni come back up. | SI | NO |
| 21 | Conformità alla Direttiva CE 98/79 (o Regolamento (UE) 2017/746). | SI | NO |
| 22 | Conformità alle Norme Tecniche CEI 66.5 (EN 61010-1). | SI | NO |

CARATTERISTICHE DELLA STRUMENTAZIONE ACCESSORIA

| 23 | Possibilità di immagazzinare il materiale/reagenti a temperatura ambiente o in dispositivi di refrigerazione. | SI | NO |
| --- | --- | --- | --- |
| In riferimento al punto precedente, compilare gli item seguenti solo in caso di dispositivi di refrigerazione . |
| 24 | Frigo / congelatore di dimensioni adeguate allo stoccaggio di materiale/reagenti per almeno 1 mese | SI | NO |
| 25 | Presenza di sistema di registrazione della temperatura | SI | NO |
| 26 | Conformità alle Norme Tecniche CEI 66.5 (EN 61010-1). | SI | NO |

CARATTERISTICHE DEI REATTIVI

| 27 | Test NAT per la rilevazione del WNV che fornisca un risultato di tipo qualitativo | SI | NO |
| --- | --- | --- | --- |
| 28 | Presenza di un controllo interno in tutti i campioni, calibratori e controlli. | SI | NO |
| 29 | Sensibilità analitica con standard virale secondo analisi Probit per il WNV lineage 1 di almeno 25 copie/ml | SI | NO |
| 30 | Sensibilità analitica con standard virale secondo analisi Probit per il WNV lineage 2 di almeno 20 copie/ml | SI | NO |
| 31 | Percentuale di sedute invalide sul totale delle stesse non superiore a 1,5% annuale. | SI | NO |
| 32 | Percentuale test invalidi sul totale degli stessi non superiore al 3% annuale | SI | NO |
| 33 | Dispositivi conformi alla Direttiva CE 98/79 (o Regolamento (UE) 2017/746). | SI | NO |

ASSISTENZA POST VENDITA PER LA STRUMENTAZIONE FORNITA

| 34 | Illimitati interventi su chiamata. | SI | NO |
| --- | --- | --- | --- |
| 35 | Parti di ricambio/consumo incluse. | SI | NO |
| 36 | Tempo massimo di intervento dalla chiamata non superiore a 48 ore solari, esclusi sabato e festivi. | SI | NO |
| 37 | Tempo massimo di ripristino funzionalità (risoluzione guasto o disponibilità apparecchiatura sostitutiva) dalla chiamata non superiore a 60 ore solari, esclusi sabato e festivi. | SI | NO |
| 38 | Manutenzioni preventive incluse, secondo modalità e frequenza previste dal fabbricante. | SI | NO |
| 39 | Ripristino dell’operatività completa in caso di trasferimento dei dispositivi presso altra sede in tempi non superiori a 5gg lavorativi senza interruzione dell’attività. | SI | NO |

REQUISITI OGGETTO DI VALUTAZIONE

| Punteggio | ID | Requisito | Criterio di valutazione | Risposta Ditta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Qualità tecnica della strumentazione (32 punti) |
| 2 | W1 | Tracciabilità completa dei lotti dei reagenti caricati a bordo. | No = 0 punti In caso affermativo verrà espresso un giudizio sulla base della relazione fornita attribuendo giudizio migliore alla ditta in grado di assicurare la tracciabilità univoca per tutti i reagenti a bordo |  |
| 3 | W2 | Capacita dello strumento di monitorare in automatico le quantità di reagenti e consumabili on board (num. Test disponibili e rimanenti a seduta in corso). | No = 0 punti In caso affermativo verrà espresso un giudizio sulla base della relazione fornita attribuendo giudizio migliore alla ditta in grado di assicurare una precisa quantificazione dei test effettuabili |  |
| 3 | W3 | Monitoraggio dell’andamento dei controlli di qualità interni del laboratorio mediante software dello strumento. | No = 0 punti In caso affermativo verrà espresso un giudizio sulla base della relazione fornita attribuendo giudizio migliore al software in grado anche di graficare l’andamento dei controlli |  |
| 3 | W4 | Volume necessario per eseguire 1 Test NAT West Nile Virus completo (vol. esecuzione e vol. morto espressi in µl) | Verrà espresso giudizio migliore al sistema in grado di eseguire il test con volume esecuzione e morto minore |  |
| 3 | W5 | Volume necessario per eseguire Test NAT West Nile Virus multipli di 1 (vol. esecuzione e vol. morto espressi in µl) | Verrà espresso giudizio migliore al sistema in grado di eseguire test multipli con volume esecuzione e morto minore |  |
| 2 | W6 | Potenzialità numerica di esecuzione del test nelle 12 ore giornaliere di apertura del centro per singolo strumento (numero di test). | Verrà espresso giudizio migliore al sistema in grado di eseguire il numero maggiore di test nelle 12 ore per singolo strumento |  |
| 3 | W7 | Numero totale di test nelle 12 ore di apertura del SIMT con l’utilizzo di tutti i dispositivi offerti (numero di test). | Verrà espresso giudizio migliore alla proposta operativa in grado di eseguire il numero maggiore di test nelle 12 ore complessivamente |  |
| 3 | W8 | Numero totale di test nelle 12 ore di apertura del SIMT con un strumento in fermo macchina (guasto bloccante). | Verrà espresso giudizio migliore alla proposta operativa in grado di eseguire il numero maggiore di test nelle 12 ore complessivamente, considerando l’indisponibilità totale di uno degli strumenti |  |
| 3 | W9 | Ripetizione del campione (o replicati) nella stessa lista di lavoro o piastra mantenendo lo stesso identificativo. | No = 0 punti SI = 3 punti |  |
| 2 | W10 | Tempo necessario a processare un test urgente a seduta iniziata e strumento a pieno carico (con e senza i tempi di reazione). | Verrà espresso giudizio migliore alla proposta che assicuri il tempo di esecuzione minore alle condizioni indicate |  |
| 2 | W11 | Modalità di caricamento e processamento in continuo del campione a seduta in corso. | Verrà espresso giudizio migliore alla tecnologia che permette il caricamento e processamento del campione in continuo anche a seduta in corso e in modo semplice |  |
| 3 | W12 | Modalità di segnalazione dell’errore dovuto a non corretta aspirazione ( o non avvenuta aspirazione) con possibilità di individuazione del campione e/o dei reagenti interessati all’errore e successiva modalità d’intervento dell’operatore. | Verrà espresso giudizio migliore alla tecnologia che visualizza e guida l’operatore verso la rapida risoluzione e ripresa della seduta |  |
| Progetto tecnico e di tracciabilità (11 punti) |
| 3 | W13 | Progetto di adeguamento riportante le specifiche necessarie ed il layout per l’installazione dei dispositivi offerti in conformità alle norme vigenti (caratteristiche, dimensioni, spazi occupati, scarichi, impianti elettrici e di condizionamento, etc.). | Allegare progetto definitivo e lay-out distributivo. Verrà attribuito il giudizio migliore al progetto ritenuto più idoneo sulla base dei seguenti requisiti: Ergonomicità: Distribuzione della strumentazione negli spazi a disposizione (ingombri, spazio attività operatori e percorsi) Tipologia di lavori di adeguamento necessari |
| 3 | W14 | Proposta operativa per l’inserimento dei sistemi nel laboratorio trasfusionale. | Relazionare. Verrà attribuito il giudizio migliore alla proposta in grado di garantire la continuità dell’attività |
| 3 | W15 | Tempi di progetto: tempistiche per realizzazione (dalla richiesta consegna alla consegna, installazione e messa in funzione, comprese le opere necessarie per l’installazione). | Valutazione sul cronoprogramma. Verrà attribuito il giudizio migliore al progetto che richiede i tempi minori |
| 2 | W16 | Progetto relativo alla Tracciabilità ai fini della vigilanza e della rilevazione dei consumi e della spesa. | Relazionare. Saranno valutate positivamente le proposte relative a: Quantità dei dati. Associazione dei dati (esempio associazione reagente-apparecchiatura) e possibilità di elaborazione report integrazione e interfacciamento dei dati con apparati esterni ( invio report al TIS o sistemi esterni) |
| Qualità dei reattivi (15 punti) |
| 2 | W17 | Reattivi pronti all’uso o modalità di ricostituzione dei reattivi. | Giudizio migliore verrà attribuito sulla base del numero di reattivi pronti all’uso e sulla base delle eventuali semplicità delle azioni per la ricostruzione di quelli che lo necessitino. Tutti reattivi pronti all’uso = 2 |  |
| 2 | W18 | Modalità di conservazione dei reattivi. | Giudizio migliore verrà attribuito ai reattivi che non necessitano di conservazione in condizioni particolari (temperatura, umidità, etc) |  |
| 3 | W19 | Migliore sensibilità analitica, per WNV lineage 1, rispetto al requisito minimo in relazione al metodo offerto. (indicare sensibilità analitica in copie/ml) | Punteggio massimo: attribuito alla migliore sensibilità Punteggio 0: attribuito alla ditta che garantisce la medesima sensibilità richiesta come requisito minimo Gli altri punteggi verranno attribuiti in modo proporzionale |  |
| 3 | W20 | Migliore sensibilità analitica, per WNV lineage 2, rispetto al requisito minimo in relazione al metodo offerto. | Punteggio massimo: attribuito alla migliore sensibilità. Punteggio 0: attribuito alla ditta che garantisce la medesima sensibilità richiesta come requisito minimo Gli altri punteggi verranno attribuiti in modo proporzionale |  |
| 3 | W21 | Esecuzione test sia su plasma che su siero e modalità di esecuzione. | Solo plasma = 0 Qualora dichiarato Plasma e Sero, giudizio migliore verrà attribuito alla modalità d’esecuzione che risulti più semplice per l’operatore (minori operazioni, reagenti da cambiare, ecc). Test indifferentemente sia su plasma sia su siero con la medesima modalità d’esecuzione = 3. |  |
| 1 | W22 | Esecuzione di ulteriori test NAT sulla strumentazione offerta. | Risposta affermativa = 1 punto Risposta negativa = 0 punti |  |
| 1 | W23 | Quantità dei rifiuti liquidi e/o solidi prodotti dallo strumento per una seduta completa di 100 test. | Giudizio migliore verrà attribuito ai sistemi con minore impatto sullo smaltimento sia liquidi sia solidi. |  |
| Servizio post-installazione (12 punti) |
| 2 | W24 | Tempo massimo di intervento dalla chiamata: caratteristiche migliorative rispetto al requisito minimo (tempo non superiore a 48 ore solari, esclusi sabato e festivi) | Punteggio massimo: attribuito alla ditta che garantisce tempo minimo di intervento Punteggio 0: attribuito alla ditta che garantisce tempo intervento pari a tempo massimo richiesto Gli altri punteggi verranno attribuiti in modo proporzionale |  |
| 2 | W25 | Tempo massimo di ripristino funzionalità dalla chiamata: caratteristiche migliorative rispetto al requisito minimo (non superiore a 60 ore solari, esclusi sabato e festivi) | Punteggio massimo: attribuito alla ditta che garantisce tempo minimo di intervento Punteggio 0: attribuito alla ditta che garantisce tempo intervento pari a tempo massimo richiesto Gli altri punteggi verranno attribuiti in modo proporzionale |  |
| 1 | W26 | Supporto scientifico e metodologico. | Risposta negativa = 0 punti Giudizio migliore verrà attribuito alla proposta che definisca un programma tramite il quale sarà garantito il supporto scientifico e metodologico (eventi, piattaforme informatiche, database consultazione, ecc) |  |
| 2 | W27 | Programma dettagliato di addestramento/informazione degli operatori e tracciabilità dell’addestramento | Giudizio migliore verrà attribuito alla proposta che definisca un programma di addestramento differenziato per le diverse figure professionali sanitarie interessate e che assicuri strumenti per la tracciabilità dell’addestramento (modalità per la verifica di apprendimento - questionari, esito formazione - e per le attestazioni ai partecipanti (attestazioni singole, firma inizio e fine corso, etc.) |  |
| 2 | W28 | Proposta finalizzata ad assicurare il mantenimento dell’addestramento del personale (esistente e neo assunto) | Giudizio migliore verrà attribuito alla proposta che individui azioni concrete e operative per assicurare il mantenimento dell’addestramento (refresh) e l’addestramento di neo-assunti. |  |
| 3 | W29 | Caratteristica della proposta (strumentazione e servizi) in funzione della continuità operativa. | Giudizio migliore verrà attribuito alla proposta che individui azioni concrete e operative per assicurare la continuità dell’attività lavorativa sia in funzione del numero di dispositivi che di servizi offerti. |  |