| 0 | DESTINAZIONE D’USO |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Arco a C isocentrico con detettore CMOS flat panel 30 x 30 | SI | NO |
| 2 | Dimensione matrice almeno 1,5k x 1,5k | SI | NO |
| 3 | laser integrato nel detettore | SI | NO |
| 4 | generatore ad alta frequenza (potenza nominale 25 kW) | SI | NO |
| 5 | distanza tra fonte radiogena e detettore adeguata per consentire le funzioni di acquisizione automatica in modalità motorizzata in un paziente maschio adulto (pertanto non inferiore a 75 cm) | SI | NO |
| 6 | acquisizione e ricostruzione in 3D per chirurgia della colonna | SI | NO |
| 7 | volume di acquisizione almeno 16x16x16 cm3 | SI | NO |
| 8 | ricostruzioni MPR direttamente sui monitor della macchina | SI | NO |
| 9 | elevata distanza detettore e fonte radiogena | SI | NO |
| 10 | sistema iterativo per la riduzione della dose RX | SI | NO |
| 11 | sistema di raffreddamento | SI | NO |
| 12 | software dedicato per la riduzione degli artefatti metallici | SI | NO |
| 13 | pacchetto per chirurgia della colonna vertebrale | SI | NO |
| 14 | carrello monitor comprensivo di doppio monitor | SI | NO |
| 15 | stampante termica medicale | SI | NO |
| 16 | interfacce di rete Ethernet LAN e Wi-Fi, quest’ultima avente le seguenti specifiche: Supporto a WPA2 con encryption AES Autenticazione su 802.1x (ovvero i certificati che hanno normalmente validità 3 anni) . Qualora il sistema non possa gestire i certificati è possibile utilizzare autenticazione tramite WPA2-Enterprise con password, algoritmo di cifratura AES , metodo di autenticazione: EAP-MSCHAPv2 Gli Access Point lavorano sia a 2.4 che 5GHz e il SSID della rete potrebbe essere nascosto | SI | NO |
| 17 | Conformità dello standard DICOM 3.0, con almeno l’abilitazione delle classi di servizio Store, Print, Query/Retrive, Worklist Management, possibilità di invio al sistema Aziendale di registrazione della dose di dose report in modalità DICOM SR nativa o secondary capture | SI | NO |
| 18 | compatibilità con sistemi di navigazione/robot chirurgici | SI | NO |
| 19 | completo di tavolo mobile radiotrasparente in fibra di carbonio “a sbalzo” per applicazioni sulla colonna ed acquisizione 3D, collegabile a testiera di Mayfield in carbonio DORO già posseduta dalla scrivente AUSL. La ditta dovrà inoltre fornire il braccio di collegamento, anch’esso radiotrasparente, tra letto e testiera | SI | NO |

La ditta dovrà presentare una relazione tecnica in cui descriva ogni singolo punto del questionario